6. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

6.1. Загальні вказівки

Контрольні роботи виконуються в учнівському зошиті з обов’язковим дотриманням вимог ЄСКД до оформлення розрахункових і текстових записок, виконання схем електричних кіл, позначення фізичних величин, їх одиниць і електровимірювальних приладів. При недотриманні вимог ЄСКД і неакуратному оформленні роботу повертають. Контрольні роботи необхідно оформляти відповідно до державних стандартів.

Варіанти даних вибирають за двома останніми цифрами шифра залікової книжки ( передостання цифра – перша, остання – друга) або порядок вибору вказується в умові задачі. Кількість задач в контрольних роботах і варіанти даних можуть встановлюватися в залежності від спеціальності і повідомлятися студентам додатково.

6.2. Задачі контрольних робіт

Задача №1. В колі протікає постійний електричний струм Івим, для вимірювання якого можуть бути використані прилади з верхньою межею( границею ) вимірювання Іг1; Іг2; Іг3; Іг4 . Клас точності всіх приладів  . Визначити яким приладом доцільно користуватись для отримання найбільш точного результату. Відповідь аргументувати.

Таблиця 1

| Параметр | Остання цифра шифру |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Івим ,A | 0.22 | 0.08 | 0.65 | 0.85 | 0.45 | 0.18 | 0.95 | 7.7 | 6.25 | 300 |
|  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.75 |
| Іг1,A | 0.05 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.25 | 1.0 | 10 | 7.5 | 2.5 |
| Іг2,A | 0.1 | 0.2 | 5.0 | 2.5 | 0.2 | 0.75 | 2.5 | 15 | 10.0 | 3.0 |
| Іг3,A | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 5.0 | 0.75 | 1.00 | 7.5 | 25 | 30.0 | 7.5 |
| Іг4,A | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 1.50 | 20.0 | 30 | 50.0 | 20.0 |
| Параметр | Передостання цифра шифру |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приклад розрахунку.

- Визначити абсолютні похибки вимірювання використаних приладів

;;;;

- Обрахувати відносні похибки вимірювання для з амперметрів:

- Виходячи з аналізу отриманих значень відносних похибок, можна зробити висновок, що доцільно користуватись тим приладом, котрий забезпечує най вищу точність вимірювання.

###### Задача №2. Для вимірювання витрати енергії протягом часу tвим були виміряні напруга постійного струму живлення електромережі U=218 В вольтметром на номінальну граничну напругу Uгр=250 В класу точності  γU і струм Iвим амперметром на граничне значення струму Iгр класу точності γI . Визначити кількість енергії, яка витрачається в пічці протягом часу обліку  tвим і найбільш можливу абсолютну і відносну похибки при її вимірюванні, якщо час вимірюється секундоміром з точністю  протягом всього інтервалу часу.

Таблиця 2

| Параметр | Остання цифра шифру |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U, В | 218 |
| tвим , год. | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Параметр | Передостання цифра шифру |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Iгр,А | 150 | 150 | 150 | 200 | 30 | 30 | 20 | 30 | 50 | 75 |
| γU | 1,0 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| Iвим , А | 110 | 120 | 140 | 150 | 18 | 22 | 17 | 25 | 33 | 55 |
| γI | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
| , сек.. | 10 | 7,5 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,25 |

Приклад розрахунку.

- Виходячи з способу вимірювання, витрати енергії протягом часу tвим знаходять за показами напруги U, постійного струму Iвим , отриманих за допомогою відповідних приладів

;

- Найбільша відносна похибка вимірювання енергії визначається за значеннями відносних похибок використаних приладів

,

причому

- Найбільшу абсолютну похибку вимірювання енергії знаходять на основі раніше обчислених даних з виразу

;

- Результат обліку витрат електроенергії можна записати у вигляді

.

Задача №3. Підчас перевірки амперметра з з границею вимірювання  Iгр в п’яти точках шкали ( 0.2Iгр; 0.4Iгр; 0.6Iгр; 0.8Iгр; 1.0Iгр )  отримали  такі покази зразкового приладу Iд1; Iд2; Iд3; Iд4; Iд5 . Визначити абсолютні, відносні та зведені похибки в кожній точці шкали амперметра. Аргументувати: до якого класу точності можна віднести даний амперметр за результатами перевірки, якщо він нормується значеннями зведеної похибки вимірювання.

###### Вихідні дані наведені в табл.3.

Таблиця 3

| Параметр | Остання цифра шифру |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Iгр, А | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 30 | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Iд1; А | 0.95 | 0.39 | 0.12 | 6.09 | 10.3 | 14.7 | 15.5 | 20.6 | 29.0 | 38.6 |
| Iд2; А | 2.07 | 0.81 | 0.21 | 12.2 | 20.8 | 29.6 | 30.8 | 40.9 | 58.8 | 78.0 |
| Iд3; А | 3.04 | 1.21 | 0.32 | 17.8 | 29.7 | 45.8 | 45.6 | 59.2 | 91.0 | 122.5 |
| Iд4; А | 4.07 | 1.58 | 0.42 | 24.3 | 39.5 | 60.9 | 59.5 | 78.0 | 118.0 | 164.4 |
| Iд5; А | 4.95 | 2.02 | 0.49 | 30.4 | 49.4 | 75.8 | 74.7 | 98.2 | 148.2 | 198.0 |

Приклад розрахунку.

- Абсолютна  похибка вимірювання визначається для всіх показів за формулою

,

де I відповідає показу амперметра, що перевіряється, наприклад для першої точки – 0.2 Iгр ;

- Відносна похибка в кожній точці шкали

;

- Зведена похибка в кожній точці шкали

;

- На основі аналізу значень  визначити клас точності амперметра, що перевірявся.

### Задача №4. Задано покази зразкового приладу N0. Визначити абсолютну і відносну похибки, поправки та дійсні значення вимірюваних величин для двох приладів, що проходять метрологічну перевірку. Покази приладів відповідно – N1  і  N2 . Зобразити схему метрологічної повірки. Дані наведені в табл. 4. Приймати для фізичних величин одиниці системи СІ.

Таблиця 4

| Параметри | Остання цифра шифру |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N0. | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 32 | 48,8 | 100 |
| N1 | 11,2 | 11,4 | 14,4 | 17,8 | 21,5 | 25,5 | 33,6 | 35,7 | 45,7 | 88 |
| N2 | 9,9 | 12,7 | 15,5 | 18,2 | 21,7 | 24,8 | 29,7 | 29,9 | 49,4 | 107 |
| Параметри | Передостання цифра шифру |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Вимірювана фізична величина | U( | U( | I( | I( | R | G | C | L | F | P |

Приклад розрахунку.

- Абсолютна  похибка

;

- Відносна похибка

- Дійсне значення – показ зразкового приладу

- Поправка       ,  де NX – показ приладу, що повіряється.

Задача № 5. Розрахувати відносні показники qi якості інструментальної сталі, якщо як зразкові значення використані відповідні параметри a0 із стандарту, а відповідні абсолютні показники ai наведені в таблиці 5. Обчислити комплексний показник якості  за середнім геометричним зваженим, коли вагові коефіцієнти, що характеризують внесок кожного показника, є однаковими та рівними .

Таблиця 5

| По- каз- ник | Опір, Н/м | Від. подов-ження,% | Від. зву- жен- ня,% | Вміст сірки, % | Вміст фос-фору,% | Доп.від- хилен- ня вуг- лецю,% | Доп.від- хилен- ня крем- нію,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь (вар.1) | 577.5 | 15.8 | 37 | 0.055 | 0.033 | 0.007 | 0.028 |
| Стан-дарт | 548.8 | 16.0 | 40 | 0.040 | 0.040 | 0.011 | 0.030 |
| вар.2 | 565.1 | 16.2 | 38 | 0.052 | 0.049 | 0.008 | 0.027 |
| вар.3 | 567.3 | 15.5 | 39 | 0.049 | 0.047 | 0.009 | 0.031 |
| вар.4 | 559.8 | 15.7 | 41 | 0.047 | 0.052 | 0.012 | 0.029 |
| вар.5 | 557.7 | 16.7 | 42 | 0.038 | 0.037 | 0.014 | 0.032 |
| вар.6 | 553.3 | 16.9 | 43 | 0.037 | 0.038 | 0.015 | 0.033 |
| вар.7 | 551.5 | 16.8 | 36 | 0.036 | 0.035 | 0.006 | 0.031 |
| вар.8 | 543.3 | 16.6 | 44 | 0.044 | 0.042 | 0.009 | 0.029 |
| вар.9 | 544.5 | 17.0 | 45 | 0.042 | 0.041 | 0.008 | 0.032 |
| вар.10 | 545.9 | 15.6 | 35 | 0.035 | 0.044 | 0.010 | 0.034 |

Приклад розрахунку.

. Відносні показники якості інструментальної сталі знаходять за виразами

,

якщо пріоритетним з точки зору покращення якості сталі вважається збільшення значення ai у порівнянні з a0 , та

,

коли має місце зворотня залежність;

2. Визначити комплексний показник якості за середнім геометричним зваженим

,

де і – кожен з показників якості, що стосується певної властивості інструментальної сталі; n=7;

3. На основі порівняння значень ai з a0 та отриманого значення   зробити висновок щодо якості нової інструментальної сталі.

Задача №6. Встановити ряд діаметрів стального прута круглого прокату в інтервалі величин від  до , який містить n  членів. При розрахунках користуватись варіантами арифметичної та геометричної прогресій. Необхідні дані вибрати з таблиці 6.

Таблиця 6

| Параметр | Остання цифра шифру |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| d1,мм | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 45 | 30 | 50 |
| dn, мм | 200 | 230 | 220 | 340 | 400 | 200 | 155 | 145 | 240 | 330 |
| n | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |

Приклад розрахунку.

1.Обрахувати значення кроку , виходячи з основного рівняння арифметичної прогресії

;

2. Визначити ряд значень діаметрів, починаючи з

;

3. Обрахувати значення кроку , виходячи з основного рівняння геометричної прогресії

;

4.Визначити ряд значень діаметрів, починаючи з

.

Задача №7. Основними одиничними показниками якості коксу є вміст в ньому сірки Sc , зольність Ac , категорії міцності М1 та М2. Значення цих показників та коефіцієнтів їхньої вагомості  наведені  відповідно в таблиці 7. Розрахувати значення комплексного показника якості за середнім арифметичним  та середнім гармонічним  зваженими виразами.

Таблиця 7

| Параметр | Остання цифра шифру |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sc,% | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -1,0 |
| Ac.,% | -11 | -12 | -13 | -15 | -14 | -17 | -15 | -12 | -12 | -13 |
| М1,% | -8 | -5 | -7 | -5,5 | -6,5 | -7,5 | -8,4 | -8,2 | -7,7 | -5,7 |
| М2 ,% | +78 | +80 | +77 | +79 | +82 | +84 | +87 | +75 | +86 | +88 |
| g1 | 22 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| g2 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
| g3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
| g4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |

Приклад розрахунку.

1. Визначити комплексний показник якості за середнім арифметичним зваженим

,

де і – кожен з показників якості, що стосується певної властивості коксу; n=4;

2. Визначити комплексний показник якості за середнім гармонічним зваженим

,

де і – кожен з показників якості, що стосується певної властивості коксу; n=4;

3. Порівняти отримане значення  з регламентованим значенням згідно нормативно-технічної документації, рівним  та охарактеризувати досліджуваний матеріал.

Задача № 8. Розрахувати відносні показники якості qi нової тканини, якщо як зразкові значення a0 використані відповідні параметри з арт. 33121. Обчислити комплексний показник якості за середнім гармонічним зваженим , коли вагові коефіцієнти gi  та абсолютні показники ai наведені в таблиці 8.

Таблиця 8

| Показник | Розр. наван-тажен-ня,Н | Осілість п/пран-ня,% | Стій-кість до піни, бал | Стій- кість до мила, бал | Стій-кість до води, бал | Стій-кість до витир, бал | Кол. оформлення, бал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.тка нина, ai | 408.8 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 475 | 17.7 |
| Арт.33121, a0 | 470.4 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 500 | 20 |
| Ваг. к-ти, gi (вар1) | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
| (вар2) | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.15 |
| (вар3) | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.17 |
| (вар4) | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.23 |
| (вар5) | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.23 |
| (вар6) | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.23 |
| (вар7) | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.25 | 0.17 |
| (вар8) | 0.22 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.20 |
| (вар9) | 0.21 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.22 |
| (вар10 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.18 |

Приклад розрахунку.

1. Відносні показники якості нової тканини знаходять за виразами

,

якщо пріоритетним з точки зору покращення якості тканини вважається збільшення значення ai у порівнянні з a0 , та

,

коли має місце зворотня залежність;

2. Визначити комплексний показник якості за середнім гармонічним зваженим

,

де і – кожен з показників якості, що стосується певної властивості тканини; n=7;

3. На основі порівняння значень ai з a0 та отриманого значення   зробити висновок щодо якості нової тканини.

Задача № 9. Викладіть вимоги до порядку розроблення, змісту, узгодження, затвердження, державної реєстрації, перегляду, зміни та скасування державних стандартів України, стандартів підприємств та технічних умов на продукцію (згідно заданих варіантів).

Задача №10. Складіть таблицю, що характеризує основні моделі сертифікації продукції та послуг, відмітивши в кожній моделі перелік обов’язкових робіт, їхні переваги та недоліки щодо різних видів продукції і послуг, та навести приклади використання в засобах вимірювання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- ДСТУ  2681-94.  Метрологія. Терміни та визначення.

- Обозовський С.С. Інформаційно-вимірювальна техніка ( Мето-дичні питання теорії вимірювань ). – К.: ІСДО, 1993.- 424 с.

- Шишкін І.Ф. Основи метрології, стандартизації і контролю якості: Навч. Посібник.М.:Вид. Стандартів, 1987 – 320с. (рос.).

- Автоматичні вимірювання і прилади / П.П. Орнатський. – 5-е вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1986. – 504 с. ( рос. ).

- Основи метрології і електричні вимірювання : Навчальний  посібник для вузів / Б.Я. Авдєєв, Є.М. Антонюк, Є.М. Душин та ін.; Під ред. Є.М. Душина. – 6-е вид. перероб. та доп. – Ленінград:Енергоатоміздат, 1987. – 480 с. ( рос. ).

- ДСТУ 3400-2000.

- Любимов Л.І., Форсилова І.Д., Шапіро Є.З. Перевірка засобів електричних вимірювань : Довідкова книга . – 2-е  вид ., пере-роб. і доп. – Ленінград:Енергоатоміздат, 1987. – 296 с. ( рос. ).

- Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки / П.П. Орнатський. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1983. – 455 с. ( рос. ).

- Спектор С.А. Електричні вимірювання фізичних величин: Навч. посібник для вузів. Ленінград: Енергоатоміздат, 1987. – 320с.

- Закон України "ПРО СТАНДАРТИЗАЦІЮ", 2001.

- ДСТУ 1.2-93.

- ДСТУ 1.3-93.

- ДСТУ 1.4-93.

- ДСТУ 1.5-93.

- Принципи, методи та практика Міжнародної стандартизації :  Довідник  / Койфман Ю.І., Герус О.В., Кисельова Т.М., Северінов Ю.Д. ; Під ред. Ю.І. Койфмана. Вид. ТК – 93 “Управління якістю і забезпечення якості”. К. – Л., 1995. – 279.

- Сертифікація. Навч. посібник / Бичківський     Р., Столярчук П., Сопільник Л., Друзюк В. – Л.: 2001. – 264 с.

- Бичківський Р. Управління якістю : Навч. посібник – Л. : 2000. – 329 с.

- Закон України про акредитацію органів з оцінки відповідності", 2001.

- Задачі та приклади розрахунків по електровимірювальній техніці: Навч. Посібник для вузів / Р.М. Демидова-Панфьорова, В.Н. Малиновський, Ю.С. Солодов. – 2-е вид., перероб. і доп. – М.: Енергоатоміздат, 1990. – 192 с.

- Збірник задач та вправ по електричним і електронним вимірюванням: Навч. посібник для вузів / Під ред. Е.Г. Атамалян. – М.: Висшая школа, 1980. – 117 с.

- ДСТУ 2708-94. Метрологія. Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення.

- Бичківський Р.В., Зорій В.І., Столярчук П.Г. Основи метрологічного забезпечення. Навч. Посібник – Львів: Вид. ДУ “Львівська політехніка”, 1999, 180 с..

- Володарський Є.Т., Кухарчук В. В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навчальний посібник. – Вінниця: Велес, 2001. – 219 с.