с двумя манометрическими преобразователями — термоэлектронным типа ЛМ-2 и термопарным типа ЛТ-2 или ЛТ-4М и указанных преобразователей. В одном корпусе измерительного блока вакуумметра ВИТ-1 фактически размещены два измерительных блока: вакуумметр ионизационный ВИ-3 и вакуумметр термопарный ВТ-2. Это дает возможность измерять давления в вакуумной си-

Рис. 7. 10. Принципиальная электрическая схема ВИТ-1А

стеме термопарной частью вакуумметра перед включением манометрического преобразователя ЛМ-2, работа которого возможна лишь при давлении ниже 10"3 мм рт. ст. Термопарная часть прибора ВИТ-1 имеет в связи с этим лишь один диапазон измеряемых давлений — 10"1 ьЮ"3 мм рт. ст. Вакуумметр изготовляется в настольном и панельном вариантах. Для панельного варианта в обозначение вакуумметра введена буква «П» (ВИТ-1П, ВИТ-1А-П).

Общий диапазон давлений, измеряемых вакуумметром, от 1 • 10"1 до 1 -10~7 мм рт. ст. Давление в пределах от 1 ■ 10"1 до 1 • 10~3 мм рт. ст. измеряется термопарной частью, а от 1 • 10~3 до 1 • 10~7 мм рт. ст. — термоэлектронной частью вакуумметра.

1 ал