# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ

# “Киевский политехнический институт”

# ННК «ИПСА»

# Кафедра «СП»

# Протокол лабораторной работы №1

По курсу: Компьютерные сети

Сделал:

студент группы ДА-71

Ткачов Паша

Вариант № 11

Киев 2010

Цель работы

Ознокомиться и научиться работать с адресацией в IP сетях, настройка параметров IP в операционных систем Windows и Unix, основы статической маршрутизации.

получить навыки по использованию сетевой утилиты ping, tracert, arp, route, netsh/ipconfig/ifconfig, telnet, ftp, netstat, finger а также освоить принципы их работы.

Исследовать основные, стандартные средства современных операционных систем для исследования состояния сети и сетевых соединений.

Задание

- Выбрав вариант в соответствии с номером зачетки (или по списку, в зависимости от предварительной договоренности)

Определить:

  - Адрес сети.

  - минимальный адрес в сети

  - максимальный адрес в сети

  - броадкаст адрес сети.

  - количество адресов в сети

  - количество адресов сети, которое можно назначить компьютерам сети

- Каждый из блоков разделить на подсети с меньшей маской (но не меньше 4 подсетей на каждый блок) размер подсети выбрать самостоятельно, но так что бы не использованных адресов, было как можно меньше. И для каждой подсети выполнить п.1.

- Выбрать 4 адреса (ДНС имени) из реальной сети и проанализировать работу сетевых утилит ping, tracert, arp, route, netsh/ipconfig/ifconfig, telnet, ftp, netstat, finger с разными параметрами. Результаты работы каждой команды представить в протоколе.

Таблица 1. Варианты базовых сетей

| 11 | 10.11.12.0 / 26 | 192.168.10.0 / 25 |
| --- | --- | --- |

10.11.12.0 / 26

Адрес сети: 10.11.12.0 - 00001010. 00001011. 00001100.00000000

Маска сети : 255.255.255.192 - 11111111.11111111.11111111.11000000

Минимальный адрес: 10.11.12.1 -  00001010. 00001011. 00001100.00000001

Максимальный адрес: 10.11.12.62 -00001010. 00001011. 00001100.00111110

Броадкаст: 10.11.12.63 -00001010. 00001011. 00001100.00111111

Количество адресов в сети: 63

Количество адресов сети, которое можно назначить компьютерам сети: 62

10.11.12.0 / 28

Адрес сети: 10.11.12.0 - 00001010. 00001011. 00001100.00000000

Маска сети : 255.255.255.240 - 11111111.11111111.11111111.11110000

Минимальный адрес: 10.11.12.1 -  00001010. 00001011. 00001100.00000001

Максимальный адрес: 10.11.12.14 -00001010. 00001011. 00001100.00001110

Броадкаст: 10.11.12.15 -00001010. 00001011. 00001100.00001111

Количество адресов в сети: 15

Количество адресов сети, которое можно назначить компьютерам сети: 14

10.11.12.0 / 30

Адрес сети: 10.11.12.0 - 00001010. 00001011. 00001100.00000000

Маска сети : 255.255.255.252 - 11111111.11111111.11111111.11111100

Минимальный адрес: 10.11.12.1 -  00001010. 00001011. 00001100.00000001

Максимальный адрес: 10.11.12.2 -00001010. 00001011. 00001100.00000010

Броадкаст: 10.11.12.3 -00001010. 00001011. 00001100.00000011

Количество адресов в сети: 3

Количество адресов сети, которое можно назначить компьютерам сети: 2

192.168.10.0 / 25

Адрес сети: 192.168.10.0 - 11000000.10101000.00001010.0 0000000

Маска сети: 255.255.255.128 - 11111111.11111111.11111111.10000000

Минимальный адрес: 192.168.10.1 - 11000000.10101000.00001010.0 0000001

Максимальный адрес: 192.168.10.126 - 11000000.10101000.00001010.01111110

Броадкаст: 192.168.10.127 -  11000000.10101000.00001010.01111111

Количество адресов в сети: 127

Количество адресов сети, которое можно назначить компьютерам сети: 126

192.168.10.0 / 27

Адрес сети: 192.168.10.0 - 11000000.10101000.00001010.0 0000000

Маска сети: 255.255.255.224 - 11111111.11111111.11111111.11100000

Минимальный адрес: 192.168.10.1 - 11000000.10101000.00001010.0 0000001

Максимальный адрес: 192.168.10.30 - 11000000.10101000.00001010.00011110

Броадкаст: 192.168.10.31 -  11000000.10101000.00001010.00011111

Количество адресов в сети: 31

Количество адресов сети, которое можно назначить компьютерам сети: 30

192.168.10.0 / 29

Адрес сети: 192.168.10.0 - 11000000.10101000.00001010.0 0000000

Маска сети: 255.255.255.248 - 11111111.11111111.11111111.11111000

Минимальный адрес: 192.168.10.1 - 11000000.10101000.00001010.0 0000001

Максимальный адрес: 192.168.10.6 - 11000000.10101000.00001010.00000110

Броадкаст: 192.168.10.7 -  11000000.10101000.00001010.00000111

Количество адресов в сети: 7

Количество адресов сети, которое можно назначить компьютерам сети: 6

tracert overclockers.ua

arp –g

route print

ping ru.wikipedia.org

ipconfig –all

netstat –s