Лабораторна робота № 3

з курсу „Проектування контролерів периферійних пристроїв”

Тема: Формування дискретних сигналів з заданими параметрами

Мета: Ознайомлення з режимами роботи таймерів/лічильників в мікроконтролера АТ89С51 та його можливостями по зв'язку з персональним комп'ютером.

Короткі теоретичні відомості

Завдання:

- Настроїти UART на задану частоту;

- Прийняти дані з UART

- Сформувати вихідний сигнал з шпарністю згідно варіанту та частотою (періодом) прийнятою через UART;

| № варіанту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота роботи послідовного порту | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 9600 | 4800 |
| Парність імпульсів | 1/2 | 1/3 | 2/3 | ¼ | 3/4 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/4 | 3/4 |
| Вихідний порт | P1.0 | P1.1 | P1.2 | P1.3 | P1.4 | P1.5 | P1.6 | P1.7 | P3.6 | P3.7 |
| Параметр, прийнятий по UART | Частота, Гц | Частота, кГц | Частота, МГц | Період, с. | Період, мс. | Період, мкс. | Частота, кГц | Частота, МГц | Період, с. | Період, мс. |

Порядок виконання роботи

- Скласти схему відповідно до номера варіанту.

- Написати та відлагодити програму роботи мікроконтролера.

- Запрограмувати мікроконтролер.

- Перевірити функціонування схеми.

- Оформити звіт по лабораторній роботі.

Контрольні запитання

Приклад схеми

Приклад програми на С51

#include <REGX51.H>

#define Fclk	11059000

#define P_OUT	P1_0

unsigned char freq=1;

unsigned int Time_nul;

unsigned int Time_one;

void init_UART(void);

void init_T0(void);

void comp_THTL(unsigned char f);

/*---------------------------------*/

void main(void)

{

init_UART();

init_T0();

EA=1;

while(1);

}

/*---------------------------------*/

void init_UART(void)

{

SCON=0x50;

PCON=0;

TMOD=0x20;

TH1=0xFD;

TR1=1;

RI=0;

ES=1;

}

/*---------------------------------*/

void int_UART(void) interrupt 4

{

unsigned char k;

if(RI)

{

RI=0;

k=SBUF;

if((k>='0')&&(k<='9'))

{

freq=k-'0';

comp_THTL(freq);

}

}

if(TI)TI=0;

}

/*---------------------------------*/

void init_T0(void)

{

unsigned int k;

ET0=1;

TMOD &= 0XF0;                    /* clear Timer 0   */

TMOD |= 0X1;

comp_THTL(freq);

P_OUT=0;

k=Time_nul;

TL0=k;

k=(k&0xFF00);

k>>=8;

TH0=k;

TR0=1;

}

/*---------------------------------*/

void int_T0(void) interrupt 1

{

unsigned int k;

TR0=0;

if(P_OUT)

{

P_OUT=0;

k=Time_nul;

}

else

{

P_OUT=1;

k=Time_one;

}

TL0=k;

k=(k&0xFF00);

k>>=8;

TH0=k;

TR0=1;

}

/*---------------------------------*/

void comp_THTL(unsigned char f)

{

float Period,Timer_tic;

Period=1/(f*1e3);

Timer_tic=Period*Fclk/12-0x3C;			//0x3C***

Time_one=0xFFFF-Timer_tic/3;				//signal 1/3: _ _-_ _-

Time_nul=0xFFFF-Timer_tic*2/3;

}

/*---------------------------------*/

Результат роботи програми