Умовні графічні позначення елементів принципової електричної схеми

| Позначення по ГОСТ-2.710-81 | Назва елемента | Позначення по ГОСТ-2.710-81 | Назва елемента | Позначення по ГОСТ-2.710-81 | Назва елемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Діод напівпровідниковий Стабілітрон Діод тунельний Фотодіод Світлодіод |  | Конденсатор: -постійний -змінний -електролітичний неполяризований -поляризований П’єзоелектричний елемент |  | Котушка індуктивності Обмотка трансформатора, дроселя Трансформатор без сердечника Трансформатор із сердечником |
|  | Біполярний транзистор p-n-p Фототранзистор Біполярний транзистор з двома базовими виводами Двоемітерний біполярний транзистор Польовий транзистор: -n-типу -p-типу |  | Резистор: -нерегульований -регульований Котушка реле Фоторезистор Підсилювач Цифрова мікросхема |  | Контакт зі сповільнювачем: -замикаючий -розмикаючий Контакт кнопковий Контакт комунікаційний: -замикаючий -розмикаючий -перемикаючий Антена Корпус Заземлення Контактні з’єднання |

# Орієнтовні технологічні розміри деяких радіотехнічних елементів

| Технологічні розміри елементів | Назва елемента і типономінал | Технологічні розміри елементів | Назва елемента |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конденсатор постійний: неполяризований пФ A B C до 1500 2,5 7,5 4,5 до 3000 5 9 5 до 6800 7,5 11,5 5 мкФ до 0,15 7,5 12 6 до 1,0 10 14 6 поляризований мкФ A D до 50 2,5 6 100 2,5 8 220 5 10 Конденсатор змінної ємності Резистор постійний Вт A D L 0,125 12,5 2,5 6 0,25 12,5 3 7 0,5 15 4 10 Резистор змінний Цифрові мікросхеми Кількість виводів A L 8 – 16 7 8 18 – 20 9 10 22 – 24 10 11 28 – 40 15 16 |  | Перемикач Реле Трансформатор Індуктивність, дросель Діод, стабілітрон |