| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Источник нормирования | Исполнители | Состав звена по ЕНиР | Машины и механизмы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм | кол-во |  | Затраты труда |  | Затраты машинного времени | Комплект |
|  |  |  |  |  | норма на ед. вр. | % доп затрат | на весь объем |  | Норма на ед. вр. | % доп. Затрат | на весь объем | Основные машины и механизмы | марка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Срезка растительного слоя грунта бульдозером | 1000 м2 | 5,4 | Е 2-1-5 | 0,66 | 14,4 | 4,08 | машинист 6р. | 0,66 | 14,4 | 4,08 | Трактор Т-130 с поворотным отвалом | ДЗ-27 |
| 2 | Разработка грунта одноковшовым экскаватором с погрузкой в тр. ср. | 100 м3 | 97,2 | Е 2-1-11 | 2,8 | 14,4 | 311,35 | машинист 5р. | 2,8 | 14,4 | 311,35 | Экскаватор с ковшом 0.5м3 с зубьями | ЭО-3322 |
| 3 | Предварительная планировка дна котлована | 1000 м2 | 5,4 | Е 2-1-35 | 0,2 | 14,4 | 1,24 | машинист 6р. | 0,2 | 14,4 | 1,24 | Трактор Т-130 с поворотным отвалом | ДЗ-27 |
| 4 | Окончательная планировка дна котлована | 1000 м2 | 5,4 | Е 2-1-36 | 0,27 | 14,4 | 1,67 | машинист 6р. | 0,27 | 14,4 | 1,67 | Трактор Т-130 с поворотным отвалом | ДЗ-27 |
| 5 | Устройство опалубки фундаментов | м2 | 542,52 | Е 4-1-34 | 0,62 | 14,4 | 384,80 | плотник 4р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 6 | Установка арматурных сеток, каркасов, деталей | 1 элем. | 814 | Е 4-1-44 | 0,17 | 14,4 | 158,31 | арматурщик 3р., 2р. - 2 | - | - | - | - | - |
| 7 | Подача бетонной смеси | 100м3 | 1,81 | Е 4-1-48 | 38 | 14,4 | 78,68 | машинист бетононасоса 4р., бетонщик 2р. | 38,00 | 13,20 | 77,86 | Бетонанасос 10м3/час | - |
| 8 | Укладка бетонной смеси | 1 м3 | 181 | Е 4-1-49 | 0,33 | 14,4 | 68,33 | бетонщик 4р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 9 | Распалубка фундаментов | 1 м2 | 542,52 | Е 4-1-34 | 0,15 | 14,4 | 93,10 | плотник 3р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 10 | Засыпка котлована бульдозером | 100 м3 | 97,2 | Е 2-1-34 | 0,47 | 14,4 | 52,26 | машинист 5р. | 0,47 | 14,4 | 52,26 | Трактор Т-130 с поворотным отвалом | ДЗ-28 |
|  | Итого по работам нулевого цикла |  |  |  |  |  | 1153,81 |  |  |  | 448,45 |  |  |
| 11 | Монтаж колонн первого этажа | 1 кол. | 110 | Е 5-1-9 | 3,5 | 13,2 | 435,82 | монтажники конструкций 6р., 4р.-2, 3р., машинист крана 6р. | 0,7 | 13,2 | 87,16 | КБ-306А, РДК-25.2 |  |
| 12 | Монтаж колонн последующих этажей | 1 кол. | 66 | Е 5-1-8 | 3 | 13,2 | 224,14 | монтажники конструкций 6р., 5р., 4р.-2, 3р., машинист крана 6р. | 0,6 | 13,2 | 44,83 | КБ-306А |  |
| 13 | Замоноличивание стыков колонн с фундаментами | 1 стык | 110 | Е 4-1-25 | 0,97 | 13,2 | 120,78 | монтажник конструкций 4р., 3р. | - | - | - | - | - |
| 14 | Монтаж ригелей | 1 элем. | 138 | Е 5-1-6 | 1,3 | 13,2 | 203,08 | монтажники конструкций 5р., 4р., 3р., машинист крана 6р. | 0,44 | 13,2 | 68,74 | КБ-306А, РДК-25.2 |  |
| 15 | Монтаж прогонов | 1 элем. | 286 | Е 5-1-6 | 0,3 | 13,2 | 97,13 | монтажники конструкций 5р., 4р., 3р., машинист крана 6р. | 0,1 | 13,2 | 32,38 | КБ-306А, РДК-25.2 |  |
| 16 | Монтаж профнастила | 100 м2 | 108,8 | Е 5-1-20 | 12,72 | 13,2 | 1566,62 | монтажники конструкций 4р., 3р., машинист крана 6р. | 0,03 | 13,2 | 3,69 | КБ-306А, РДК-25.2 |  |
| 17 | Установка арматурных сеток, каркасов, деталей | 1 т | 15,2 | Е 4-1-45 | 9 | 13,2 | 154,86 | арматурщик 3р., 2р. | 4,50 | 13,2 | 77,43 | КБ-306А |  |
| 18 | Подача бетонной смеси | 100 м3 | 5,68 | Е 4-1-48 | 38 | 13,2 | 244,33 | машинист бетононасоса 4р., бетонщик 2р. | 38,00 | 13,20 | 244,33 | Бетонанасос 10м3/час |  |
| 19 | Укладка бетонной смеси | 1 м3 | 568 | Е 4-1-49 | 0,98 | 13,2 | 630,12 | бетонщик 4р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 20 | Монтаж лестниц | 1 т | 3,75 | Е 5-1-10 | 11 | 13,2 | 46,70 | монтажники конструкций 4р., 3р.-2, электросварщик 4р., машинист крана 6р. | 3,70 | 13,2 | 15,71 | КБ -306А |  |
| 21 | Уплотнение грунта катком | 1000 м2 | 5,54 | Е 2-1-59 | 0,92 | 14,4 | 5,83 | машинист 6р. | 0,92 | 14,4 | 5,83 | Каток | ДУ-31А |
| 22 | Кладка наружных стен | 1 м3 | 788 | Е 3-6 | 2,1 | 13,2 | 1873,23 | каменщих 3р. | - | - | - | - | - |
| 23 | Подача бетона подстилающего слоя пола первого этажа | 100 м3 | 4,73 | Е 4-1-48 | 38 | 13,2 | 203,47 | машинист бетононасоса 4р., бетонщик 2р. | 38,00 | 13,20 | 203,47 | Бетонанасос 10м3/час |  |
| 24 | Укладка бетонной смеси подстилающего слоя пола первого этажа | 1 м3 | 473 | Е 4-1-49 | 0,98 | 13,2 | 524,73 | бетонщик 4р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 25 | Пароизоляция покрытия | 100 м2 | 13,5 | Е 11-40 | 10,5 | 5,5 | 149,55 | гидроизолировщик 4р., 3р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 26 | Утепление покрытия и пола первого этажа | 1 м2 | 1454 | Е 11-41 | 0,36 | 5,5 | 552,23 | термоизолировщик 4р., 3р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 27 | Гидроизоляция полов | 100 м2 | 66,84 | Е 11-40 | 10,5 | 5,5 | 740,42 | гидроизолировщик 4р., 3р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 28 | Подача бетона основного слоя пола первого этажа | 100 м3 | 4,432 | Е 4-1-48 | 38 | 13,2 | 190,65 | машинист бетононасоса 4р., бетонщик 2р. | 38,00 | 13,20 | 190,65 | Бетонанасос 10м3/час |  |
| 29 | Укладка бетонной смеси основного слоя пола первого этажа | 1 м3 | 443,2 | Е 4-1-49 | 0,98 | 13,2 | 491,67 | бетонщик 4р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 30 | Устройство цементной стяжки | 100 м2 | 100,4 | Е 19-44 | 8,5 | 5,5 | 900,34 | бетонщик 3р.-3, 2р. |  |  |  | Растворонасос |  |
| 31 | Покрытие кровли гидроизоляцией | 100 м2 | 55,4 | Е 7-1 | 2,7 | 5,5 | 157,81 | кровельщик 4р., 3р., 2р.-2 | - | - | - | - | - |
| 32 | Устройсво вентилируемого фасада | 100 м2 | 56,34 |  | 276,4 | 13,2 | 17627,93 | монтажник конструкций 5р., 4р., 3р. | - | - | - | - | - |
| 33 | Установка окон и дверей | 100 м2 | 16,69 | Е 6-13 | 17 | 8,5 | 307,85 | плотник 4р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 34 | Устройство гипсокартонных перегородок | 1 м2 | 9866 | Е 4-1-32 | 2,11 | 13,2 | 23565,14 | монтажник конструкций 4р., 3р. | - | - | - | - | - |
| 35 | Устройство проемов | 1 проем | 340 | Е 4-1-32 | 0,79 | 13,2 | 304,06 | монтажник конструкций 4р.-2, 3р. | - | - | - | - | - |
| 36 | Устройство подвесных потолков | 1 м2 | 6479 | Е 8-3-12 | 0,36 | 5,5 | 2460,72 | монтажник конструкций 4р., 3р. | - | - | - | - | - |
| 37 | Устройство бетонных полов | 100 м2 | 17,86 | Е 19-31 | 6,86 | 5,5 | 129,26 | бетонщик 4р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 38 | Устройство плиточных полов | 1 м2 | 3927 | Е 19-19 | 0,42 | 5,5 | 1740,05 | плиточник 4р., 3р. | - | - | - | - | - |
| 39 | Устройство полов из линолеума | 1 м2 | 1742 | Е 19-13 | 0,17 | 5,5 | 312,43 | облицовщик 4р., 3р. | - | - | - | - | - |
| 40 | Облицовка стен плиткой | 1 м2 | 3275 | Е 8-1-35 | 1,1 | 5,5 | 3800,64 | плиточник 4р., 3р. | - | - | - | - | - |
| 41 | Облицовка стен обоями | 100 м2 | 64,98 | Е 8-1-28 | 19,97 | 5,5 | 1369,02 | маляр 3р., 2р. | - | - | - | - | - |
| 42 | Окраска стен | 100 м2 | 42,59 | Е 8-1-15 | 16,2 | 5,5 | 727,91 | маляр 4р. | - | - | - | - | - |
| 43 | Отделка стен декоративной штукатуркой | 100 м2 | 44,61 | Е 8-1-2 | 123 | 12,2 | 6156,45 | штукатур 5р., 3р., машинист растворонасоса 3р. | 3,3 | 12,2 | 165,17 | Растворонасос 2 м3/ч |  |
|  | Итого по СМР |  |  |  |  |  | 68014,92 |  |  |  | 1139,38 |  |  |
| 44 | Отопление |  | 8 |  |  |  | 5533,50 | слесарь 4р. |  |  |  |  |  |
| 45 | Вентиляция |  | 7 |  |  |  | 4841,81 | вентил. 4р. |  |  |  |  |  |
| 46 | Водоснабжение |  | 6 |  |  |  | 4150,12 | слесарь 4р. |  |  |  |  |  |
| 47 | Канализация |  | 4 |  |  |  | 2766,75 | слесарь 4р. |  |  |  |  |  |
| 48 | Электромонтажные работы |  | 8 |  |  |  | 5533,50 | электром-к 4р. |  |  |  |  |  |
| 49 | Слаботочные сети |  | 2 |  |  |  | 1383,37 | электром-к 4р. |  |  |  |  |  |
| 50 | Благоустройство территории |  | 5 |  |  |  | 3458,44 | разнорабочий 2р. |  |  |  |  |  |