Глава 2.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВОМ АВТОМАТЕ

2.1. Системы счисления и понятие кода

Как уже отмечалось, в процессе переработки информации цифровые ЭВМ - компьютеры, оперируют числами, которые представляются в некоторой системе счисления.

Система счисления - это совокупность приемов и правил для записи чисел цифровыми знаками. Запись числа в некоторой системе счисления часто называют кодом числа.

Элементы (символы) алфавита, которые используются для записи чисел в некоторой системе счисления, принято называть цифрами. Каждой цифре данного числа однозначно сопоставляется ее количественный (числовой) эквивалент.

Различают позиционные и непозиционные системы счисления.

Непозиционная система счисления - это система, для которой значение символа, т.е. цифры, не зависит от его положения в числе. К таким системам относится, в частности, римская система (правда с некоторыми оговорками). Здесь, например, символ V всегда означает пять, вне зависимости от места его появления в записи числа. Есть и другие современные непозиционные системы.

Позиционная система счисления - это система, в которой значение каждой цифры зависит от ее числового эквивалента и от ее места (позиции) в числе, т.е. один и тот же символ (цифра) может принимать различные значения.

Наиболее известной позиционной системой счисления является десятичная ситема счисления. Например, в десятичном числе 555 первая цифра справа означает 5 единиц, соседняя с ней - 5 десятков, а левая - 5 сотен.

В связи с тем, что в цифровых автоматах в основном используются позиционные системы счисления, то мы в дальнейшем будем рассматривать только такие системы.

Любая позиционная система счисления характеризуется основанием.

Основание или базис q естественной позиционной системы счисления это количество знаков или символов, используемых для изображения числа в данной системе.

Поэтому, возможно бесчисленное множество позиционных систем, т.к. за основание можно принять любое число, образовав новую систему счисления.

Когда мы представляем, т.е. записываем некоторое число в позиционной системе счисления мы размещаем соответствующие цифры числа по отдельным нужным позициям, которые принято называть разрядами числа в данной позиционной системе счисления. Количество разрядов в записи числа называется разрядностью числа и совпадает с его длиной.

В позиционной системе счисления справедливо равенство:

Aq = anqn + an-1qn-1 + ... + a1q1 + a0q0 + a-1q-1 + ... + a-mq-m,                (2.1)

или

=

где Aq это произвольное число, записанное в системе счисления с основанием q; ai - коэффициенты ряда, т.е. цифры системы счисления; n, m - количество целых и дробных разрядов соответственно.

Например, согласно (2.1)

1961,3210 = 1(103 + 9(102 + 6(101 + 1(100 + 3(10-1 + 2(10-2,

124=5378 = 1(82 + 2(81 + 4(80 + 5(8-1 + 3(8-2 + 7(8-3,

1001,11012 = 1(23 + 0(22 + 0(21 + 1(20 + 1(2-1 + 1(2-2 + 0(2-3 + 1(2-4.

Индекс, приписываемый к числу, указывает систему счисления, в которой представлено данное число.

Основание системы счисления показывает сколько различных значений в пределах i-того разряда может принимать каждая цифра ai числа A. Номера разрядов в позиционной системе счисления отсчитываются в целой части влево от запятой, а в дробной - вправо от запятой. Причем, нумерация разрядов начинается с 0. Величина основания позиционной системы счисления определяет ее название: для десятичной системы это будет 10, для восьмеричной - 8, для двоичной - 2 и т.д. Как уже отмечалось, обычно вместо названия системы счисления используют термин "код числа". Например, под понятием двоичный код подразумевается число, представленное в двоичной системе счисления, под понятием десятичный код - в десятичной системе счисления и т.д.

Для записи числа в десятичной системе используется 10 различных цифр от 0 до 9:

a10 = (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)=

в шестнадцатеричной - 16:

a16 = (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)=

где A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15,

в восьмеричной - 8:

a8 = (0,1,2,3,4,5,6,7)=

в двоичной - 2:

a2 = (0,1)\

Согласно (2.1) каждый разряд числа в двоичной системе счисления слева от запятой представляется двойкой в соответствующей положительной степени, а справа от запятой - двойкой в отрицательной степени. Например:

| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1, | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,0625 |

Примеры представления чисел в различных системах счисления:

1010 = 10102 = 128 = A16

1610 = 100002 = 208 = 1016

25510 = 111111112 = 3778 = FF16

Для обработки информации в компьютере обычно используется двоичная система счисления. Это объясняется, в частности, тем, что для размещения чисел (операндов) в компьютерах используются регистры и ячейки памяти, состоящие из триггеров или элементов с триггерной характеристикой, которые, как известно, имеют два устойчивых состояния. Одному из этих состояний ставится в соответствие 1, а другому - 0. Каждый из триггеров отводится для размещения наименьшей информационной единицы в двоичной системе счисления - двоичного разряда, который называется битом. Восемь бит есть байт.

Количество триггеров, т.е. двоичных разрядов, в регистре или ячейке памяти определяет длину слова, характерную для данного компьютера, а совокупность этих двоичных разрядов называется разрядной сеткой. Номер разряда такой сетки, отведенной для изображения целого числа в двоичной системе счисления, совпадает с соответствующим показателем степени двойки.

Таким образом, длина числа - это количество позиций (или разрядов) в записи числа. Для разных систем счисления характерна разная длина разрядной сетки, необходимая для записи одного и того же числа. Например, 9610 = 1408 = 11000002, т.е. чем меньше основание системы счисления, тем больше длина числа.

В любых цифровых автоматах длина разрядной сетки выбранной системы счисления фиксированна, что принципиально ограничивает точность и диапазон представления чисел.

Пусть длина разрядной сетки равна любому положительному числу, например n. Тогда

(Aq)max = qn - 1;          (Aq)min = -(qn - 1)

Например, в двоичной системе счисления, если n = 3, то (A2)max = 1112 = 710, т.е. максимальное положительное число, которое может быть записано есть 7, а минимальное -7, представление которого в двоичной системе будет обсуждаться позже.

Диапазон представления чисел в заданной системе счисления - это интервал числовой оси, заключенный между максимальным и минимальным числами, значение которых, как мы видим, зависит от длины разрядной сетки.

Вес разряда Pi числа в позиционной системе счисления - это отношение

Pi = qi / q0 = qi

где i - номер разряда справа налево, а q0 это первый разряд и его номер равен 0, а значение равно 1.

Если в данном разряде накопилось значение единиц равное или больше q, то должна происходить передача единицы в соседний старший разряд. При сложении чисел, представленных в любой позиционной системе счисления, такие передачи информации называют переносами, а при вычитании - заемами. Передача переносов и заемов происходит последовательно от разряда к разряду. Эти процедуры хорошо известны всем из правил арифметических действий с десятичными числами.

Помимо обычной двоичной системы счисления были предложены двоичные системы счисления, в которых для изображения чисел используются символы 1, -1 или 0, -1. Существуют еще, так называемые, избыточные двоичные системы счисления, например, с символами 0, 1, -1. Но на практике в подавляющем большинстве случаев используется обычная двоичная система счисления.

При обмене данными между компьютером и внешними устройствами возникает необходимость в обмене знаковыми и буквенными символами. Этим символам в компьютере также ставится в соответствие некоторый код в двоичной системе счисления. Для представления цифр и букв в двоичной системе в настоящее время наиболее распространен код ASCII. Для представления любого символа в этом коде отводится 8 двоичных разрядов, т.е. один байт.

Примеры кода ASCII приведены в таблице 2.1.

Т а б л и ц а   2.1.

| Символы | Десятичный код | Двоичный код | Восьмерич-ный код | Шестнадцате-ричный код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 48 | 0110000 | 060 | 30 |
| 1 | 49 | 0110001 | 61 | 31 |
| 2 | 50 | 0110010 | 62 | 32 |
| A | 65 | 1000001 | 101 | 41 |
| B | 66 | 1000010 | 102 | 42 |
| F | 70 | 1000110 | 106 | 46 |
| : | 58 | 0111010 | 72 | 3F |
| ( | 40 | 0101000 | 50 | 28 |

2.2. Выбор системы счисления

При выборе системы счисления для ЭВМ необходимо учитывать, что во-первых, основание системы счисления определяет количество устойчивых состояний, которые должен иметь функциональный элемент, выбранный для изображения разрядов числа; во-вторых - длина числа существенно зависит от основания системы счисления; в третьих - система счисления должна обеспечить простые алгоритмы выполнения арифметических и логических операций.

Если имеется n разрядов для изображения числа в q-ичной системе счисления, то тогда максимальное число М, которое можно изобразить в пределах данной разрядной сетки, будет равно:

M = qn - 1 ( qn

Для оценки экономичности системы счисления с точки зрения затрат оборудования цифрового автомата вводится соответствующий показатель:

N = qn

Из приведенных равенств следует, что N = q(lnM / lnq. Используя полученную зависимость, можно найти основание системы счисления, при которой требуется минимум оборудования. Определив dN/dq и приравняв ее к нулю, получим экстремум при q = e. Но е не целое число, поэтому нужно использовать системы с q = 2 или q = 3. Эти системы практически равноценны, т.к.

N2 / N3 = 2ln3 / 3ln2 ( 1.056

Подобное сравнение десятичной и двоичной систем счисления показывает, что десятичная в 1.5 раз менее экономична двоичной.

Наиболее удобны условия реализации двоичных цифр, т.к. физических процессов, имеющих два устойчивых состояния, гораздо больше, чем процессов с числом четко различимых состояний больше двух. К тому же в процессах с двумя устойчивыми состояниями различие между этими сотояниями носит качественный, а не количественный характер, что обеспечивает надежную реализацию двоичных цифр.

Таким образом, простота арифметических и логических действий, минимум используемого оборудования для представления чисел и наиболее удобные условия реализации только двух устойчивых состояний определили применение двоичных систем счисления практически во всех существуюющих и проектируемых цифровых вычислительных машинах.

2.3. Формальные правила двоичной арифметики

Перед тем, как рассмотреть формальные правила двоичной арифметики подчеркнем общий принцип сложения и вычитания чисел представленных в любой позиционной системы счисления.

В общем случае процедуры сложения и вычитания двух чисел

A ( B = C в любой позиционной системы счисления начинаются с младших разрядов.

Код суммы каждго i-того разряда сi получается в результате сложения 
ai + bi +1, где единица соответствует переносу из младшего (i - 1)-разряда в i-тый, если в младшем разряде код суммы получился больше или равным основанию системы счисления.

Код разности каждого i-того разряда получается в результате вычитания 
ai - bi -1, где единица соответствует заему, если он был, в младшие разряды величины, равной основанию системы счисления.

Следовательно, правила и методы сложения и вычитания в любой позиционной системы счисления в принципе остаются такими же, как в десятичной системе.

Теперь рассмотрим правила арифметики с числами, представленными в двоичном коде.

Сложение двух чисел выполняется поразрядно, начиная с младшего разряда. В каждом разряде выполняется сложение двух цифр слагаемых и единицы переноса из соседнего младшего разряда:

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 0 и осуществляется перенос 1 в старший соседний разряд.

Например:

01012 = 510

+00112 = 310

10002 = 810

Вычитание также производится поразрядно, начиная с младшего разряда. При вычитании в данном разряде из нуля единицы необходимо занять единицу из соседнего старшего разряда, которая равна двум единицам данного разряда:

0 - 0 = 0

1 - 0 = 1

1 - 1 = 0

0 - 1 =1  после заема единицы из соседнего старшего разряда.

Например:

01102 = 610

-00112 = 310

00112 = 310

Суммирование двоичных чисел в компьютерах осуществляется при помощи двоичных сумматоров, а вычитание - двоичных вычитателей. Но как будет показано в дальнейшем, вычитание можно организовать также при помощи процедуры сложения, т.е. при помощи двоичных сумматоров, если вычитаемое представить в "дополнительном" или "обратном" коде и тем самым исключить необходимость в двоичных вычитателях.

Умножение двоичных чисел производится путем образования про-межуточных произведений и последующего их суммирования. Промежуточные поразрядные произведения формируются по следующим правилам:

0 x 0 = 0                        101                510 x 310 = 1510

0 x 1 = 0                          11

1 x 0 = 0                        101

1 x 1 = 1                   + 101

1111

Деление чисел в двоичной системе производится по правилам умножения и вычитания.

Например:

110 : 11 = 10             610 : 310 = 210

11

00

00

0

Арифметические действия с двоичными числами подробно будут рассмотрены в дальнейшем.

При выполнении любых арифметических действий важное значение имеют такие электронные устройства, как двоичный полусумматор и двоичный сумматор, которые выполняют побитное двоичное сложение по ранее приведенным правилам. Для двоичного вычитания иногда используют и двоичный вычитатель. Приведем условное обозначение двоичных полусумматора и сумматора:

ai        HS   S         ci            ai        SM   S         ci

bi

bi               P         Pi          Pi-1                P         Pi

а)                                           б)

Рис.2.1 Условное обозначение полусумматора (а)

и двоичного сумматора (б).

Здесь ai и bi это i-тые разряды чисел А и В, которые складываются, а ci - i-тый разряд суммы этих чисел, Pi - перенос из данного разряда в соседний следующий старший, Pi-1 - перенос из соседнего младшего в данный разряд.

Если для представления двоичных чисел А, В, С и их знаков выделена 
n-разрядная сетка, то очевидно, что для организации процедуры сложения необходимо n двоичных сумматоров, которые соединяются между собой по определенной схеме, зависящей от того в каком коде представляются эти двоичные числа: прямой, обратный или дополнительный.

Очевидно, что в арифметических устройствах цифровых автоматов помимо двоичных сумматоров используются также регистры, счетчики, различные триггера и электронные устройства, выполняющие различные логические процедуры. Обычно используемые регистры должны позволять не только параллельно записывать в них двоичные коды чисел, но и сдвигать изображения этих чисел влево и вправо на необходимое число двоичных разрядов.

Простейшую блок-схему узла, выполняющего процедуру сложения

A+B=C можно представить следующим образом:

A         Pr

CM          Pr

Pr                                      C

B

где Рr - некоторые регистры, в которые записываются двоичные числа А, В и С; СM - сумматор, точнее группа сумматоров n(SM, где n - длина разрядной сетки, отведенной для представления чисел А, В и С.

Помимо арифметических операций в цифровых автоматах реализуются также логические операции, которые подробно рассматриваются в последующих главах.

Кроме этих операций в цифровых автоматах, компьютерах, выполняется еще одна операция над двоичными числами - это сдвиг числа по разрядной сетке влево или вправо. В случае сдвига влево фактически осуществляется умножение двоичного числа на 2(, а при сдвиге вправо - деление на 2(, где ( - количество разрядов, на которое сдвигается двоичное число. Например: 0000112 = 310 сдвинем влево на 2 разряда, получим 0011002 = 1210, т.е. 
3х4(22) = 1210, а теперь 0010002 = 810 сдвинем на 2 разряда вправо, получим 0000102 = 210, т.е. 8:4(22) = 210.

В компьютерах часто используется циклический сдвиг, при выполнении которого разрядная сетка, отведенная для операнда, представляется замкнутой в кольцо. Тогда при сдвиге влево содержимое старшего разряда попадает в младший разряд операнда, а при сдвиге вправо - наоборот.

2.4. Перевод числа из одной позиционной системы счисления в

другую

Как уже отмечалось, любая обработка информации в компьютере обычно осуществляется в двоичной системе счисления. В то же время, при обмене информации между компьютером и пользователем для большей наглядности представления данных используются десятичная, двоично-десятичная, восьмеричная или шестнадцатеричная системы. Каждый разряд числа в восьмеричном и шестнадцатеричном коде эквивалентен трем и четырем двоичным разрядам соответственно. Поэтому, представление чисел в этих системах счисления получается более компактным и наглядным.

Для перевода восьмеричного (шестнадцатеричного) числа в двоичную форму достаточно заменить каждую цифру этого числа соответствующим трехразрядным (четырехразрядным) двоичным числом, при этом отбрасывают ненужные нули в старших разрядах.

Например

(  3        0        5    .    4  )8 = 11000101.100(2);

011    000    101  . 100

(     7         B         2       .    E   )16 = 11110110010.1110(2).

0111   1011    0010   .  1110

Для перехода от двоичной к восьмеричной (шестнадцатеричной) системе поступают так: двигаясь от точки влево и вправо, разбивают двоичное число на группы по три (четыре) разряда, дополняя, при необходимости, нулями крайние левую и правую группы. Затем группу из трех (четырех) разрядов заменяют соответствующей восьмеричной (шестнадцатеричной) цифрой.

Например:

1) перевод 1101111001.11012 в восьмеричное

001   101   111   001  .  110   100 = 1571.648;

1        5       7       1          6       4

2) перевод 11111111011.100111(2) в шестнадцатеричное

0111     1111    1011   .   1001   1100 = 7FB.9C(16).

7            F          B              9         C

Двоично-десятичный код (D-код) ориентирован на наиболее удобную для человека десятичную систему счисления. В нем для записи чисел используются только двоичные цифры 0 и 1. Двоично-десятичный код образуется заменой каждого десятичного разряда в десятичном числе 4-х битовым двоичным представлением этого разряда.

Например,

0001 1001 1000 0100(D) = 1984(10)

0001   1001   1000   0100

1        9         8        4

Для реализации машинных алгоритмов перевода из одной системы счисления в другую существуют различные методы. Так, например, для перевода целого десятичного числа в его двоичный (восьмеричный, шестнадцатеричный) эквивалент используется деление на 2 (8, 16), т.е. выполняется деление на основание новой системы счисления. В процессе такого деления последовательно, начиная с младшего разря-да 2-го (8-го, 16-го) эквивалента, записывается остаток, если он получается на очередном этапе деления десятичного числа. В противном случае записывается ноль. Далее результат очередного деления опять делится на 2 (8, 16), если этот результат больше или равен 2 (8, 16). Если же результат меньше, то он прямо переписывается в старший разряд:

1)                53:2  =  26:2  =  13:2  =  6:2  =  3:2  =  1

(мл. раз.)   1            0            1           0           1        1 (ст. раз.)

n\t\ 53(10) = 110101(2).

2)         128:8  =  16:8  =  2

0             0         2

12810 = 2008

3)       128:16  =  8

0           8

12810 = 8016

Для дробных чисел (или дробных частей вещественных чисел) требуется отдельная процедура перевода. В случае неправильной дроби процедура преобразования для целой и дробной частей числа выполняется отдельно. Результат получают путем записи двоичных эквивалентов этих частей соответственно слева и справа от двоичной запятой (точки). Следовательно, при переводе неправильной десятичной дроби целая и дробная части числа переводятся в двоичный эквивалент по разным алгоритмам.

Процедуру преобразования десятичной дроби в двоичную рассмотрим на примере преобразования числа 0,375.

1. Преобразование осуществляется умножением дроби на основание системы счисления, в которой дробь должна быть представлена. В данном случае умножаем на 2: 0,375 х 2 = 0.75. Окончательный результат формируется поразрядно, начиная со старшего разряда, к примеру, в некотором трехразрядном регистре С = 0.XXX, где XXX - разрядная сетка мантиссы этого регистра.

2. Если результат <1, то старшему значащему разряду присваивается значение 0; если больше 1, то присваивается 1. Поскольку 0,75<1, то в старший разряд регистра С записывается 0, т.е. С = 0,0XX.

3. Результат предыдущей операции умножения снова умножаем на 2. Заметим, что если бы результат предыдущей операции умножения был больше 1, то в данной операции умножения участвовала лишь его дробная часть. В данном случае 0,75 x 2 = 1,5.

4. Так как результат больше 1, то следующему значащему разряду регистра С присваивается значение 1, т.е. С = 0,01X.

5. Шаги описанной процедуры повторяются до тех пор, пока либо результат умножения не будет точно равен 1, либо не будет достигнута требуемая точность. В нашем примере после выполнения очередного шага результат равен 0,5 x 2 = 1,0. Поэтому очередному значащему разряду регистра С присваивается 1, т.е. окончательно получена двоичная дробь С = 0.0112.

Надо отметить, что не всегда путем повторения операций умножения можно достичь результата, точно равного 1. В таком случае процесс останавливается по достижению необходимой точности, а целую часть результата последней операции умножения присваивают младшему значащему разряду.

Расмотрим еще пример: переведем число 0,3437510 в двоичное

2 x 0,34375 = 0,6875      0  (старший разряд - СЗР, результата перевода)

2 x 0,6875 = 1,375         1

2 x 0,375 = 0,75             0

2 x 0,75 = 1,5                1

2 x 0,5 = 1,0                  1

2 x 0 = 0                        0 (младший разряд - МЗР, результата перевода)

Ответ: 0,01011(2)

Для перевода десятичной правильной дроби в восмеричную (шест-надцатеричную) надо умножать ее на 8 (16). Если очередное произведение правильная дробь, то, начиная со старшего разряда результата записываются 0. Если произведение целое и меньше 8 (16), то оно прямо переписывается в соответствующий разряд результата.

Например:

1) 0,0625 x 8 = 0,5       0

0,5 x 8 = 4                4

0,062510 = 0,048

2) 0,875 x 16 = 14(E)

0,87510 = 0,E16

Перевод двоичного числа в десятичный его эквивалент можно выполнить при помощи формулы (2.1):

1) 110101(2) = 1(25 + 1(24 + 0(23 + 1(22 + 0(21 + 1(20 =

1(32 + 1(16 + 0(8 + 1(4 + 0(2 + 1(1 = 32 + 16 + 4 + 1 = 53(10).

2) 2008 = 2(82 + 0(81 + 0(80 = 12810

3) 1F16 = 1(161 + 15(160 = 3110

Таким образом, при переводе числовой информации из одной позиционной системы счисления в другую все действия должны выполняться по правилам арифметики исходной системы счиления.

Глава 3.

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧИСЕЛ В ЦИФРОВЫХ АВТОМАТАХ

Формой представления чисел в цифровых автоматах называется совокупность правил, позволяющих установить взаимное соответствие между записью числа и его количественным эквивалентом.

Машинное (автоматное) изображение числа это есть представление числа в разрядной сетке цифрового автомата. Условное обозначение машинного изображения числа, например, A будем представлять как [A].

Из-за ограниченной длины машинных слов, множество чисел, которые можно представить в машине конечное. Сравнение различных форм представления чисел в компьютерах обычно производится на основе оценки диапазона и точности представления числа.

В повседневной практике наиболее распространенной является форма представления чисел в виде последовательности цифр, разделенной запятой на целую и дробную части. Числа, представленные в такой форме, называются числами с естественной запятой или числами в естественной форме. В естественной форме число записывается в естественном натуральном виде, например 12560 - целое число, 0,003572 - правильная дробь, 4,89760 - неправильная дробь.

При представлении чисел в такой форме обязательно требуется для каждого числа указание о положении его запятой в разрядной сетке, выделенной для представления числа в машине, что требует дополнительных аппаратных затрат достаточно большого объема. Поэтому в компьютерах получили распространение две другие формы представления: с фиксированной и плавающей запятой.

3.1. Форма представления двоичных чисел с фиксированной запятой

Необходимость в указании положения запятой отпадает, если место запятой в разрядной сетки машины заранее фиксировано раз и навсегда. Такая форма представления чисел называется представлением с фиксированной запятой (точкой).

Так как числа бывают положительные и отрицательные, то формат (разрядная сетка) машинного изображения разбивается на знаковую часть и поле числа. В поле числа размещается само изображение числа, которое мы будем условно называть мантиссой числа. Для кодирования знака числа используется самый старший разряд разрядной сетки, отведенной для изображения двоичного числа, а остальные разряды отводятся под мантиссу числа. Положение запятой в разрядной сетке строго фиксируется, обычно или правее самого младшего разряда мантиссы, или левее самого старшего. В первом случае число представляется как целое, во втором - как правильная дробь. В настоящее время в подавляющем большинстве в компьютерах в формате с фиксированной точкой представляются целые числа.

В знаковую часть записывается информация о знаке числа. Принято, что знак положительного числа "+" изображается символом 0, а знак отрицательного числа "-" изображается символом 1.

Например, в двоичном коде, используя 6-разрядную сетку, число 7 в форме с фиксированной запятой можно представить в виде:

0.001112,

где цифра левее точки это знак числа, а пять цифр правее точки - мантисса числа в прямом коде. Здесь подразумевается, что запятая фиксирована правее младшего разряда, а точка в изображении числа в данном случае просто разделяет знаковый бит от мантиссы числа.

В дальнейшем часто будет использоваться в примерах такой вид представления числа в машинной форме. Можно использовать и другую форму представления числа в машинной форме:

[0]001112,

где знаковый разряд выделяется квадратными скобками.

Количество разрядов в разрядной сетке, отведенное для изображения мантиссы числа, определяет диапазон и точность представления числа с фиксированной запятой. Максимальное по абсолютной величине двоичное число изображается единицами во всех разрядах, исключая знаковый, т.е. для целого числа

|A|max = (2(n-1) - 1),

где n - полная длина разрядной сетки. В случае 16-разрядной сетки

|A|max = (2(16-1) - 1) = 3276710 ,

т.е. диапазон представления целых чисел в этом случае будет от +3276710  до  -3276710 .

Для случая, когда запятая фиксируется правее младшего разряда мантиссы, т.е. для целых чисел, числа, у которых модуль больше, чем 
(2(n-1) - 1) и меньше единицы не представляются в форме с фиксированной запятой. Числа, по абсолютной величине меньше единицы младшего разряда разрядной сетки, называются в этом случае машинным нулем. Отрицательный ноль запрещен.

В некоторых случаях, когда можно оперировать только модулями чисел, вся разрядная сетка, включая самый старший разряд, отводится для представления числа, что позволяет расширить диапазон изображения чисел.

3.2. Представление отрицательных чисел в формате с

фиксированной запятой

В компьютерах в целях упрощения выполнения арифметических операций применяются специальные двоичные коды для представления отрицательных чисел: обратный и дополнительный. При помощи этих кодов упрощается определение знака результата операции при алгебраическом сложении. Операция вычитания (или алгебраического сложения) сводится к арифметическому сложению операндов, облегчается выработка признаков переполнения разрядной сетки. В результате упрощаются устройства компьютера, выполняющих арифметические операции.

Известно, что одним из способов выполнения операции вычитания является замена знака вычитаемого на противоположный и прибавление его к уменьшаемому:

А - В = А + ( - В)

Этим операцию арифметического вычитания заменяют операцией алгебраического сложения, которую можно выполнить при помощи двоичных сумматоров.

Для машинного представления отрицательных чисел используют коды прямой, дополнительный, обратный. Упрощенное определение этих кодов может быть дано следующим образом. Если число А в обычном двоичном коде - прямом двоичном коде, изобразить как

[A]пр = 0.an an-1 an-2.....a1 a0,

тогда число -А в этом же коде представляется как

[-A]пр = 1.an an-1 an-2.....a1 a0,

а в обратном (инверсном) коде это число будет иметь вид:

[-A]об = 1.(an (an-1 (an-2.....(a1 (a0,

где

(ai = 1, если ai = 0,

(ai = 0, если ai = 1,

ai - цифра i-того разряда двоичного числа. Следовательно, при переходе от прямого кода к обратному все цифры разрядов матиссы числа инвертируются.

Тогда число -A в дополнительном коде изображается в виде

[-A]доп = [-A]об + 1

Таким образом, для получения дополнительного кода отрицательных чисел нужно сначала инвертировать цифровую часть исходного числа, в результате чего получается его обратный код, а затем добавить единицу в младший разряд цифровой части числа.

Дополнительный код некоторого числа получается его заменой на новое число, дополняющее его до числа, равного весу разряда, следующего за самым старшим разрядом разрядной сетки, используемой для представления мантиссы числа в формате с фиксированнной запятой. Поэтому такой код числа называется дополнительным.

Представим, что мы имеем только два разряда для представления чисел в десятичной системе счисления. Тогда максимальное число, которое можно изобразить будет 99, а вес третьего несуществующего старшего разряда будет 102, т.е. 100. В таком случае для числа 20 дополнительным будет число 80, которое дополняет 20 до 100 (100 - 20 = 80). Следовательно по определению вычитание

50 - 20 = 30

можно заменить на сложение:

50 + 80 = 1 ( 30

Здесь старшая единица выходит за пределы выделенной разрядной сетки, в которой остается только число 30, т.е. результат вычитания из 50 числа 20.

А теперь рассмотрим похожий пример для чисел, представленных 4-х разрядным двоичным кодом. Найдем дополнительное число для 00102 = 210. Надо из [1]0000 вычесть [0]0010, получим [0]1110, которое и является дополнительным кодом 2. Разряд, изображенный в квадратных скобках на самом деле не существует. Но так как у нас 4-х разрядная сетка, то выполнить такое вычитание в принципе невозможно, а тем более мы стараемся избавиться от вычитания. Поэтому дополнительный код числа получают способом, описанным ранее, т.е. сначала получают обратный код числа, а затем прибавляют к нему 1. Проделав все это с нашим числом (2), нетрудно убедиться, что получится аналогичный ответ.

Подчеркнем, что дополнительный и обратный коды используются только для представления отрицательных двоичных чисел в форме с фиксированной запятой. Положительные числа в этих кодах не меняют своего изображения и представляются как в прямом коде.

Таким образом, цифровые разряды отрицательного числа в прямом коде остаются неизменными, а в знаковой части записывается единица.

Рассмотрим простые примеры.

Семерка в прямом коде представляется так:

[7]пр = 0.0001112

Число -7 в прямом коде:

[-7]пр = 1.0001112,

а в обратном коде будет иметь вид

[-7]об = 1.1110002,

т.е. единицы заменяются нулями, а нули единицами. То же число в дополнительном коде будет:

[-7]доп = 1.1110012.

Рассмотрим еще раз как процедура вычитания, при помощи представления вычитаемого в дополнительном коде, сводится к процедуре сложения. Вычтем из 10 число 7: 10 - 7 = 3. Если оба операнда представлены в прямом коде, то процедура вычитания выполняется так:

0.001010

-1.000111

0.000011 = 310

А если вычитаемое, т.е. -7, представить в дополнительном коде, то процедура вычитания сводится к процедуре сложения:

0.001010

+ 1.111001

( 1  0.000011 = 310.

В настоящее время в компьютерах для представления отрицательных чисел в формате с фиксированной запятой обычно используется дополнительный код.

3.3. Форма представление чисел с плавающей запятой

В общем случае число в форме с плавающей запятой представляется в виде:

A = ( m(q( p ,

где m - мантисса числа, q - основание системы счисления, q( p - порядок числа, который для упрощения в примерах будем иногда изображать как (P. Тогда очевидно, что p - это показатель степени порядка, который обычно называют просто порядком числа, т.к. в основном всегда q = 2. Следовательно предыдущее выражение можно записать в следующем виде:

A = ( mA((PA,

имея в виду, что в компьютерах обычно q = 2.

Так, например, число 1984 в форме с плавающей запятой в десятичной системе счисления можно записать следующим образом:

1984,0(100                        0,1984(104

19,84(102                           198400(10-2

и т.д.

Число с плавающей запятой принято представлять в так называемом нормализованном виде для максимально точного представления числа. Если выполняется неравенство

q-1( |m| <1,

а в случае двоичной системы счисления:

0.5( |m| <1,

то считается, что число представлено в нормализованном виде. Например, 0,1984(104 является нормализованным видом числа 1984 в форме с плавающей запятой в десятичной системе счисления.

Таким образом, у двоичного нормализованного числа в форме с плавающей запятой мантисса - правильная дробь и в старшем разряде мантиссы всегда стоит 1. Операция приведения числа к нормализованному виду называется нормализацией. Нормализация чисел в компьютере выполняется или автоматически или же по специальной программе.

Так как система счисления для заданного цифрового автомата (ком-пьютера) остается постоянной, то при представлении числа в формате с плавающей запятой нет необходимости указывать ее основание, достаточно лишь представить показатель степени порядка числа.

Для представления двоичного числа в форме с плавающей запятой в разрядной сетке, выделенной для этой цели, отводится по одному разряду для представления знака числа Sm и знака показателя степени порядка SP; определенное число разрядов для представления значения самого показателя p, а также разряды для размещения значения модуля мантиссы m. Например, возможен следующий вариант:

| Sp | p | Sm | m |
| --- | --- | --- | --- |

т.е.

[A] = Sp pASmmA

Обычно в формате с плавающей запятой вместо показателя p используют так называемую характеристику ("смещенный порядок"):

r = ( p + l,

где l - избыток (смещение), значение которого подбирается таким образом, чтобы при изменении значения показателя от некоторого минимального значения -|pmax| до максимального +|pmax|, характеристика r менялась от 0 до rmax. Следовательно, характеристика не меняет своего знака. В таком случае отпадает необходимость в отображении знака порядка Sp. Для этого принимается, что

l = 2k-1,

где k - число разрядов, выделеных для представления порядка числа в формате с плавающей запятой.

Тогда формат числа с плавающей запятой можно представить, в частности, следующим образом:

| Sm | r | m |
| --- | --- | --- |

т.е.

[A] = Sm r mA

Такой формат и используется, в основном, в настоящее время.

Рассмотрим несколько примеров представления чисел в форме с плавающей запятой. Предварительно напомним, что показатель степени двойки в разрядах разрядной сетки длиной n, отведенной для представления целых чисел, изменяется от 0 до n-1, а в случае правильных дробных чисел - от -1 до -n.

Если для представления показателя порядка выделены 4 разряда, то 
l = 23 = 810 = 10002. Для этого случая в таблице 3.1 приведены значения показателя порядка, характеристики и мантиссы для некоторых чисел, представленных в форме с плавающей запятой.

Т а б л и ц а   3.1.

| A10 | p10 | r10 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 8 | 0,0 |
| 1 | 1 | 9 | 0,1 |
| 2 | 2 | 10 | 0,1 |
| 3 | 2 | 10 | 0,11 |
| 0,5 | 0 | 8 | 0,1 |
| 0,25 | -1 | 7 | 0,1 |
| 0,75 | 0 | 8 | 0,11 |
| 0,375 | -1 | 7 | 0,11 |

Например, в 16-ти разрядных компьютерах для представления двоичного числа в форме с плавающей запятой с обычной точностью отводится 4 байта, т.е. 2 16-разрядных слова:

| 15 | 14 7 | 6 0 | старшее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1$0 | r | старшая часть ¦m¦ | слово |

| 15 |
| --- |
| 0 | младшее |
| младшая часть ¦m¦ | слово |

Разряды 14(7 старшего слова числа используются для представления характеристики числа. В остальных разрядах старшего слова и во всем младшем слове размещается модуль мантиссы числа. 15-й разряд старшего слова используется под знак числа.

Единица самого старшего разряда нормализованной мантиссы обычно является "скрытой", т.е подразумевается и не отражается в формате числа. 
7-ой разряд старшего слова, в котором должна была быть отражена эта единица, используется в качестве младшего разряда характеристики, что позволяет увеличить диапазон представления чисел в формате с плавающей запятой.

Таким образом, мантисса в таком варианте отображается, начиная с разряда, следующего после самого старшего. При всех операциях с мантиссой числа это обстоятельство надо учитывать и перед началом этих операций восстанавливать старший разряд мантиссы в тех регистрах, куда загружается мантисса числа для выполнения над ней каких-то процедур.

После завершения этих процедур во время формирования отображения нормализованного числа в отведенной для него разрядной сетке машинных слов, старшая единица мантиссы опять отбрасывается.

8-разрядное поле порядка позволяет изменять показатель порядка в пределах от -12810 до +12710, причем показатель порядка записыватся с избытком l = 2008 или 12810.

В отличие от показателя порядка, как уже отмечалось, характеристика не меняет своего знака и в данном случае изменяется от 0 (при p = -12810) до 3778 (при p = +12710), причем r = 2008 при p = 0. Исключение составляет число 0: ноль с обычной и двойной точностью выражается нулевой характеристикой и нулевой мантиссой.

Примеры представления чисел в форме с плавающей запятой в 
16-разрядных компьютерах приведены в таблице 3.2:

Т а б л и ц а   3.2.

| A10 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | A8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| 1 |
|  | 1 |
| 040200 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
|  | 040400 |
| 7 |
| 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 040740 |
| 10 |
| 1 |
|  | 1 |
| 1 |
| 041040 |
| 0,5 |
| 1 |
|  | 040000 |
| 0,25 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 037600 |
| -2 | 1 | 1 |
| 1 |
|  | 140400 |
| -7 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140740 |
| 0 |
|  | 000000 |

А8 - представление старшего слова числа в форме с плавающей запятой в восьмеричном коде.

Во всех приведенных примерах содержимое младшего слова числа равно нулю. В случае представления числа с плавающей запятой с двойной точностью, под мантиссу отводится еще два 16-ти разрядных слова, т.е. для представления числа в такой форме отводится 4 16-ти разрядных слова.

Например, в микропроцессоре 80386 предусмотренно три варианта представления числа ("действительного" числа) в форме с плавающей запятой: с разрядностью 32, 64 и 80 бит. В первом случае под характеристику выделяется 7 разрядов, а в остальных - по 8.

Длина разрядной сетки, выделенной под характеристику, определяет диапазон представления чисел в формате с плавающей запятой.

Как уже отмечалось, модуль мантиссы нормализованного числа - mА, представленного в формате с плавающей запятой лежит в пределах:

2-1 ( (mА( ( (1 - 2-n)

где n - число разрядов, выделенных для представления мантиссы числа А. Если для представления порядка (p) выделено k разрядов, то

pmin = -2k   b   pmax = (2k -1)

Тогда диапазон, в котором может быть представлено число в формате с плавающей запятой, будет равен:

2Pmin(2-1 ( (A( ( (1 - 2-n)(2Pmax

или

.

Основным преимуществом представления чисел в форме с плавающей запятой является большой диапазон машинных чисел и высокая точность их представления. Диапазон определяется длиной разрядной сетки, выделенной под характеристику, а точность - определяется длиной разрядной сетки, выделенной под мантиссу.

3.4. Перевод чисел из формата с фиксированной запятой в формат с плавающей запятой и обратно

В начале рассмотрим алгоритм перевода числа из формата с фикси-рованной запятой в формат с плавающей запятой.

Перевод числа из формата с фиксированной запятой [A]ф в формат с плавающей запятой [A]п.з возможен только в случае выполнения следующего условия:

nm ( nф,

где nm это длина мантиссы для числа в формате с плавающей запятой, а nф - длина мантиссы для числа в формате с фиксированной запятой.

Условно примем, что длина разрядной сетки, выделенной для изображения мантиссы числа как с плавающей так и с фиксированной запятой, одинаковая и, например, равна 8, т.е. nф = nm = 8. Для представления характеристики числа с плавающей запятой, к примеру, отводится 6 разрядов. Тогда l = 3210. В начале процедуры перевода модуль числа [A]ф, представленного в прямом коде без знакового разряда, переписывается в поле мантиссы [A]п.з. Причем, таким образом, чтобы, независимо от длины мантиссы, изображение модуля числа [A]ф разместилось в самых младших разрядах поля мантиссы. В этом случае исходная характеристика принимается следующей:

r = l + na = 3210 + 810 = 4010.

Это объясняется тем, что при переводе числа из формата с фиксированной запятой в формат с плавающей запятой (только при таком переводе !) показатель степени порядка p может быть только ( nф.

В процессе перевода проверяется старший разряд мантиссы, если он обнулен, то производится сдвиг изображения мантиссы влево на один разряд и вычитается 1 из значения r. Такая процедура повторяется до тех пор пока в старшем разряде мантиссы не появится 1, или же пока значение r не станет равным l. В этих случаях процедура перевода заканчивается.

Например, в случае перевода [1]ф в [1]п.з получается r = 3310, изображение мантиссы будет 0,12. Если исходное число было отрицательным, то в разряд, отведенный под знак мантиссы записывается 1. В противном случае 0.

Например, переведем 510 = 000001012 в формат с плавающей, nm = 8, 
nф = 8,  l = 8 = 10002, r = l + nm = 10002 + 10002

Последовательность выполнения процедуры нормализации приведена в таблице 3.3:

Т а б л и ц а   3.3

| С.р. Мантисса М.р.\ | r2 = l2 + (nm - 1)2 |
| --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | r = 1000 + 1000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ( r = 1000 + 0111 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ( r = 1000 + 0110 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ( r = 1000 + 0101 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( r = 1000 + 0100 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( r = 1000 + 0011 |

В результате получили число, мантисса которого равна 0,1012 с характерис-тикой r = 10112 = 1110 , т.е. показатель степени порядка равен 00112 = 310.

В случае, когда исходное число является правильной дробью, то дробь записывают в старшие разряды мантиссы и в качестве исходной характеристики принимается r = l. Далее перевод производится аналогично выше описанному.

Например, переведем 0,2510 = 0,012 при условиях таких же, как и в первом примере:

Т а б л и ц а   3.4.

| С.р. Мантисса М.р. | r2 = l2 - 1 |
| --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r = 1000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( r = 1000 - 1 = 0111 |

Получаем число 0,12, r = 01112 = 710, а показатель степени порядка равен 
-1.

А теперь приведем принцип перевода числа из формата с плавающей запятой в формат с фиксированной запятой.

Рассмотрим тот же случай, когда nф = nm, а [A]ф - целое число.

Если r < l + nф, то изображение мантиссы сдвигается вправо на один разряд с прибавлением единицы к значению r при каждом шаге сдвига. Сдвиги прекращаются как только станет справедливым равенство

r = l + nф.

Следовательно, если исходно r = l + nф., то сдвиги не нужны. Если же 
r = l + nф, то преобразование невозможно, т.к. будет принципиально ошибочным.

Полученное после необходимых сдвигов (или без них) изображение мантиссы переписывается в разрядную сетку, отведенную под модуль числа [A]ф. Если знак мантиссы был отрицателен: Sm = 1, то представление [A]ф переводится в дополнительный код.

Например, денормализуем число 0.1012 с характеристикой r = 10112 :

Т а б л и ц а   3.5.

| С.р. Мантисса М.р. | r2 = l2 + (p + 1)2 |
| --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r = 1000 + 0011 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( r = 1000 + 0100 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ( r = 1000 + 0101 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ( r = 1000 + 0110 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ( r = 1000 + 0111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ( r = 1000 + 1000 |

Получаем 510.

В общем случае, когда nm > nф, обязательно должно выполняться следующее условие:

r - l ( nф.

Если это условие не выполняется, то в результате денормализации получим число по величине меньшее исходного, т.е. результат перевода будет ошибочным.

В случае, когда [A]ф правильная дробь и r < l, мы также начинаем сдвигать число вправо, прибавляя к значению к единицу при каждом шаге сдвига до тех пор, пока r станет равным l. Затем, начиная со старшего разряда мантиссы, выделяем столько разрядов, сколько отведено их для представления числа в формате с фиксированной запятой, и считываем их в разрядную сетку, отведенную для представления числа в формате с фиксированной запятой.

Например, денормализуем число 0,12 с характеристикой 01112:

Т а б л и ц а   3.6.

| С.р. Мантисса М.р. | r2 = l2 + 1 |
| --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r = 0111 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( r = 0111 + 1 = 1000 |

Получаем 0.012 и переписываем это число в разрядную сетку, отведенную для представления чисел в формате с фиксированной запятой.

Когда nm > nф, если не выполняется следующее условие:

l - r ( nф,

то в результате денормализации получим 0.

3.5. Погрешности представления чисел

Как уже отмечалось, представление числовой информации в цифровом автомате, как правило, влечет за собой появление погрешностей (ошибок), величина которых зависит как от формы представления чисел, так и от длины разрядной сетки цифрового автомата, т.е. компьютера. Следовательно, при переводе чисел из одной системы счисления в другую неизбежно возникают погрешности.

Абсолютная погрешность представления - это разность между истинным значением входной величины А и ее значением, полученным из машинного изображения Ам, т.е.

([A] = (A - Aм(

Тогда относительная погрешность представления равна:

([A] = (([A]/Av(

Максимальная погрешность перевода десятичной информации в двоичную не превышает единицы младшего разряда разрядной сетки цифрового автомата. Минимальная погрешность перевода равна нулю.

Усредненная абсолютная погрешность перевода чисел в двоичную систему счисления будет равна:

([A]c = 0,5(2-n      для дробей и

([A]c = 0,5(20      для целых чисел

Для представления чисел в форме с фиксированной запятой абсолютное значение машинного изображения числа лежит в пределах:

2-n ( ([A]ф( ( 1 - 2-n    для дробей и

20 ( ([A]ф( ( 2n - 1       для целых чисел

Следовательно, относительные погрешности представления для ми-нимального значения числа равны:

для дробей и

для целых чисел.

Аналогично для максимального значения:

для дробей и

для целых чисел.

Как видим погрешности представления малых чисел в форме с фиксированной запятой могут быть очень значительными.

Для представления чисел в форме с плавающей запятой абсолютное значение мантиссы лежит в пределах

2-1 ( |[mA]n| ( 1 - 2-n.

Так как погрешность представления числа зависит только от разрядности мантиссы, то для нахождения погрешности представления числа в форме с плавающей запятой величину этой погрешности надо умножить на величину порядка числа p:

и

=

где n - количество разрядов для представления мантиссы числа. Из последней формулы следует, что относительная точность представления чисел в форме с плавающей запятой почти не зависит от величины числа.