- Головна

- GS1 Україна

- Система GS1

- Служби

- Практика

- Документація

- Як отримати номер

Головна>Система GS1>Ідентифікація та штрихове кодування>Про штрихові коди

### Система GS1

- Ідентифікація та штрихове кодування

  - Про штрихові коди

  - Ідентифікація товарних позицій

  - Особливості ідентифікації товарів змінної кількості

  - Ідентифікація одиниць постачання

  - GLN

  - Ідентифікація документів на знижку

  - Ідентифікація інвентарного майна

  - GSRN

  - Ідентифікація документів

- Електронна комерція

- GDSN

- EPC

- Префікси GS1

- Термінологія GS1

### Загальні відомості про штрихові коди

Сучасні методи організації виробничих процесів передбачають максимальну автоматизацію обліку та контролю. Введення даних вручну з клавіатури забирає багато часу, крім того, існує велика вірогідність введення помилкових даних. 
Вирішити проблеми, пов'язані з ручним вводом даних допомагають штрихові коди.

Штриховий код являє собою послідовність штрихів та проміжків визначеного розміру, за допомогою яких кодуються цифри, букви та інші символи. Закодовану в штриховому коді інформацію можна автоматично зчитати за допомогою спеціальних пристроїв - сканерів штрихового коду. Кожна цифра або буква в штриховому коді відображається комбінацією штрихів та проміжків за чітко визначеними правилами. Під час зчитування сканер вимірює світло, відбите від темних та світлих ділянок штрихового коду.

Кожний штриховий код будується за визначеними заздалегідь стандартними правилами. Сукупність таких правил називається символікою штрихового коду (або штрихкодовою символікою). Штрихкодова символіка передбачає певні правила кодування кожного символу (цифри, букви тощо), встановлює вимоги до друку та зчитування штрихкодових позначок.

Лінійна символіка штрихового коду - така, за правилами якої закодовані дані подають послідовністю штрихів та проміжків, розташованих на одній прямій лінії. На сьогодні лінійні штрихові коди є найбільш розповсюдженими носіями даних, призначених для автоматизованого зчитування завдяки низькій вартості їх застосування, хоча набувають все більшого поширення й штрихові коди, в яких дані подаються за допомогою графічних елементів, розташованих на площині (двовимірні символіки).

Згідно правил, визначених символікою, формується штрихкодова позначка - те, що в побуті власне й називають штриховим кодом. На малюнку нижче як приклад показані основні обов'язкові елементи штрихкодової позначки EAN-13.

- 1. Рядок інформаційних та службових знаків штрихового коду.

- 2. Рядок візуальнозчитних знаків, що відображує подані в штриховому коді дані у формі, придатній для розуміння людиною.

- 3. Ліва та права вільні зони (зони стабілізації) - обов'язкові елементи штрихкодової позначки.

Здавалося б, величезна кількість різних видів штрихових кодів повинна передбачати широкі можливості для застосування автоматичної ідентифікації. Насправді все не так просто, як може показатися на перший погляд.

Використання штрихових кодів тісно пов'язане з технічними можливостями: обладнання у того, хто зчитує штриховий код, повинно бути здатне правильно обробити саме той штриховий код, що надійшов від партнера. Також, необхідно, щоб всі дані, подані в штриховому коді, були безпомилково зрозумілі та інтерпретовані автоматизованою системою. Але у відкритому торговому середовищі немає можливості погоджувати з кожним партнером формат і призначення даних в штрихових кодах. Тому у всьому світі штрихове кодування здійснюють за єдиною системою стандартів - Системою GS1.

Теоретично, ідеально було б для всіх потреб використовувати одну універсальну символіку штрихового коду. Проте кожна із існуючих розроблених на сьогодні символік має технічні обмеження. Тому система GS1 передбачає використання декількох штріхкодових символік, кожна з яких має свої правила застосування.

#### Штрихові коди системи GS1

Базові стандарти ідентифікації та подання даних GS1 передбачають використання декількох лінійних символік штрихових кодів. Інформація в штрихових кодах GS1 завжди чітко структурована за єдиними правилами, тож завжди можна визначити, яка саме інформація закодована в штриховому коді GS1.

#### Штрихкодова символіка ЕАN/UРС

Відповідно до правил символіки штрихового коду EAN/UPC будуються штрихові коди EAN-13, EAN-8, UPC, а також двох та п'ятизначні "розширення", які використовуються для кодування додаткової інформації при маркуванні книжок та періодичних видань. Ця символіка дозволяє кодувати тільки цифри.

| Штрихкодова позначка EAN-13 |  | Штрихкодова позначка EAN-8 |
| --- | --- | --- |

Будь-які товари, призначені для роздрібного продажу, маркуються тільки штрихкодовими позначками символіки EAN/UPC. Ця символіка може застосовуватись й для маркування товарів, які не продаються вроздріб - наприклад, для групових упаковок.

Нормативно-технічні документація символіки ЕАN/UРС:

- Технічні вимоги до символіки EAN/UPC встановлюють Загальні специфікації GS1.

- Технічні вимоги до символіки EAN/UPC викладено в ДСТУ 3146-95 "Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN"

- Стандарт на символіку EAN/UPC Міжнародної Організації Стандартизації: ISO/IEC 15420: Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Bar code symbology specification -- EAN/UPC

#### Штрихкодова символіка ITF-14

Штрихкодова символіка ITF добре пристосована для друку на поверхнях невисокої якості - наприклад, безпосередньо на гофрокартоні.

Штрихкодовими позначками символіки ITF-14 маркуються тільки товари, не призначені для продажу через контрольно-касові вузли підприємств роздрібної торгівлі. Найчастіше це групові упаковки - ящики, коробки, піддони, які містять стандартну кількість однакових торгових одиниць.

Ця символіка дозволяє кодувати тільки цифри. У штрихкодовій позначці ITF-14 на товарі представляється тільки Глобальний номер товарної позиції (GTIN).

Нормативно-технічні документація символіки ITF-14:

- Технічні вимоги до символіки ITF-14 встановлюють Загальні специфікації GS1.

- Технічні вимоги до символіки ITF-14 наведено в ДСТУ 3147-95 "Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованній продукції".

- Символіка ITF-14 є підстандартом символіки ITF (стандарт на символіку ITF Міжнародної Організації Стандартизації: ISO/IEC 16390: Information technology -- Automatic identification and data capture techniques Bar Code Symbology Specification - Interleaved 2 of 5)

#### Штрихкодова символіка UCC/EAN-128 (в новій документації GS1-128)

Штрихкодова символіка UCC/EAN-128 (яка нещодавно отримала нову назву - GS1-128) дозволяє кодувати не тільки цифри, а й всі літери латинської абетки та інші знаки (загалом 128 символів). Серед характерних особливостей цієї штрихкодової символіки - її висока інформаційна щільність та контролепридатність.

У штрихкодовій позначці UCC/EAN-128 можна представити не тільки Глобальний номер товарної позиції (GTIN), а й додаткову конкретну інформацію про товар, наприклад, вагу нетто, дату виготовлення, серійний номер, термін придатності тощо.

Будь-яка інформація у штриховому коді символіки UCC/EAN-128 подається за чітко визначеними правилами - у вигляді стандартизованих рядків даних. Призначення кожного рядка даних, його довжину та алгоритм обробки комп'ютерною системою визначає стандартний Ідентифікатор застосування. Завдяки цьому автоматизовані системи можуть безпомилково визначити, яка інформація була зчитана, та яким чином цю інформацію потрібно обробляти.

Нормативно-технічна документація символіки UCC/EAN-128:

- Технічні вимоги до символіки UCC/EAN-128 та подання даних у ній (Ідентифікатори застосування) встановлюють Загальні специфікації GS1.

- Технічні вимоги до символіки UCC/EAN-128 наведено в ДСТУ 3775-98 "Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об`єктів ідентифікації. Штрихові позначки UCC/EAN-128. Ідентифікатори застосування. Загальні вимоги." та ДСТУ 3776-98 "Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об`єктів ідентифікації. Код 128. Вимоги до побудови."

- Символіка UCC/EAN-128 є підстандартом символіки Code-128 (стандарт на символіку Code 128 Міжнародної Організації Стандартизації: ISO/IEC 15417 Bar Code Symbology Specification - Code 128)

- Подання даних в символіці UCC/EAN-128 (Ідентифікатори застосування) також стандартизовано Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO/IEC 15418: GS1 Application Identifiers and ASC MH10 Data Identifiers and Maintenance)

Наведені стандартні символіки штрихових кодів в системі GS1 застосовують в найрізноманітніших галузях людської діяльності.

Крім зазначених вище штрихкодових сімволік Система GS1 передбачає й використання нових штрихових кодів, зокрема, штрихкодової символіки RSS та композітних символік. Детальніше про штрихові коди RSS.

Начало формы

Search

Конец формы

- GS1.ORG

- Worldwide Sites

- GS1 Україна Online

Disclaimer/Copyright | Privacy | Карта сайту | Contact webmaster