Мета роботи: ознайомитись з методами дослідження освітленності приміщень і робочих місць, виконати орієнтовний розрахунок освітленості.

Штучне освітлення

Серед факторів зовнішнього середовища, що впливають на організм людини в процесі праці, освітлення займає одне з основних місць. 90% всієї інформації людина отримує через органи зору. Світло впливає не тільки на органи зору, а й на весь організм в цілому.

При поганому освітленні людина швидко втомлюється, зростає небезпека виробничого травматизму. 5 % всіх травм відбувається через недостатню освітленість.

Освітлення виробничих приміщень характеризується кількісними та якісними показниками. Але для створення оптимальних умов зорової праці вираховують не тільки кількісні і якісні показники, але й кольорове оточення.

Кількісні показники: освітлювальний потік, сила світла, яскравість, освітленість.

Якісні показники: фон, контраст, коефіцієнт пульсації.

Для створення сприятливих умов праці, що виключали б швидке стомлення очей, виробниче освітлення повинне:

- створювати на робочій поверхні освітлення, що відповідає характеру зорової праці і не є не нижчим за встановлені норми;

- забезпечувати рівномірність та достатність освітлення;

- освітлення не повинне чинити засліплюючої дії;

- освітлення не повинне створювати різких або глибоких тіней;

- освітлювальна система повинна бути надійною та економічною в експлуатації.

Види освітлення:

- природне;

- штучне;

- суміщене.

Підвиди штучного освітлення:

- загальне;

- комбіноване.

Види ламп для штучного освітлення:

- газорозрядні;

- лампи розжарювання.

Завдання на лабораторну роботу (варіант 24)

Визначити необхідну кількість світильників для забезпечення виконання заданої роботи у виробничому приміщені. Довжина приміщення А=9м, ширина В=5м, висота приміщення h=3,5м. Для освітлення прийнято світильники з люмінісцентними лампами типу ПВЛП 2 х 80. В приміщенні виконуються роботи високої точності. Коефіцієнт відображення стелі , стін , робочої поверхні ; =1,2. Напруга в електромережі – 220 В.

Метод коефіцієнта використання світлового потоку

,

де - сумарний світловий потік, лм;

- світловий потік однієї лампи, лм.

,

де - нормована освітленість, лк (табл 4);

- площа приміщення, м2;

- коефіцієнт запасу (для люмінісцентних ламп – 1,5…2);

- коефіцієнт мінімальної освітленості, дорівнює відношенню середньої освітленості до мінімальної (приймається 1,1…1,2);

- коефіцієнт використання світлового потоку практично освітлюваної системи, залежить від розподілу сили світла світильника, показника приміщення і, коефіцієнтів відбиття потоку , стін , робочої поверхні ,% (табл. 5).

Показник приміщення:

,

де А і В – відповідно довжина і ширина приміщення, м; Н – висота підвісу світильника над робочою поверхнею, м.

Якщо від висоти приміщення h відняти висоту робочої поверхні (приблизно 1м) та висоту відвісу (приблизно 0,3 м), то отримаємо висоту підвісу світильника над робочою поверхнею (Н):

Тепер можна обчислити показник приміщення:

Тепер маємо всі дані для знаходження коефіцієнта використання світлового потоку. За табл. 5 знаходимо :

= 42 %.

За табл.4 знаходимо нормовану освітленість, враховуючи малий контраст об’єкта з фоном, світлий фон, те що у приміщенні виконуються роботи високої точності і в приміщенні існує одне загальне освітлення газорозрядними лампами:

=300 лк.

Тепер маємо всі дані для обчислення сумарного світлового потоку:

лм.

За табл.2 визначаємо світловий потік однієї лампи, знаючи що використовуються люмінісцентні лампи типу ЛБ-65:

=4325 лм.

Отже, кількість ламп буде такою:

шт.

Фактична освітленість повинна перевищувати нормовану освітленість не менше, ніж у 1,2 рази:

Порахуємо фактичну освітленість:

, лм

Отже:

;

.

# Метод питомої потужності

Метод питомої потужності – найбільш простий, але й найменш точний. Тому він застосовується для орієнтовних, наближених розрахунків загального штучного освітлення порівняно великих площ:

,

де р – електрична потужність, Вт;

– питома потужність, Вт/м2 (вибирається залежно від висоти відвісу світильника і нормованої освітленості, табл.7, 8)

S – освітлювана площа, м2.

,

де  - потужність вибраної лампи.

За табл.7 визначаємо значення питомої потужності:

лк

Отже,

шт.

Висновок: виконуючи  лабораторну роботу я ознайомився з методами дослідження освітленості приміщень і робочих місць та виконав орієнтовний розрахунок освітленості.