НУ „Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Електрична лабораторія

Звіт про виконання лабораторної роботи №17

Назва роботи: Вивчення електричних коливань в колі змінного струму

Мета: дослідити електричні коливання змінного струму.

Теоретичні відомості

Електричний контур, що складається з послідовно з‘єднаних індуктивності, ємності й активного опору називають коливальним контуром.

Для підтримання коливань у контур необхідно під‘єднати джерело змінної ЕРС.

ε=ε0sinωt

ε=-LdI/dt

Врахувавши, що:

dQ=Idt

і розв‘язавши рівняння:

Ld²I/dt ²+ RdI/dt +dU/dt=ε0ωcosωt

Маємо:

I0=ε0/√R² (Lω-1/ωC)²

Z=√R² (Lω-1/ωC)²

ωрез=1/√LC

L=QR/ω0

C=1/ω0QR

Таблиці результатів та вимірювань

| ω,Гц | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,мА | 8 | 10 | 18 | 20 | 24 | 29 | 38 | 49 | 64 | 80 | 90 |
| ω,Гц | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| I,мА | 84 | 69 | 47 | 35 | 28 | 24 | 20 | 18 | 17 | 15 | 8 |

| ω,Гц | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,мА | 10 | 18 | 21 | 25 | 32 | 43 | 55 | 72 | 80 | 74 | 59 | 40 | 30 | 24 | 20 | 18 | 12 |

| Imax,мА | R,Oм | ω0 | ω1 | ω2 | ∆ω | Q | L,Гн | C,мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 471 | 80 | 70 | 95 | 25 | 3,2 | 18,84 | 8.3 |
| 80 | 265 | 80 | 75 | 90 | 15 | 5,3 | 17,6 | 8.8 |

Резонансні криві

1. U=30В       R=√2*U/Imax=√2*30/0.09=471 Oм

Q=ω0/∆ω=80/25=3.2

L=3.2*471/80= 18.84 Гн

C=1/80*3.2*471=8.3 мкФ

2. U=15В       R=√2*15/0.08= 265 Oм

Q=80/15=5.3

L=5.3*265/80=17.6 Гн

C=1/80*5.3*265=8.8 мкФ

Висновки: в ході даної лабораторної роботи ми навчилися визначати залежність змінного струму від частоти вимушуючої ЕРС. За отриманими результатами ми побудували графік. Також ми обчислили смугу пропускання, добротність контуру, ємність конденсатора та індуктивність котушки. Внаслідок похибки приладів графік та результати обчислень ми отримали не досить точними.