Глава 5.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НАД ДЕСЯТИЧНЫМИ ЧИСЛАМИ

5.1. Представление десятичных чисел в Д-кодах

Операции над десятичными числами (десятичная арифметика) часто включается в состав основных команд универсальных компьютеров. Кроме того, десятичная арифметика широко реализуется в электронных калькуляторах и персональных компьютерах. Поэтому кроме общей информации о возможности представления десятичных чисел разработчику необходимо знать и алгоритмы выполнения арифметических операций.

Двоично-десятичный код (Д-код) десятичного числа, как уже отмечалось, это такое его представление, в котором каждая десятичная цифра изображается четырьмя двоичными разрядами (тетрадой из двоичных символов):

A = {a4,n a3,n a2,n a1,n}n {a4,n-1 a3,n-1 a2,n-1 a1,n-1}n-1 ... {a4,0 a3,0 a2,0 a1,0}0 ,

где ai,j _ двоичные разряды тетрады, i - номер разряда внутри тетрады, j - номер самой тетрады.

Для однозначности перевода чисел в Д-код и обратно желательно, чтобы разряды тетрад имели определенный вес. Тогда значение десятичной цифры ai соответствует выражению: ai = a4d4 + a3d3 + a2d2 + a1d1, где di - вес разряда тетрады. Максимальное допустимое число в тетраде - 9. Если возникает число 10 и больше, то единица переходит в следующую старшую тетраду. Существуют различные Д-коды. Мы будем рассматривать Д-код, вес разрядов тетрады которого следующий: 8, 4, 2, 1. Этот код называется также кодом Д1 прямого замещения. Но есть Д-коды с тетрадами: 5, 1, 2, 1;   2, 4, 2, 1 и т.д. Указанные комбинации в этих Д-кодах разрешены. Все другие комбинации - запрещены. Наличие разрешенных и запрещенных комбинаций - очень важное свойство Д-кодов. Оно отличает их от обычных позиционных систем счисления, в которых все комбинации - разрешенные.

В рассматриваемом Д-коде прямого замещения (8421) разрешенные комбинации соответствуют двоичным эквивалентам десятичных цифр с весами разрядов, равных степеням основания 2. Этот Д-код чаще всего используется в различных компьютерах.

В таблице 5.1 приведены примеры записи некоторых десятичных чисел в коде Д1 прямого замещения .

Т а б л и ц а   5.1

| Десятичные цифры | Код Д1 | Десятичные цифры | Код Д1 | Десятичные цифры | Код Д1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 10 | 0001 0000 | 20 | 0010 0000 |
| 1 | 0001 | 11 | 0001 0001 | 21 | 0010 0001 |
| 2 | 0010 | 12 | 0001 0010 | 22 | 0010 0010 |
| 3 | 0011 | 13 | 0001 0011 | 33 | 0011 0011 |
| 4 | 0100 | 14 | 0001 0100 | 34 | 0011 0100 |
| 5 | 0101 | 15 | 0001 0101 | 45 | 0100 0101 |
| 6 | 0110 | 16 | 0001 0110 | 56 | 0101 0110 |
| 7 | 0111 | 17 | 0001 0111 | 67 | 0110 0111 |
| 8 | 1000 | 18 | 0001 1000 | 78 | 0111 1000 |
| 9 | 1001 | 19 | 0001 1001 | 89 | 1000 1001 |

5.2. Формальные правила поразрядного сложения в Д-кодах

Для определения формальных правил поразрядного сложения чисел, представленных в Д-коде, рассмотрим те особенности, которые присущи этим кодам.

1. Наличие разрешенных и запрещенных комбинаций.

Появление запрещенной комбинации при выполнении каких-то действий над числами свидетельствует о возникновении ошибки или же о необходимости ввести корректировку результата.

2. При сложении тетрад возникает потетрадный перенос, т.е. перенос 1 в старшую тетраду, вместо десятичного поразрядного переноса.

Введем правила сложения Д-кодов. При сложении чисел в Д-коде могут возникнуть следующие случаи.

1. При сложении двух тетрад в данном разряде числа образуется сумма меньше 10, значит не требуется коррекции результата. Например: сложить две тетрады a = 0100, b = 0101 при условии, что нет переноса из младшей тетрады. с = 0100 + 0101 = 1001. Результат меньше 10.

2. Свидетельством того, что результат суммирования неправильный, является либо появление запрещенной комбинации, если 15 ( с ( 10, либо появление потетрадного переноса p = 16, что превышает значение десятичного переноса на 6. Следовательно, требуется коррекция результата в данной тетраде введением поправки, равной +0110 = 6(10).

Например:

1)  Сложить a = 0101, b = 1001, при наличии переноса из младшей тетрады: p = 1: c = a + b + p = 1111 - запрещенная комбинация и нужна поправка:

1111

+ 0110

[1] ( 0101

т.е. результат в данной тетраде равен 0101 и образован перенос в старшую тетраду.

2)  Сложить 2 тетрады a = 0111, b = 1001, p = 1

c = a + b + p = [1]0001 появился потетрадный перенос и требуется коррекция результата: с = 0001 + 0110 = 0111, p = 1 - перенос в старшую тетраду.

Рассмотрим еще один пример:

сложить a = 27910 = 0010 0111 10012 , b = 58110 = 0101 1000 00012

a = 0010      0111     1001

+  b = 0101      1000     0001

0111      1111     1010

+    0110     0110    поправки

с = 1000  (  0110 ( 0000

Здесь стрелка указывает передачу 1 десятичного переноса.

Ответ: с = 1000011000002 = 86010.

Сумматор одной тетрады, предназначенный для формирования сумматоров чисел представленных в Д-коде прямого замещения может быть реализован следующим образом:

5.3. Представление отрицательных чисел в Д-кодах

Представление Д-кода в разрядной сетке машины может осуществляться в форме либо с фиксированной, либо с плавающей запятой. При этом отрицательные числа могут представляться в прямом, обратном или дополнительном коде.

Для рассматриваемого кода Д1 с комбинацией 8421 нельзя получить обратный или дополнительный код простым инвертированием, т.к. инвертирование набора тетрад означает получение дополнения до 24 - 1 = 15. Следовательно, необходимо убрать разницу. Один из используемых при этом приемов состоит в том, что во все цифровые тетрады числа в коде Д1 добавляется 0110 и после этого производится инвертирование набора. Полученное изображение представляет собой обратный код числа. А дополнительный код получается, как обычно, добавлением 1 к младшему разряду младшей тетрады. Рассмотрим примеры:

1) представить число A = -25610 = 0. 0010 0101 01102 в обратном коде для кода Д1:

1. 0010   0101   0110

+  0110   0110   0110  во все тетрады добавили 0110

1000   1011   1100   после инвертирования имеем

Aоб =  1. 0111   0100   0011

2)  представить число A = -39810 в дополнительном коде для кода Д1:

1. 0011   1001   1000

+ 0110   0110   0110    добавляем 0110

1. 1001   1111   1110   инвертируем

0110   0000   0001

+1

AД =    1.0110   0000   0010

5.4. Выполнение операций сложения и вычитания в Д-кодах

Операции сложения и вычитания в Д-кодах выполняются над операндами по формальным правилам десятичной арифметики, описанным ранее:

1. При сложении двух положительных чисел перевод в дополнительный код исключается. В случае появления потетрадного переноса или результата больше 9 производится коррекция результата прибавлением 6.

2. Сложение отрицательных чисел выполняется аналогично сложению положительных с той лишь разницей, что результату присваивается отрицательный знак.

3. При вычитании чисел осуществляется предварительный перевод в дополнительный код, а затем сложение чисел.

Рассмотрим пример когда одно число отрицательное, а другое положительное:

1) Сложить два числа в коде Д1 A = -1000 0010 0101, B = 1001 0100 0110.

[A]l =  1. 0001      0111     0101

[B]   =  0. 1001      0100     0110

1. 1010       1011     1011

+  0110       0110     0110  поправки

[C]  = 0. ( 0001 ( 0010 ( 0001

5.5. Умножение чисел в Д-кодах

Выполнение операций умножения в Д-кодах принципиально производится по классической схеме. Умножение чисел сводится к последовательному суммированию частных произведений, полученных при умножении множимого на очередную цифру множителя. Так как каждая цифра множителя представляется тетрадой, то умножение сопровождается расшифровкой значения очередной тетрады множителя и сдвигом на 4 разряда сразу. Расшифровку можно осуществить разными способами. Простейшим примером является последовательное вычитание 1 из значения тетрады до получения 0 и соответственно прибавление множимого. Надо учитывать обязательно промежуточные переполнения.

Рассмотрим пример умножения двух чисел, представленных в коде Д1:

умножим X = 2510 = 0010 0101 на Y = 1210 = 0001 0010, частные произведения формируем в P. Анализ тетрад Y начинаем с младшей.

0010 0101  x  0001 0010 = 0011 0000 0000 = 30010

P   0000 0000 0000

+ X             0010 0101         0010 - 0001 = 0001 > 0, значит надо еще раз X + P

P     0000 0010 0101

+  X               0010 0101          0010 - 0001 = 0, конец анализа младшей тетрады.

P    0000 0100 1010

+     0110   поправка

P    0000 0101 0000   сдвигаем X на 4 разряда влево и складываем с P, анализируя старшую тетраду Y.

P   0000 0101 0000

+  X   0010 0101 0000     0001 - 0001 = 0

P    0010 1010 0000

+    0110                поправка

P    0011 0000 00002 = 30010   ответ.

5.6. Деление чисел в Д-кодах

Деление десятичных чисел в Д-кодах выполняется методом последо-вательного вычитания делителя из делимого на первом шаге и из остатков - на последующих шагах. Вычитание на каждом шаге производится до тех пор, пока не получится отрицательный остаток. Каждый раз при получении положительного остатка добавляется 1 в специальный счетчик, где накапливается очередная цифра частного. Затем осуществляется сдвиг на 4 двоичных разряда и прибавление делителя до тех пор, пока не получится положительный остаток. Количество сложений (без последнего) является дополнением соответствующей цифры частного до 9, что заносится в счетчик очередной цифры частного.

Таким образом, процесс деления состоит из ряда последовательно чередующихся циклов сложения и вычитания со сдвигами. Знак частного получается как логическая сумма по модулю 2 знаков чисел.

Рассмотрим пример деления двух чисел, представленных в коде Д1:

X = 48 = 0100 1000, Y = 2 = 0000 0010,  X:Y = 24 = 0010 0100 , в С1 - формируем старшую тетраду частного, а в С2 - младшую.

0100 1000  :  0010

-  0010

0010  > 0  С1 = С1 + 1 = 1

-  0010

0000         С1 = 1 + 1 = 2 = 0010

0010

-0010

+ 0010

0000  сдвигаем Y на 4 разряда (1 тетраду) вправо и выполняем те же действия:

0100 1000

-   0010

0110 >0  С2 = С2 + 1 = 1

-   0010

0100 > 0 С2 = 1 + 1 = 2

-   0010

0010 > 0 С2 = 2 + 1 = 3

-   0010

0000       С2 = 3 + 1 = 4 = 0100

Ответ С1 + С2 = 0010 0000 + 0000 0100 = 0010 0100 = 2410

5.7. Перевод чисел из Д-кода в двоичный и из двоичного в Д-код

Пусть задано 4-х разрядное число в коде Д1 A = a4a3a2a1, каждая десятичная цифра которого должна быть представлена в виде

ai = {(4 (3 (2 (1 }i . В данном случае i = 1, 2, 3, 4. Как нам уже известно, изображение числа А можно представить в следующем виде:

A = a4(103 + a3(102 + a2(101 + a1(100 ,

Как видно из этой формулы, при переводе из кода Д1 в двоичный код каждый i-тый разряд кода Д1 надо умножать на 10I-1 , т.е.

a1(1 , a2(10 , a3(100 , a4(1000 .

В то же время 10 = 8 + 2 = 23 + 21 , значит

a1 = {(4 (3 (2 (1 }1

a2 = {(4 (3 (2 (1 }2 ( (23 + 21)

a3 = {(4 (3 (2 (1 }3 ( (23 + 21)( (23 + 21)

a4 = {(4 (3 (2 (1 }4 ( (23 + 21)( (23 + 21)( (23 + 21)

Таким образом, первая тетрада не умножается. Вторая тетрада сдвигается на 3 разряда влево и сохраняется, затем эта же тетрада сдвигается на 1 разряд влево и добавляется к сохраненной и опять сохраняется. Далее с третьей тетрадой выполняются те же процедуры, но последовательно 2 раза, а с четвертой - 3 раза. Все полученные результаты потетрадно складываются и получается число в двоичном коде.

Например, переведем 2510 = 0010 0101 в двоичную систему счисления. Вторую тетраду (0010) сдвигаем на 3 разряда влево, получаем 0001 0000. Эту же тетраду сдвигаем на 1 разряд влево и складываем с полученной:

0001 0000

+0000 0100

0001 0100

+0000 0101 (первая тетрада)

0001 1001 = 2510

Перевод из двоичной системы в код Д1 может осуществляться разными способами. В частности, для ряда последовательных операций над двоичным изображением числа может быть использована процедура деления на 
10102= 1010 целых двоичных чисел. Десятичные цифры получаются последовательно одна за другой, начиная со старшего десятичного разряда. При дробных числах эта операция видоизменяется таким образом, чтобы при умножении на число 1010 можно было получить соответствующие цифры десятичных дробей.

Есть более простой способ перевода - это сдвиг влево двоичного числа столько раз, сколько разрядов в двоичном числе. Необходимо предусмотреть коррекцию в тех тетрадах, значение которых превысит 1010, или произойдет потетрадный перенос.

Например, 1100012 = 4910 переведем в код Д1.

|  | 110001 |
| --- | --- |
| 1) Сдвиг |
| 1 | 10001 |
| 2) Сдвиг |
|  | 1 | 1 | 0001 |
| 3) Сдвиг |
| 1 | 1 | 0 | 001 |

4) Сдвиг и коррекция

+0110

1

0

1

1

0

1

0

| 0 | 01 |
| --- | --- |
| Рез.-т после корр. |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01 |
| 5) Сдвиг |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6) Сдвиг |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Ответ 0100 1001D = 4910.

Алгоритмы перевода чисел из двоичной системы счисления в Д-код и обратно могут быть реализованы схемными или программными способами.

Глава 6

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ЦИФРОВОГО АВТОМАТА

6.1. Основные понятия теории кодирования

В цифровом автомате могут произойти те или иные сбои, приводящие к искажению информации. Поэтому, при проектировании цифровых автоматов должны быть предусмотрены средства, позволяющие контролировать, выявлять и исправлять возникающие ошибки. Решение всех задач контроля становится возможным только при наличии определенной избыточности информации, которая сопровождает основную информацию. Иначе говоря, при представлении числа в каком-либо коде, т.е. во время кодирования информации, необходимо предусмотреть в этом коде дополнительные, так называемые, контрольные разряды.

Систематический код - код, содержащий в себе, кроме информационных, контрольные разряды.

В контрольные разряды записывается некоторая информация об исходном числе. Поэтому можно говорить, что систематический код обладает избыточностью.

6.2. Кодирование по методу четности-нечетности

Если в математическом коде выделен один контрольный разряд (k=1), то к каждому двоичному числу добавляется один избыточный разряд и в него записывается 1 или 0 с таким условием, чтобы сумма цифр в каждом числе была по модулю 2 равна 0 для случая четности или 1 для случая нечетности. Появление ошибки в кодировании обнаружится по нарушению четности (нечетности). При таком кодировании допускается, что может возникнуть только одна ошибка. Пример реализации метода четности представлен в таблице 6.1.

Т а б л и ц а   6.1.

| Число | Контрольный разряд | Проверка |
| --- | --- | --- |
| 10101011 | 1 | 0 |
| 11001010 | 0 | 0 |
| 10010001 | 1 | 0 |
| 11001011 | 0 | 1 - нарушение |

Можно представить и несколько видоизмененный способ контроля по методу четности-нечетности. Длинное слово разбивается на группы, каждая из которых содержит n разрядов. Контрольные разряды k выделяются всем группам по строкам и по столбцам согласно следующей схеме:

| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | k2 |
| a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | k3 |
| a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | k4 |
| a21 | a22 | a23 | a24 | a25 | k5 |
| k6 | k7 | k8 | k9 | k10 |

Увеличение избыточности информации приводит к тому, что появляется возможность не только обнаружить ошибку, но и исправить ее.

Например:

1001110   0

1110101   0

0101101   0

1010110   0

1101011   1

0001011

Проверка показывает, что ошибка возникла в информации второй строки и второго столбца слева. Следовательно, разряд, содержащий ошибочную информацию, находится на пересечении второй строки и второго столбца, т.е. во второй строке надо вторую 1 слева заменить на 0.

6.3. Коды Хеминга

Коды, предложенные американским ученым Р.Хемингом, позволяют не только обнаружить но и исправить одиночные ошибки. Эти коды - систематические. Хеминг впервые ввел понятие кодового расстояния.

Кодовым расстоянием между двумя словами называется число разрядов, в которых символы слов не совпадают.

Минимальным кодовым расстоянием (dmin) данного кода называется минимальное расстояние между двумя любыми словами в этом коде. Если длина слова n, то кодовое расстояние может принимать значение от 1 до n. Если имеется хоть одна пара слов, отличающихся в одном разряде, то минимальное кодовое расстояние равно 1. Для систематических кодов 
dmin > 1. В общем случае, чтобы код позволял обнаруживать ошибки кратностью r, должно выполняться условие:

dmin ( r + 1.

Допустим к n0 информационным разрядам в коде Хеминга добавляется k контрольных разряда для автоматического определения местоположения ошибочного разряда. Общее количество символов n = n0 + k. Производится k проверок на четность (по количеству контрольных разрядов) и записывается k-разрядное двоичное число, которое определяет номер позиции кода с ошибкой. Если n - общее количество разрядов, то

n+1 = n0 + k + 1 ( 2k   отсюда    n0 ( 2k - k - 1.

Отсюда следует, что, например, 5 контрольных разрядов позволяют передавать 26 информационных разрядов.

Информационные и контрольные разряды необходимо размещать на определенных местах для нахождения ошибок. Обычно контрольные разряды принято размещать на позициях кода 20, 21, 22, ... (1, 2, 4, 8, 16 ...), у которых в записи есть только одна 1 (для удобства). При этом нумерация позиций идет слева направо. А нумерация позиций для записи информационных разрядов идет справа налево. Рассмотрим пример перевода двоичного кода числа в код Хеминга. Пусть надо передать информацию, для которой выделено 3 контрольных разряда, т.е. k = 3, тогда n0 = 4, т.е. для представления числа нам отводится 4 разряда. В итоге передается 7-разрядный код. Через И обозначим информационные разряды, а через К - контрольные.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | К2 | И4 | К3 | И3 | И2 | И1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

т.е. передается 01102 = 610. Для проверки на четность складываем позиции 1, 3, 5, 7 (отсчет идет слева направо), т.е. порядковые номера которых имеют 1 в младшем разряде (в двоичном представлении). Получаем: 0 + 0 + 1 + 0 = 1, сумма равна 1, значит в К1 записываем 1 (для четности). Далее аналогично складываем позиции 2, 3, 6, 7 (порядковые номера содержат 1 во втором разряде), получаем: 0 + 0 + 1 + 0 = 1, значит в К2 записываем тоже 1. И наконец складываем позиции 4, 5, 6, 7 (порядковые номера содержат 1 в третьем разряде), получаем: 0 + 1 + 1 + 0 = 0, в К3 записывается 0. Таким образом мы получили следующий код:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | К2 | И4 | К3 | И3 | И2 | И1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Это и есть 6 в коде Хеминга. Надо отметить, что общее количество 1 в коде должно быть четным.

Теперь рассмотрим пример корректировки полученного кодированного в коде Хеминга числа, в котором есть сбой: число 0111000. Надо определить позицию, в которой произошел сбой. Для этого суммируем позиции 1, 3, 5, 7, получаем: К1 = 0 + 1 + 0 + 0 = 1. Далее суммируем позиции 2, 3, 6, 7, получаем: К2 = 1 + 1 + 0 + 0 = 0. И наконец суммируем позиции 4, 5, 6, 7, получим К3 = 1 + 0 + 0 + 0 = 1. Контрольный код равен 1012 = 510, значит ошибка на 5-й позиции кода, т.е 01111002 = 1210 .

Существует модифицированный код Хеминга, в котором добавляется еще один разряд общей четности. Такой код позволяет обнаруживать и устранять двойные ошибки. Например, записываем число 1011010, а считываем со сбоем: 1111000. Надо проинвертировать считанное число, послать его и снова считать (опять с таким же сбоем): А = 1111000 = (А = 0000111, посылаем и читаем В = 0100101, складываем А и В, получаем: С = 0100010, в котором единицы показывают в каких разрядах произошел сбой.

6.4. Контроль по модулю

Контроль выполнения арифметических и логических операций можно осуществлять с помощью контрольных кодов, представляющих собой остатки от деления чисел на некоторый модуль. Такой контроль называется контролем по модулю. Для двоичных чисел этот модуль обычно равен или больше 3. Различают числовой и цифровой контроль по модулю.

При числовом методе код заданного числа определяется как наименьший положительный остаток от деления числа на выбранный модуль.

Например: определить контрольный код чисел А = 125 и В = 89 по модулю 11. 1) 125 : 11 = 12 (4), т.е. контрольный код равен 4. 2) 89 : 11 = 8 (1), т.е. контрольный код равен 1.

При цифровом методе контроля контрольный код числа образуется делением суммы цифр числа на выбранный модуль. В данном варианте возможны два пути получения контрольного кода: 1) непосредственное деление суммы цифр на модуль; 2) просто суммирование цифр по выбранному модулю.

Например: определить контрольный код для чисел 153 и 41 по модулю 3. Сумма цифр 153 равна 9, а сумма цифр 41 равна 5. Разделив эти суммы на 3 получим соответственно контрольные коды 0 и 2.

6.5. Контроль арифметических операций

Арифметические операции можно представить в виде последовательности следующих элементарных операций: передача слова, сдвиг, взятие обратного кода, сложение.

Операцию сдвига можно представить как передачу слова из i-того разряда в (i+x)-е или (i-x)-е разряды. Поэтому, контроль сдвига можно осуществить по методу четности-нечетности.

Контроль выполнения арифметических операций (сложение, вычитание, умножение) можно осуществить методом контроля по модулю. Одновременно с выполнением операции над числами та же операция производится над их контрольными кодами, и контрольный код результата основной операции сравнивается с результатом операции над контрольными кодами исходных чисел. При несовпадении фиксируется ошибка.

Например:

1) Числовой контроль. Найти контрольные коды чисел А = 571 = 1000111011 и В = 329 = 0101001001 и контрольный код их суммы по методу контроля по модулю 3. При делении А на 3 имеем остаток 012 (110), а при делении В на 3 - остаток равен 102 (210). Просуммируем эти числа и их остатки:

А = 1000111011 (01)

В = 0101001001 (10)

А + В = 1110000100 (11)

Если разделить сумму на 3 отаток будет 0, и если разделить сумму контрольных кодов на 3 остаток также будет 0. Значит операция прошла без сбоя.

2) Цифровой контроль.

На том же примере. Сумма цифр А равна 6, следовательно контрольный код равен 0. Сумма цифр В равна 4, следовательно контрольный код этого числа есть 1. Значит числа А и В с учетом контрольных кодов запишутся так:

А = 1000111011 (00)

В = 0101001001 (01)

А + В = 1110000100 (01)

Если сложить цифры результата, получим 4, следовательно контрольный код будет 1 и сумма остатков тоже 1.