СЕРИЯ 1531

Серия ИМС построена на логических элементах ТТЛШ и предназначеналогических схем небольшой сложности. Размещена в корпусаз типа401.14-5.

| Тип | Аналог | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1531АП3 | 74F240 | Два шинных формирователя с инверсией и тремя состояниями на выходе (4 р) |
| 1531АП4 | 74F241 | Два шинных формирователя с тремя состояниями на выходе (4 р) |
| 151АП5 | 74F244 | Два шинных формирователя с тремя состояниями на выходе (4 р) |
| 1531АП6 | 74F245 | Двунаправленный шинный формирователь с тремя состояниями на выходе (4 р) |
| 1531АП19 | 74F038 | Четыре буферных элемента 2И-НЕ с открытым коллектором |
| 1531ИД7 | 74F138 | Два дешифратора 3*8 |
| 1531ИД14 | 74F139 | Два дешифратора 2*4 |
| 1531ИД22 | 74F537 | Дешифратор 4*10 с изменяемой полярностью выхода |
| 1531ИЕ6 | 74F192 | Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой |
| 1531ИЕ7 | 74F193 | Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р) |
| 1531ИЕ10 | 74F161 | Синхронный двоичный счетчик (4 р) |
| 1531ИЕ18 | 74F197 | Асинхронный двоичный счетчик (4 р) |
| 1531ИМ6 | 74F283 | Сумматор с переносом (4 р) |
| 1531ИП3 | 74F181 | АЛУ (4 р) |
| 151ИП4 | 74F182 | Схема ускоренного переноса |
| 1531ИП5 | 74F280 | Схема контроля четности (9 р) |
| 1531ИП16 | 74F882 | Схема ускоренного переноса (32 р) |
| 1531ИР11 | 74F194 | Универсальный регистр сдвига (4 р) |
| 1531ИР22 | 74F373 | Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р) |
| 1531ИР23 | 74F374 | Регистр-защелка с импульсным управлением (8 р) |
| 1531ИР40 | 74F533 | Статический регистр с потенциальным управлением (8 р) |
| 1531ИР41 | 74F534 | Динамический регистр с тремя состояниями на выходе (8 р) |
| 1531ИР42 | 74F350 | Комбинационный регистр сдвига (8 р) |
| 1531ИР44 | 74F952 | Регистровый шинный формирователь с тремя состояниями на выходе (8 р) |
| 1531ИР45 | 74F953 | Регистровый шинный формирователь с инверсией и тремя состояниями на выходе (8 р) |
| 1531КП2 | 74F153 | Сдвоенный селектор-мультиплексор 4*1 |
| 1531КП7 | 74F151 | Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием |
| 1531КП11 | 74F257 | Селектор- мультиплексор 2*1 с тремя состояниями на выходе (8 р) |
| 1531КП12 | 74F253 | Селектор-мультиплексор 4*1 с тремя состояниями на выходе (2 р) |
| 1531КП14 | 74F258 | Селектор-мультиплексор с инверсией и тремя состояниями на выходе (4 р) |
| 1531КП15 | 74F251 | Селектор-мультиплексор 8*1 с тремя состояниями на выходе |
| 1531КП16 | 74F157 | Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2*1 |
| 1531КП17 | 74F353 | Селектор-мультиплексор 4*1 с тремя состояниями на выходе |
| 1531КП18 | 74F158 | Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2*1 с инверсией |
| 1531КП19 | 74F352 | Селектор-мультиплексор 4*1 с инверсией |
| 1531ЛА1 | 74F20 | Два элемента 4И-НЕ |
| 1531ЛА3 | 74F00 | Четыре элемента 2И-НЕ |
| 1531ЛА4 | 74F10 | Три элемента 3И-НЕ |
| 1531ЛА25 | 74F3037 | Четыре буферных элемента 2И-НЕ |
| 1531ЛА26 | 74F3040 | Два буферных элемента 4И-НЕ с открытым коллектором |
| 1531ЛЕ1 | 74F02 | Четыре элемента 2ИЛИ-НЕ |
| 1531ЛИ1 | 74F08 | Четыре элемента 2И |
| 1531ЛИ3 | 74F11 | Три элемента 3И |
| 1531ЛЛ1 | 74F32 | Четыре элемента 2ИЛИ |
| 1531ЛН1 | 74F04 | Шесть элементов НЕ |
| 1531ЛП5 | 74F86 | Четыре элемента «исключающее ИЛИ» |
| 1531ЛР9 | 74F51 | Элемент 4-2-3-2-И-ИЛИ-НЕ |
| 1531ЛР11 | 74F189 | Элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ |
| 1531РУ8 | 74F521 | Статическое ОЗУ (16*4) |
| 1531СП2 | 74F112 | Схема сравнения двух чисел (8 р) |
| 1531ТВ9 | 74F113 | Два JK-триггера со сбросом |
| 1531ТВ10 | 74F114 | Два JK-триггера с установкой |
| 1531ТВ11 | 74F109 | Два JK-триггера |
| 1531ТВ15 | 74F14 | Два JK-триггера |
| 1531ТЛ2 | 74F4 | Шесть триггеров Шмитта с инверсией |
| 1531ТМ2 | 74F175 | Два D-триггера |
| 1531ТМ8 | 74F175 | Четыре D-триггера |
| 1531ТМ9 | 74F174 | Шесть D-триггеров |