НУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Електрична лабораторія

про виконання лабораторної роботи № 17

Назва роботи: Вивчення електричних коливань у колі змінного струму.

Bиконав	студент

Мельник Володимир

група КІ-16,  ІКТАМ

Прийняв викладач

## Березіна

м.Львів 2005 р.

Мета роботи: Вивчити електричні коливання у колі змінного струму.

Прилади та матеріали:

1 – міліамперметр; 2 – генератор НЧ; 3 – послідовний коливальний контур.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Електричний контур, що складається з послідовно включених індуктивності, ємності і активного опору називається коливним контуром. Коливання в ньому згвсаючі, тому підтримуються джерелом змінної ЕРС.

де   – амплітуда ЕРС

І – амплітуда струму

L – індуктивність

С ємність

  – циклічна частота

рез  – резонансна частота

##### Таблиці результатів вимірювань

U=30B

| f, Гц | 60 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2f | 377 | 427 | 452 | 465 | 478 | 490 | 503 | 515 | 528 | 540 | 565 | 591 | 628 | 691 |
| I, mA | 20 | 30 | 40 | 44 | 48 | 50 | 51 | 50 | 49 | 45 | 37 | 31 | 25 | 20 |

U=40B

| f, Гц | 58 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2f | 364 | 427 | 452 | 465 | 478 | 490 | 503 | 515 | 528 | 540 | 565 | 603 | 641 | 691 |
| I, mA | 25 | 40 | 51 | 56 | 60 | 64 | 65 | 65 | 63 | 60 | 50 | 39 | 30 | 25 |

Графіки

Таблиця результатів

| Іmax, mA | R, Om |  |  |  |  | Q | L, Гн | С, Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 832 | 503 | 443 | 568 | 125 | 4 | 6,60 | 60 10-8 |
| 65 | 870 | 510 | 441 | 573 | 132 | 3,86 | 6,58 | 58 10-8 |