Практична робота №4

Розрахунок еквівалентного рівня звуку на робочому місці.

Нормування й контроль шуму здійснюється відповідно до ДСН 3.3.6.037-99  «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»

Характеристикою постійного шуму на робочих місцях є рівні звукових тисків (дб) в октавних смугах зі середньогеометричними частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 й 8000 Гц.

При нормуванні шуму використовують два методи:

- нормування по граничному спектру шуму;

- нормування рівня звуку .

У першому випадку нормуються рівні  звукових тисків у дев'ятьох октавних смугах частот із середніми геометричним частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц залежно від виду трудової діяльності. (Октавою називається смуга частот (f1...f2), для якої виконується співвідношення f2/f1=2; середня геометрична частота ). Сукупність дев'яти нормативних рівнів звукового тиску називається граничним спектром (ГС). Кожний зі спектрів має індекс, наприклад ГС - 80, де цифра 80 - нормативний рівень звукового тиску в октавній смузі частот з fс.г. = 1000Гц.

Другий метод нормування загального рівня шуму, вимірюваного по шкалі “А” та іменованого рівнем звуку залежно від виду трудової діяльності, використовується для орієнтовної оцінки постійного й непостійного шуму.

Рівень шуму, створюваного устаткуванням на робочих місцях, не повинен перевищувати значень, наведених у санітарних нормах (Таблиця 1.1).

Послідовність розрахунку еквівалентного рівня звуку на робочому місці:

1. Зробити ескіз розрахункової схеми.

2. Визначити рівень шуму L, який утворюється кожною групою джерел окремо в розрахунковій точці (розрахунок ведеться для трьох найближчих джерел):

Lri = Li – 10 lg (2πr2), дБА

Lr1 =

Lr2 =

Lr3 =

4.Визначити сумарний рівень звукової потужності всіх груп джерел шуму для розрахункової точки:

n

∑L = 10 lg (100,1Lr1 + 100,1Lr2 + … + 100,1Lrn) = 10 lg ∑100,1Lri, дБА.

i = 1

∑L =

5. Порівняти отриманий результат з рівнем шуму, який є допустимим для виробничого приміщення

Таблиця 1.1. Припустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку на робочих місцях у виробничих приміщеннях і на території підприємств

| № п/п | Вид трудової діяльності | Рівні звукових тисків, дб, в октавних смугах зі середньогеометричними частотами, Гц. | рівні звуку та еквіва-лентні рівні звуку, дБА, дБАекв |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Творча діяльність, керівна діяльність із підвищеними вимогами, наукова діяльність, конструювання й проектування, програмування, викладання | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2 | Висококваліфікована робота, що адміністративно-керівна діяльність, вимірювальні й аналітичні роботи в лабораторії | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 3 | Робота із часто одержуваними вказівками й акустичними сигналами, робота, що вимагає постійного слухового контролю, операторська робота, диспетчерська робота | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4 | Робота, що вимагає зосередження, робота з підвищеними вимогами до процесів спостереження й дистанційного керування виробничими циклами | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5 | Виконання всіх видів робіт (крім перерахованих у п. п. 1-4 та аналогічних їм) на постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях і на території підприємств | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Припустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку варто приймати:

- для широкосмугового постійного й непостійного (крім імпульсного) шуму - по табл.1.1 ;

- для тонального й імпульсного шуму – на 5 дб менше значень, зазначених у табл.1.1 ;

- для шуму, створюваного установками кондиціонування повітря, вентиляції й повітряного опалення – на 5 дб менше фактичних рівнів шуму в приміщеннях, якщо останні не перевищують значень табл.  (виправлення для тонального й імпульсного шуму при цьому не враховується), у противному випадку – на 5 дб менше значень, зазначених у табл.1.1 ;

- для коливного в часі й переривчастому шумі максимальний рівень звуку не повинен перевищувати 110 дбА;

- для імпульсного шуму максимальний рівень звуку не повинен перевищувати 125 дБА1.

Для окремих видів трудової діяльності (професій) повинні зменшуватися припустимі рівні звуку при розробці галузевої регламентуючої документації з урахуванням категорії важкості й напруженості праці.

Вихідні дані для розрахунків.

| № вар | Призначення приміщення | Розмір приміщення a×b×h | Джерела шуму |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Шумові характеристики, дБА |
| 1 | офіс | 6,2×5,4×3,2 | комп’ютер | кондиціонер | інше обладнання |
|  |  |  | 36 | 42 | 41 |
| 2 | аудиторія | 12×7×4 | комп’ютер | комп’ютер | інше обладнання |
|  |  |  | 34 | 32 | 40 |
| 3 | офіс | 5,3×3,2×3 | інше обладнання | комп’ютер | комп’ютер |
|  |  |  | 51 | 39 | 37 |
| 4 | кімната відпочинку | 4,5×3,6×2,8 | інше обладнання | кондиціонер | інше обладнання |
|  |  |  | 46 | 38 | 42 |
| 5 | аудиторія | 10×5,5×3,7 | комп’ютер | комп’ютер | комп’ютер |
|  |  |  | 31 | 29 | 35 |
| 6 | кімната відпочинку | 5,1×3,9×3 | кондиціонер | інше обладнання | інше обладнання |
|  |  |  | 42 | 38 | 35 |
| 7 | офіс | 9×4,5×3,1 | комп’ютер | кондиціонер | інше обладнання |
|  |  |  | 29 | 41 | 28 |
| 8 | кімната відпочинку | 6,1×5,1×3,25 | інше обладнання | кондиціонер | інше обладнання |
|  |  |  | 26 | 32 | 37 |
| 9 | аудиторія | 13×6,6×3,9 | кондиціонер | комп’ютер | кондиціонер |
|  |  |  | 43 | 28 | 43 |
| 10 | офіс | 4,2×3,6×2,75 | комп’ютер | комп’ютер | кондиціонер |
|  |  |  | 30 | 34 | 38 |