ДУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Лабораторія молекулярної фізики

# ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2

Назва роботи: Визначення момента інерції маятника Максвела.

Bиконав	студент

Скрипак П.Г.

група ТК – 11,  РТФ

лектор: Рудка М. М.

керівник лабораторних занять:

Гасій Богдан Іванович

дата виконання:

м.Львів 1999 р.

Мета роботи: Визначити момент інерції маятника Максвела.

Прилади та матеріали: 1- маятник максвела; 2 – металеві кільця..

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

###### За законом збереження енергії момент інерції:

###### де, t – час руху маятника вниз

###### d=d0+2dн

###### d0 – діаметр осі маятника

###### dн –	діаметр нитки

m = m0 + mм + mк – загальна маса маятника

m0 – маса осі маятника mм – маса маховика mк – маса кільця

Основні характеристики приладів:

Точність вимірювань секундоміра 0,01 с

##### Таблиці результатів вимірювань

| № | t1, c | t1, c | t2, c | t2, c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,45 | 0,04 | 2,55 | -0,03 |
| 2 | 2,38 | -0,03 | 2,64 | 0,06 |
| 3 | 2,42 | 0,01 | 2,59 | 0,01 |
| 4 | 2,37 | -0,04 | 2,50 | -0,08 |
| 5 | 2,43 | 0,02 | 2,62 | 0,04 |
| ср | 2,41 | 0,03 | 2,58 | 0,04 |

| № | dн, 10-3 м | dн, 10-3 м | d0, 10-3 м | d0 10-3 м | dм, 10-3 м | dм, 10-3 м | dк1, 10-3 м | dк1, 10-3 м | dк2, 10-3 м | dк2, 10-3 м | h, 10-3 м | h, 10-3 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,055 | 0,001 | 0,94 | -0,01 | 85,6 | -0,16 | 104,4 | 0 | 104,4 | -0,03 | 0,42 | 0,005 |
| 2 | 0,053 | 0,003 | 0,96 | 0,01 | 85,8 | 0,03 | 104,5 | 0,1 | 104,6 | 0,17 | 0,41 | -0,005 |
| 3 | 0,059 | 0,003 | 0,95 | 0 | 85,9 | 0,13 | 104,3 | -0,1 | 104,3 | -0,13 | 0,413 | -0,002 |
| ср | 0,056 | 0,002 | 0,95 | 0,01 | 85,77 | 0,11 | 104,4 | 0,1 | 104,43 | 0,11 | 0,415 | 0,003 |

| m0, 10-3 кг | m0, 10-3 кг | mм, 10-3 кг | mм, 10-3 кг | mк1, 10-3 кг | mк1, 10-3 кг | mк2, 10-3 кг | mк2, 10-3 кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 0,5 | 129 | 0,5 | 392 | 0,5 | 520 | 0,5 |

| J1, кг м2 | J1, % | J1p, кг м2 | J2, кг м2 | J2,% | J2p, кг м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,57 10-4 | 9,1 | 9,43 10-4 | 1,25 10-3 | 3,7 | 1,31 10-3 |

Обчислення шуканих величин за робочими формулами:

Обчислення похибок:

Оцінка за виконання роботи

| Допуск | Захист | Дата виконання |
| --- | --- | --- |

Підпис викладача