Лабораторна робота №1

Створення плану проекту

Цілі:

• Описати етапне планування життєвого циклу мережі.

• Створити контрольну таблицю з результатами етапу планування життєвого циклу мережі.

Основна інформація / відомості для підготовки:

FilmCompany - це невелика зростаюча рекламна компанія, що розвивається в напрямку застосування інтерактивних засобів поширення реклами, включаючи відеопрезентації. Ця компанія тільки що отримала великий поспіль на надання послуг у сфері відеопродукції від фірми StadiumCompany. Компанія FilmCompany розраховує за рахунок цього підряду збільшити свій бізнес приблизно на 70%.

Щоб посприяти такому зростанню, компанія FilmCompany вирішила значно модернізувати свою мережу передачі даних. У цій лабораторній роботі ви виступаєте в ролі консультанта з проектування мереж. Ваше завдання - розробити проект мережі і проектну документацію для FilmCompany відповідно до потреб такої модернізації.

Дана лабораторна робота є першою в серії лабораторних робіт, в яких використовується існуюча мережа компанії FilmCompany та вимоги щодо її оновлення.

У даній лабораторній роботі буде використана інформація, що міститься в окремому документі, "Лабораторна робота - Ілюстративний приклад: Компанія FilmCompany", для вивчення другого з шести етапів служб життєвого циклу Cisco:

• Етап підготовки

• Етап планування

• Етап проектування

• Етап реалізації

• Етап експлуатації

• Етап оптимізації

На етапі планування виконується оцінка ділянки та обсягу робіт. Детальна інформація про проект і його реалізації буде розроблена в наступних лабораторних роботах.

Хід роботи:

Крок 1. Оцінка поточної мережі, її роботи та інфраструктури управління мережею.

Використовуючи ілюстративний приклад, оцінимо поточний стан наступних факторів:

• Фізичні засоби:

частково потребують оновлення, не використовується на повну потужність, існує можливість до зростання.

• Засоби охорони навколишнього середовища:

відсутні;

• Електрообладнання:

повністю задовольняє потреби, не використовується на повну потужність, існує можливість до зростання.

Оцінюємо можливість поточної операційної інфраструктури та інфраструктури управління мережею з точки зору підтримки нового рішення по параметрах:

• Інфраструктура

• Персонал

• Процеси

• Інструменти

Дані заносимо до контрольної таблиці

Крок 2. Структурування плану проекту

З метою управління проектом план проекту включає в себе п'ять компонентів:

1) завдання

2) строки і важливі контрольні точки

3) ризики та обмеження

4) обов'язки

5) необхідні ресурси

План повинен бути в межах обмежень вартості та ресурсів, визначених бізнес-цілями. Потенційно можливі питання, які компанії FilmCompany, можливо, доведеться вирішувати для досягнення поставлених цілей, додаємо  в контрольну таблицю.

Компанія FilmCompany і адміністрація стадіону повинні виділити персонал для управління проектом. Необхідні навички і знання, якими повинні володіти дані фахівці, додаємо в контрольну таблицю.

Крок 3. Питання для роздумів

Іноді поспіх, тиск з метою швидкого отримання результатів і ентузіазм щодо проекту можуть привести до створення робочої атмосфери, яка призводить до передчасного запуску проектів, до завершення детального планування.

Контрольна таблиця

| Параметр | Поточний стан | Оцінка (1-5) | Викори-стання | Потрібні зміни | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фізичні засоби | добрий | 4 | 69,7% | потребує часткового оновлення | - |
| Засоби охорони навколишнього середовища | відсутні | 1 | 0% | створити нову систему охорона середовища | - |
| Електрообладнання | відмінний | 5 | 78,6% | не потребує | - |
| Інфраструктура | задовільний | 3 | 84,5% | потребує заміни певних частин | - |
| Персонал | добрий | 4 | 94,2% | додаткова пере-кваліфікація декількох фахівців | - |
| Процеси | відмінний | 5 | 100% | не потребує | - |
| Інструменти | відмінний | 5 | 100% | не потребує | - |
| План проекту |
| Завдання | Модернізація існуючої мережі, та створення загальної мережі двох філій компанії, для надання послуг відео передачі, збереження, трансляції для компанії StadiumCompany |
| Строки і важливі контрольні точки | Запуск проекту на стадії тестування – 6 місяць. Проба трансляції події – 12 місяць. Завершення проекту - 18 місяць. |
| Ризики та обмеження | Залишити у використанні не менше 75% старого обладнання. Присутність мережі не менше 97,5% Не більше шести нових співробітників |
| Обов'язки | Створення плану проекту, забезпечення кваліфікованого персоналу |
| Необхідні ресурси | Фінансування проекту у розмірі 243 800 грн. |

Висновок:

В ході роботи здійснено етапне планування життєвого циклу мережі, визначено поточний стан інфраструктури мережі, персоналу, процесів та інструментів, що використовуються мережею. Здійснено аналіз плану проекту, визначено основні завдання, строки роботи, обмеження і необхідні ресурси для реалізації проекту. На основі цих даних збудовано контрольну таблицю із описом основних моментів проектування мережі.