Мета роботи – вивчити запиленість повітря, дисперсію пилу, ефективність пилоочистки.

Виробничий пил – це тонко дисперсні тверді частинки, які здатні знаходитись у зваженому стані в повітрі. Ці частинки можуть утворюватись за різних виробничих процесів: дробленні, розпилюванні, різанні, шліфуванні, поліруванні, транспортуванні, перемішуванні, упакуванні сипучих матеріалів, горінні, зварюванні тощо.

При оцінці токсичної дії пилу враховуються такі фактори: хімічний склад, дисперсність, форма частинок, розчинність у воді. Найбільшу небезпеку являє пил з розміром частинок  до 5 мкм.

Під ГДК розуміють концентрацію, яка при щоденній роботі протягом 8 годин, але не більше 41 години на тиждень, протягом всієї робочої діяльності не може викликати захворювань або відхилень стану здоров’я.

ГДК наводяться в Санітарних нормах проектування промислових виробництв ( СН 245-71) і Державному стандарті ДЕСТ ССБН 12.І.005-76 “Повітря робочої зони”.

Гранично допустимі концентрації аерозолів:

Вапняк   -   6 мг/м3 ;

Цемент   -   6 мг/м3 ;

Тальк     -    4 мг/м3 ;

Кварц    -     3 мг/м3 ;

Скло      -     4 мг/м3 .

Концентрація пилу в повітрі визначається ваговим, розрахунковим, електричним або фотоелектричним методом.

Седиментаційний метод заснований на осіданні в рідкому середовищі частинок пилу, всі фракції якого перед початком вимірювань рівномірно розподіляються  по об’єму рідини.

Ефективність роботи пилоуловлювача розраховується за формулою:

η = Qy /Qn * 100%,

Qn – маса пилу, який подається в пилоуловлювач, г ;

Qy – маса пилу, уловленого пилоуловлювачем, г .

Визначення запиленості повітря

- Зважити фільтр на аналітичних вагах з точністю до четвертого знаку після коми і встановити його у патрон.

- Увімкнути вентилятор для створення пило повітряної суміші у камері.

- Увімкнути насос і встановити реостатом по реометру задані витрати повітря.

- Прокачати через фільтр задану кількість пило газової суміші протягом 5-20 хв.

- Зважити фільтр після досліду з точністю до четвертого знаку після коми.

- Виміряти температури повітря і барометричний тиск у кімнаті.

- Заповнити таблицю 1 та зробити висновки.

Таблиця 1

Результати виміру запиленості повітря

| № п/п | Назва речовини | Клас небезпеки | Температура повітря в приміщенні | Тиск, мм рт.ст. | Маса фільтра, г | Маса затрима-ного пилу, мг | Тривалість досліду, хв | Обєм повітря, який пройшов через фільтр, м3 | Фактична концентра-ція пилу, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до відбору пилу | після відбору пилу |  |  |  |  |

Визначення дисперсності пилу

- Встановити циліндр у вертикальне положення.

- За формулою Стокса вичислити моменти відбору проб з циліндра на висоті 20 см від поверхні рідини.

τ = 18*1010* μ*h/(( ρτ – ρр)*g*δ),

де μ – динамічна в’язкість, Нс/м2,  h – висота падіння частинок, см, ρр  – густина рідини,  кг/м3,  ρτ – густина матеріалу частинок, кг/м3,  g – прискорення сили тяжіння, м/с2, δ – діаметр частинки, мкм.

- Приготувати 0,5 л суспензії пилу у воді; масова концентрація пилу 0,5 – 1 %.  Після  збовтування суспензії у колбі піпеткою відібрати 10 мл суспензії і злити у бокс, поставити на випарування. Залити суспензію у циліндр і включити секундомір.

- Через розраховані проміжки часу відібрати по 10 мл проби з рівня, на 20 см нижчого від поверхні рідини, зливаючи їх в окремі бокси. В сушильній шафі випарити рідину і визначити масу пилу в кожній з відібраній пробі.

- Розрахувати масову концентрацію пилу, розміри частинок якого менші гідравлічно еквівалентного діаметру:

(С1-С2/С0 )* 100%,

де С1 – маса пилу у першій ( попередній) пробі, мг, С2 – маса пилу у другій (наступній) пробі, мг, С0 – маса пилу в початковій суспензії, мг.