Лекція № 5

Двійкова арифметика

Правила арифметики у всіх позиційних системах аналогічні.

Головною операцією, яка використовується в цифрових пристроях при виконанні різних арифметичних дій є операція алгебраїчного додавання чисел.

Додавання двох чисел в двійковій системі відліку виконується на основі таблиці двійкового додавання:

0+0=0

1+0=1

0+1=1

1+1=10 - перенос в сусідній старший розряд

Наприклад :        10110100

+01101000

100011100

Віднімання двох чисел виконується на основі таблиці двійкового віднімання:

0-0=0

1-0=1

1-1=0

10-1=1позика із сусіднього старшого розряду

Наприклад :       11101010

-01100100

10000110

В цифровій техніці операція віднімання з використанням позики практично не застосовується.

В більшості сучасних мікро ЕОМ цілі числа займають ціле число байтів або слів (2 байта для Intel 8086). Основою є двійкова система відліку. Так число 154(10) = 11111110(2).

Значні труднощі завжди викликає кодування від’ємних чисел. Найбільш популярні тепер три способи кодування.

1 спосіб - представлення від’ємних цілих чисел в вигляді знак-модуль. Від’ємні та додатні числа представляються однаково, за виключенням лівого знакового розряду.

Якщо 1, то число від’ємне, якщо 0, то додатне.

-00011101

10011101     ПК

Недоліком є складність процедури додавання чисел з різними знаками.

2 спосіб - представлення чисел за допомогою оберненого коду.

Число доповнюємо нулями до машинного слова і інвертуємо.

10011101    ПК

11100010    ОК

Перевагою такого кодування є простота отримання оберненого коду та можливість не враховувати знаки при додаванні та відніманні.

Недоліки: утворюються два різних представлення нуля, нееквівалентних по запису; необхідний циклічний перенос при додаванні для отримання вірного результату.

3 спосіб - це доповнений код або двійкове доповнення.

Для від’ємного числа доповнений код отримуємо шляхом інвертування значущих розрядів числа, після чого до молодшого розряду числа додається одиниця.

-00011101

10011101   ПК

11100010   ОК

11100011   ДК

Специфіка доповненого коду є в тому, що так як і в десятковій системі, тут можна брати доповнення будь-якого від’ємного числа до основи системи:

(10)          5 + (-2)  =  3      (2)  5 = 0000 0101(2)       -2 = 1000 0010(2)   ПК

10            5                                       0000 0101                 1111 1101     ОК

- 2          +8                                     +1111 1110                 1111 1110     ОК

8            13                                     10000 0011(2) = 3(10)

Представлення чисел в вигляді доповненого коду має такі переваги:

- додавання та віднімання виконуються просто;

-   тут одне представлення нуля.

Для виявлення переповнення розрядної сітки використовують модифікований доповнений код, де для знаку відводять два старші розряди.

00000001                       110000001 МПК

111111110 МОК

111111111 МДК

Віднімання з використанням позики: від’ємне число представляють в оберненому, доповненому або в модифікованому коді і операцію віднімання замінюють на операцію додавання.

Приклад 1

0000 1010 =А(16)      -6(16)=1000 0110 ПК

1111 1001 ОК

0000 1010  ПК    10

+1111 1001  ОК    -6

1 0000 0011             4

+1

0000 0100   ПК

Приклад 2

1000 1010  = -А(16) ПК  6(16)=0000 0110

1111 0101                ОК

1111 0110  ОК     -10

+0000 0110  ПК      +6

1111 1011  ОК      -4

1000 0100  ПК

Приклад 3

0000 1010 =А(16)      -6(16)=1000 0110 ПК

1111 1001 ОК

1111 1010 ДК

0000 1010  ПК    10

+1111 1010  ОК    -6

1 0000 0100  ПК     4

відкидається

Приклад 4

1000 1010  = -А(16) ПК 6(16)=0000 0110

1111 0101                ОК

1111 0110                ДК

1111 0110  ОК     -10

+0000 0110  ПК       6

1111 1011  ОК      -4

1000 0100  ПК

Множення двійкових багаторозрядних чисел включає в себе операції - визначення знака добутку та визначення його абсолютної величини. Знаковий розряд отримують додаванням цифр знакових розрядів співмножників без формування переносу.

0+0=0

0+1=1

1+0=1

1+1=0 без формування переносу

Абсолютна величина значення добутку  визначається шляхом множення чисел без врахування їх знаків на основі таблиці двійкового множення :

0*0=0

1*0=0

0*1=0

1*1=1

Особливість множення двійкових чисел полягає в тому, що частковий добуток може бути або зсунутим на відповідне число розрядів, якщо відповідна цифра множника дорівнює 1, або нулем, якщо відповідна цифра множника дорівнює 0.

Приклад  множення цілих чисел:

0 000 1101*0 000 0101

1101         множене

* 101         множник                               (ручне множення)

1101         1-й частковий добуток

+ 0000           2-й частковий добуток

1101__         3-й частковий добуток

1000001         добуток