Теоретичні відомості

У навчальній ЕОМ усі інструкції діляться на дві частини: адресні та безадресні. У безадресних інструкціяї або взагалі не використовуються будь-які операнди (числа), як, наприклад, для інструкції HALT, або, як це є у більшості випадків, у таких інструкціяї однозначно відомо, звідки брати операнди для операції: наприклад, інструкція NOT однозначно працює з акумулятором (інвертує його); так само роблять усі інструкції зсувів (LSL, ASR, ROR та інші); а от інструкції INPUT та OUTPUT працюють не лише з акумулятором, але й з портами вводу (INPUT) та виводу (OUTPUT).

Відповідно адресні інструкції для виконання своєї операції потребують операнда, в якості якого може бути будь-яка з 4096 комірок пам’яті. Отже, окрім коду операції, який займає найстарші 4 розряду машинного коду інструкції (від 15-го до 12-го ), решту розрядів займає 12-розрядна адреса комірки пам’яті, значення якої і стане операндом і буде оброблятись у даній інструкції.

Інструкції діляться на наступні групи:

- інструкції звернення до пам’яті (LOAD та STORE);

- арифметичні інструкції (ADD та SUB);

- логічні інструкції (AND, OR, XOR та NOT);

- інструкції вводу/виводу (INPUT та OUTPUT);

- інструкції керування виконанням програми:

  - інструкція зупинки (HALT);

  - інструкції умовних переходів (JNZ, JZ, JP, JM, JNC та JC);

  - інструкція безумовного переходу (JMP);

- інструкції зсувів (вліво (Left) та вправо (Right)):

  - інструкції логічного зсуву (LSL та LSR);

  - інструкції арифметичного зсуву (ASL та ASR);

  - інструкції циклічного зсуву (ROL та ROR);

  - інструкції циклічного зсуву через перенос C (RCL та RCR).

Хід роботи

2. Програма матиме такий вигляд:

| У двійкових кодах | У мнемонічних кодах |
| --- | --- |
| 0000 0000 0000 1010 | LOAD 10 |
| 0010 0000 0000 1011 | ADD 11 |
| 0001 0000 0000 1101 | STORE 13 |
| 0000 0000 0000 1010 | LOAD 10 |
| 0011 0000 0000 1011 | SUB 11 |
| 0001 0000 0000 1110 | STORE 14 |
| 0111 1100 0000 0000 | HALT |

-2-