Лекція №11

Команди розгалуження та переходів. Склад команд керування

До цієї групи команд відносять команди переходу, виклику, повернення і повторного запуску. Ця група команд змінює послідовний хід програми.

Команди переходів бувають двох типів:

Безумовного і умовного переходу.

Безумовний перехід

1. JMP Addr     PC ( Addr                     безпосередня адресація

jump          Перехід за адресою.

Умовний перехід

Якщо умова виконується, то в лічильник команд PC надходить зміст 3 і 2 байтів. Якщо ні, то керування передається наступній команді.

2. JC Addr                                               безпосередня адресація

Jump on carry   Перейти, якщо Сy встановлено в 1.

якщо  Сy=1, то PC ( Addr

якщо  Cy=0, то PC ( PC + 3

3. JNC Addr                                          безпосередня адресація

Jump on not carry   Перейти, якщо Сy встановлено в 0.

якщо  Сy=0, то PC ( Addr

якщо  Cy=1, то PC ( PC + 3

4. JZ Addr                                             безпосередня адресація

Jump on zero   Перейти, якщо Z встановлено в 1.

якщо  Z=1, то PC ( Addr

якщо  Z=0, то PC ( PC + 3

5. JNZ Addr                                          безпосередня адресація

Jump on not zero   Перейти, якщо Z встановлено в 0.

якщо  Z=0, то PC ( Addr

якщо  Z=1, то PC ( PC + 3

6. JP Addr                                               безпосередня адресація

Jump on plus   Перейти, якщо S встановлено в 0.

якщо  S=0, то PC ( Addr

якщо  S=1, то PC ( PC + 3

7. JM Addr                                               безпосередня адресація

Jump on minus   Перейти, якщо S встановлено в 1.

якщо  S=1, то PC ( Addr

якщо  S=0, то PC ( PC + 3

8. JPE Addr                                               безпосередня адресація

Jump on parity   Перейти, якщо P встановлено в 1.

якщо  P=1, то PC ( Addr

якщо  P=0, то PC ( PC + 3

9. JPO Addr                                               безпосередня адресація

Jump on not parity   Перейти, якщо P встановлено в 0.

якщо  P=0, то PC ( Addr

якщо  P=1, то PC ( PC + 3

Склад команд управління

Група команд управління  складається  із набору команд роботи із стеком, введення – виведення інформації, управління МП.

Запис даних в стек

- PUSH Rp – записати два байта даних в стек.

{(SP) - 1} ( High    змішана адресація   LXI SP,2000H – адреса вершини стеку

{(SP) - 2} ( Low                                     PUSH B

SP ( SP - 2                                            PUSH D               на початку п/п

PUSH H

PUSH PSW

…  тіло програми

POP PSW

POP H                   в кінці п/п

POP D

POP B

2.  PUSH PSW (program status word)          змішана адресація

{(SP) - 1} ( A        змішана адресація

{(SP) - 2} ( F

SP ( SP – 2

Читання даних із стеку

3.   POP Rp     - прочитати два байта даних із стеку

Low ( {(SP)}    змішана адресація

High  ( {(SP) + 1}

SP ( SP + 2

4.   POP PSW

(F) ( {(SP)}      змішана адресація

(A) ( {(SP) + 1}

SP ( SP + 2

Команди введення – виведення

5.   IN port      пряма адресація

A ( (port)    Команда введення в акумулятор байту даних із порту. Команда двобайтна.

6.  OUT port    пряма адресація

(port) ( A    Команда виведення байту даних із акумулятору. Команда двобайтна.

Команди управління

7.   EI     дозвіл переривання                 неявна адресація

enable interrupt

(ДПР) ( 1   В тригер дозволу переривання записується  1.

8.   DI     заборона переривання             неявна адресація

disable interrupt

(ДПР) ( 0   В тригер дозволу переривання записується  0.

9.   NOP     відсутня операція

no operation                                      адресація відсутня

10.   HLT       зупинка МП

halt адресація відсутня