# Лабораторна робота  №17

# ДОСЛІДЖЕННЯ  КОЛИВАНЬ  СТРУНИ

Мета роботи

Вивчити явище утворення стоячих хвиль у струні, знайти частоти власних коливань та швидкість поширення хвиль у струні при фіксованій силі натягу.

Прилади та обладнання

Звуковий ґенератор, віброперетворювач, струна, нерухомий блок, масштабна лінійка, тягарці.

Опис вимірювального пристрою

Об(єктом дослідження є вертикальна натягнена струна (1), у якій можуть виникати стоячі хвилі (рис.1). Її нижній кінець прикріплений до вібратора віброперетворювача (2). Це пристрій, що перетворює електричні коливання, створені звуковим ґенератором (5), у механічні коливання тієї ж частоти і збуджує вимушені коливання струни.    Верхній    кінець    струни    перекинуто  через   нерухомий   блок (3) і

навантажено основним тягарцем (4). Накладаючи на тягарець (4) додаткові тягарці, можна змінювати силу натягу струни. Довжина L частини струни, яка здійснює механічні коливання, дорівнює віддалі між нижньою точкою закріплення та точкою дотику струни до блоку, і надалі буде вважатися довжиною струни. Частоту (у звуковому діапазоні) і амплітуду коливань вихідного сигналу звукового ґенератора можна регулювати за допомогою відповідних ручок на його передній панелі. Координати вузлів та пучностей стоячої хвилі, а також її довжину визначають масштабною лінійкою (6).

# Виведення розрахункових формул

Збуджені вібратором поперечні коливання струни поширюються до верхньої точки закріплення струни. Тут хвиля відбивається і рухається у зворотньому напрямі. В результаті у струні виникають стоячі хвилі. При цьому точки закріплення струни є одночасно вузлами стоячої хвилі, оскільки стоячі хвилі виникають тільки при таких частотах, коли на довжині струни L вкладається ціле число півхвиль, тобто ціле число довжин стоячої хвилі.

Звідси випливає, що

або    ,               (1)

де   n = 1, 2, 3 ...

Відповідні власні частоти коливань струни зв(язані з довжиною хвилі співвідношенням:

νn                         (2)

де  u ( швидкість поширення хвиль у струні, однакова для всіх частот.

Найнижча частота ν1 називається основним тоном коливань або першою гармонікою. Всі вищі частоти, кратні до ν1, називаються обертонами, наприклад: подвоєна частота ν2 = 2ν1– це перший обертон або друга гармоніка і т.д.

Вигляд струни у випадку спостереження основного тону та першого і другого обертонів подано на рис.2.

Швидкість поширення поперечних хвиль у струні залежить від сили натягу струни:

=  =  =               (3)

де  F = mтg ( сила натягу струни  (mт – маса тягарця),

– густина матеріалу струни  (m – маса струни, V – її об’єм ),

S ( площа поперечного перерізу струни, L – довжина струни.

Позначивши

( mL( маса одиниці довжини струни, або лінійна густина струни),

одержимо:

(4)

Враховуючи (4), для частот коливань струни отримаємо вираз:

νn  ,                               (5)

де  n = 1, 2, 3 ...

Виберемо за початок відліку одну із точок закріплення струни і вісь х напрямимо вздовж струни. Тоді рівняння стоячої хвилі, що виникає у струні при частоті  νn , запишемо у вигляді:

n  = 2A sin kx sin t = 2A sin x sin 2νnt        (6)

де n ( поперечне відхилення точки струни з координатою x у момент

часу  t,

( хвильове число.

З умови

знаходимо координати пучностей ( Аст = 2А ) стоячої хвилі:

(7)

Для основного тону з (1) , відповідно ;

для першого обертону ()  ;  і т.д. для вищих гармонік.

З умови ( kx = 0, , 2, 3, …= n,) знаходимо координати вузлів ( Аст = 0 ) стоячої хвилі:

(8)

Отже, з врахуванням , у випадку основного тону одержимо два вузли з координатами     ;

для першого обертону () - три вузли з координатами

і т.д.

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 3.7;  Додатки 1, 2.

Послідовність виконання роботи

- Увімкнути звуковий ґенератор (ЗҐ) , прогріти його протягом 5 хв. Ручкою регулювання частоти встановити мінімальну частоту.

- Збільшуючи частоту ЗҐ, одержати стоячу хвилю, що відповідає основному тону коливань струни. Записати відповідну частоту ЗҐ      ( νд ) у таблицю. (Частоту власних коливань струни можна вважати рівною частоті сигналу ЗҐ при максимальній амплітуді коливань струни (резонанс)). Перевірити узгодження координат вузлів і пучностей з (7) та (8).

- Поступово збільшуючи частоту ЗҐ, одержати перший та другий обертони (n = 2, 3,).  Провести вимірювання, аналогічні п.2.

- Накласти на основний тягарець один додатковий тягарець і повторити вимірювання п.п. 2, 3.

- Додати другий додатковий тягарець  і ще раз повторити вимірювання п.п. 2, 3.

- За формулою (5) розрахувати частоти власних коливань струни νр , результати записати у таблицю.

- Визначити абсолютну і відносну похибки вимірювань, як:

ν(ν1+ν2+ν3) =((νр- νД1(+(νр- νД2(+(νр- νД3()

ν = (ν/νр)(100%

- За формулою (4) розрахувати швидкості поширення хвиль у струні при різних силах натягу; результати записати у таблицю.

лінійна густина струни  mL = 600 (10-6 кг/м,

маса основного тягарця  250 г,

маси додаткових тягарців 50 г і 65 г.

Таблиця результатів вимірювань і розрахунків

|  |  |  | n | = | 1 |  | n | = | 2 |  | n | = | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | mт г | νд, Гц | νр Гц | (ν Гц | (ν % | νд Гц | νр Гц | (ν Гц | (ν % | νд Гц | νр Гц | (ν Гц | (ν % | м/с |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сер. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сер. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сер. | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Вивести рівняння стоячої хвилі.

- В якому випадку можливе виникнення стоячих хвиль?

- Чому дорівнює амплітуда стоячої хвилі?

- З яких умов знаходимо координати вузлів та пучностей?

- У яких точках струни швидкість коливань буде максимальною?

- Як впливає величина сили натягу на частоту власних коливань струни?

Рекомендована література

- Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.2 –М.: Наука, 1982.