# Лабораторна робота  №30

ВИЗНАЧЕННЯ  ВІДНОШЕННЯ  ТЕПЛОЄМНОСТЕЙ   СP/CV   ДЛЯ  ПОВІТРЯ

МЕТОДОМ  КЛЕМАНА – ДЕЗОРМА

Мета роботи

Ознайомлення з методом Клемана(Дезорма та визначення СP/CV  для повітря.

Прилади та обладнання

Балон, рідинний манометр, мікрокомпресор.

Опис вимірювального пристрою та виведення розрахункової формули

Відношення СP/CV  можна визначити багатьма      експериментальними методами, зокрема з допомогою приладу  Клемана – Дезорма, що складається з:

- скляного балона Б, закритого корком К;

- рідинного манометра М, під’єднаного до балона Б;

- мікрокомпресора Мк, який сполучається з балоном краном Кр.

Досліджуваним газом є повітря.

На початку досліду газ знаходиться у балоні при атмосферному тиску po і кімнатній температурі Т1, а під час експерименту послідовно проходить через 3 стани (рис.2):

Стан 1. Система перейде у стан 1, якщо при закритому корку К  і

відкритому крані Кр у балон мікрокомпресором нагнітати

повітря до тиску

p1 = po + gh1                        (1)

Надлишковий над атмосферним тиск  gh1  визначають у

міліметрах водяного стовпа (h1 – виміряна в мм різниця

рівнів води у колінах манометра).

Стан 2.  Якщо повністю відкрити корок К, повітря з балону буде

швидко розширюватися в атмосферу до вирівнювання тиску

у балоні з атмосферним. Цей процес можна приблизно вважа-

ти адіабатним, він супроводжується охолодженням повітря

до температури Т2( Т1.  Газ, що залишився у балоні займав до

розширення  деяку частину об’єму балона V1 ( VБ, після

розширення його об’єм дорівнює VБ.

Перехід газу із стану 1 в стан 2 ілюструє крива 1–2 (адіабата).

Стан 3.  Якщо закрити балон, газ у ньому внаслідок теплообміну буде

ізохорно нагріватися до кімнатної температури Т1, при цьому

тиск зросте до значення

p2 = po + gh2 .                     (2)

Перехід газу із стану 2 в стан 3 ілюструє крива 2–3 (ізохора).

Зауважимо, що стани 1 і 3 відповідають одній температурі Т, отже і одній ізотермі (крива 1–3), тому згідно з законом Бойля-Маріотта:

p1V1 =  p2VБ                        (3)

Адіабатне розширеня 1–2 опишемо рівнянням Пуассона:

(4)

Поділимо рівняння (3) у степені  γ на рівняння (4)

,              (5)

звідки випливає:

(6)

Пролоґарифмувавши (6), знайдемо  γ

γ                  (7)

Перетворимо знаменник (7), додавши і віднявши  lnp0, а також підставимо значення p1 і p2 з формул (1), (2):

γ         (8)

Атмосферний тиск  po (( gh1; gh2, отже (( 1;(( 1,

тому, використовуючи наближення  ln(1+x) ( x, з (8) будемо мати:

γ ,   або  γ           (9)

Отже, для знаходження  γ треба експериментально визначити  h1 та h2.

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 7.2,  7.3,  7.4;   Додаток 1.

Послідовність виконання роботи

- У закритий корком  К  балон  Б  при відкритому крані  Кр нагнітають повітря мікрокомпресором  Мк  до створення різниці рівнів води у манометрі не менше 150 – 200 мм .

- Закрити кран  Кр.  Внаслідок стиску температура повітря у балоні дещо підвищиться, тому необхідно почекати 2 – 3 хв., поки темпе-ратура зрівняється з кімнатною і різниця рівнів води у манометрі перестане змінюватися. Записати h1 у таблицю.

- Відкрити корок  К  і швидко закрити його після припинення харак – терного шипіння стисненого повітря, що розширюється в атмосфе –ру. При цьому тиск у балоні зрівняється з атмосферним, рівні води у манометрі стануть однаковими, а температура газу знизиться.

- Почекати декілька хвилин, поки повітря у балоні нагріється до кім–натної температури; тиск повітря при цьому зросте. Після встанов–лення постійної різниці рівнів води у манометрі записати  h2.

- За формулою (9) обчислити  γ .

- Дії, зазначені у пунктах 1-5, повторити 10 разів. Визначити похибки вимірювань.

Таблиця результатів вимірювань і розрахунків

| № | h1, мм | h2, мм | γ | γ | δγ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| . . |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| сер. |  |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Що називається молярною теплоємністю?

- Вивести рівняння Майєра і пояснити, чому CP(CV.

- Який процес називається адіабатним, яким закономірностям він підлягає?

- Чому при адіабатному розширенні газ охолоджується?

- Записати і пояснити рівняння Пуасcона.

- Чим визначається величина  γ ?

- У чому полягає фізичний зміст універсальної газової сталої R?

7. Вивести розрахункову формулу для визначення СP/CV методом

Клемана-Дезорма.

Рекомендована література:

1.  Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.