# Цифровая обработка речевых сигналов

# Курсовая работа состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть работы заключается в изложении основ применения дискретного преобразования Фурье для спектрального анализа сигналов и общие основы теории цифровой фильтрации с подробным описанием  метода проектирования  ЦФ, выбранного для курсовой работы. Выполнение практической части работы состоит в написании необходимых функций MATLAB выполняющих операции представленные в задании. Отчет по курсовой работе должен быть представлен в виде документа в формате Microsoft Word (электронная и жесткая копия) в котором отражены пункты выполнения задания и выводы по работе. В приложении к курсовой работе приводится описание используемых функций MATLAB.

- Исходные сигналы .

Записать речевой сигнал отдельного слова  с использованием Sound Blaster.

Формат записи : WAV,   PCM , 16 бит , частота дискретизации 11025 гц, режим "МОНО".

С использованием доступного  аудио-редактора вырезать из записи участок от начала до конца слова.

Спектральная обработка сигнала .

1. Разбить  запись на сегменты длиной

  - -128,

  - - 256,

  - - 512 отсчетов.

2.  Провести спектральный анализ по отдельным сегментам с использованием заданного временного окна и вычислить спектральную плотность мощности использовать следующие окна :

- BARTLETT(N) возвращает  N-точечное окно Бартлетта

- BLACKMAN(N)возвращает  N-точечное окно Блэкмана.

- BOXCAR(N) возвращает  N-точечное прямоугольгое окно

- CHEBWIN(N,R) возвращает  N-точечное окно Чебышева  с затуханием R децибелл.

- HAMMING(N) возвращает  N-точечное окно Хэмминга .

- HANNING(N) возвращает  N-точечное окно Хэннинга

- KAISER(N,beta) возвращает  N-точечное окно Кайзера с параметром BETA.

- TRIANG(N) возвращает  N-точечное треугольное окно .

3. Показать на 2-D графиках примеры спектров сегментов , соответствующих гласным и согласным звукам. Построить график последовательности спектров сегментов с использованием 3-D графики ( например , функция  waterfall) . Построить отображение спектра  в виде спектрограмм с использованием функции specgram различных длин окон и перекрытия

1.- 64

2 -.128

- 256

4. Выполнить фильтрацию речевого сигнала с заданным типом фильтра и заданной полосой пропускания.

БИХ:

- фильтр Баттерворта

- фильтр Чебышева

- эллиптический фильтр

- фильтр Бесселя

КИХ:

Метод взвешивания с помощью окна:

1.  прямоугольное окно

2 . окно Хэмминга

3.  окно Блэкмана

4.  окно Кайзера

5  Метод частотной выборки

6  Метод оптимальных (по Чебышеву) фильтров

Построить графики спектра профильтрованного сигнала. Сохранить его в формате wav ,

прослушать через SB.