ДУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Лабораторія молекулярної фізики

# ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 5

Назва роботи: Перевірка основного рівняння динаміки обертального руху твердого тіла

Bиконав	студен

Скрипак П.Г.

група ТК – 11,  РТФ

лектор: Рудка М. М.

керівник лабораторних занять:

Рудка М. М.

дата виконання:

м.Львів 1999 р.

Мета роботи: Експериментально первірити основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла.

Прилади та матеріали: 1 – маятник  Обербека;

2 – секундомір; 3 – штангенциркуль; 4 – різноважки;

5 – міліметрова лінійка.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Кутове прискорення маятника:

де,    h – шлях пройдений тілом по вертикалі;

t – час проходження шляху h;

R – радіус шківа.

Обертальний момент сили, що викликає кутове прискорення:

де,   m – маса тягарця.

Задані величини:

### маса стержня 0.25 кг;

маса тягарця 0.255 кг;

маса закріпленого вантажу 0.220 кг.

Фізичні величини, які вимірюються прямим способом:

t – час опускання вантажу;

h – шлях пройдений вантажем;

R – радіус шківа.

Таблиці результатів вимірювань

| № | h, м | h, м | d, 10-3м | R, 10-3м | R, 10-3м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.91 | 0.01 | 36.95 | 18.475 | 0 |
| 2 | 0.90 | 0 | 36.90 | 18.450 | -0.025 |
| 3 | 0.89 | -0.01 | 37.00 | 18.500 | 0.025 |
| сер. | 0.90 | 0.01 |  | 18.475 | 0.017 |

| № | m1, кг | t, c | t, c | m2, кг | t, c | t, c | m3, кг | t, c | t, c | , c-2 | M, Hм | , c-2 | Mт, Hм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7,10 | -0,06 |  | 5,78 | 0 |  | 5,05 | 0,11 | 1,900 | 0,0397 | 0,102 |  |
| 2 |  | 7,00 | -0,16 |  | 5,75 | -0,03 |  | 4,85 | -0,09 | 2,916 | 0,0546 | 0,153 |  |
| 3 |  | 7,39 | 0,23 |  | 5,81 | 0,03 |  | 4,91 | -0,03 | 3,991 | 0,0695 | 0,209 |  |
| сер | 0,22 | 7,16 | 0,15 | 0,303 | 5,78 | 0,02 | 0,386 | 4,94 | 0,08 |  |  | 0,154 | 0,013 |

| № | m1, кг | t, c | m2, кг | t, c | m3, кг | t, c | , c-2 | M, Hм | Mт, Hм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9,84 |  | 7,91 |  | 6,97 | 0,988 | 0,0398 |  |
| 2 |  | 10,22 |  | 8,23 |  | 7,07 | 1,526 | 0,0548 |  |
| 3 |  | 9,72 |  | 7,83 |  | 7,06 | 1,971 | 0,0697 |  |
| сер | 0,22 | 9,93 | 0,303 | 7,99 | 0,386 | 7,03 |  |  | 0,011 |

| № | m1, кг | t, c | m2, кг | t, c | m3, кг | t, c | , c-2 | M, Hм | Mт, Hм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 12,51 |  | 10,72 |  | 9,38 | 0,607 | 0,0398 |  |
| 2 |  | 12,97 |  | 10,93 |  | 9,19 | 0,827 | 0,0548 |  |
| 3 |  | 12,54 |  | 10,89 |  | 9,19 | 1,138 | 0,0698 |  |
| сер | 0,22 | 12,67 | 0,303 | 10,85 | 0,386 | 9,25 |  |  | 0,006 |

Обчислення шуканої величини за робочою формулою:

кутове прискорення

Обчислення похибок:

Графіки:

4

3

2

1

0

0,02                  0,04                  0,06                 0,08                 0,1  M,Нм

| № | I, кг м2 |  | 1/I, кг-1м-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,014 | 1,90 | 71,4 |
| 2 | 0,031 | 0,99 | 32,3 |
| 3 | 0,057 | 0,61 | 17,5 |

2

1

0

10                     30                    50                    70                  90        1/I,1/кгм2

Аналіз результатів та висновки:

#### Із результатів вимірювань та графіків видно, що

чим більша відстань розподілу маси від осі обертання, тим більший момент інерції і менше кутове прискорення обертального руху. Момент сили прямо пропорційний моменту інерціїї.

Із цього всього випливає: момент сили залежить тільки від величини та положення дії сили  відносно осі обертання, а момент інерції – від розподілу мас тіла (відносно осі обертання), яке обертається.

##### Оцінка за виконання роботи

| Допуск | Захист | Дата виконання |
| --- | --- | --- |

Підпис викладача