Додаток до наказу

ДДСО при МВС України

від 25 . 03 . 2004р.  №  103

МВС УКРАЇНИ

Департамент  Державної служби охорони

П Е Р Е Л І К

технічних засобів,

рекомендованих для організації

охорони об’єктів

та діяльності підрозділів охорони

Редакція VII

Київ – 2004

Зміст

| ВСТУП ……………………………………………………………………………………………………………......... | 2 |
| --- | --- |
| 1 СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ СПОВІЩЕНЬ |  |
| 1. 1 СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ СПОВІЩЕНЬ ПО ТЕЛ.НИМ ЛІНІЯМ ЗВ’ЯЗКУ ………………………......... | 3 |
| 1. 2 СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ СПОВІЩЕНЬ РАДІОКАНАЛЬНІ ………………………………………………......... | 4 |
| 1. 3 СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ СПОВІЩЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ......... | 5 |
| 1. 4 СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ……………………………………………………...... | 5 |
| 1. 5 ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ………………………………………………………………………...... | 6 |
| 2 ПРИЛАДИ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ І ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ |  |
| 2. 1 ППКОП ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КАТЕГОРІЙ А,Б,В ……………………………………………………………… ...... | 7 |
| 2. 2 ППКОП ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КАТЕГОРІЙ Б,В …………………………………………………………………....... | 9 |
| 3 СПОВІЩУВАЧІ ОХОРОННІ |  |
| 3. 1 СПОВІЩУВАЧІ ПАСИВНІ ОПТИКО - ЕЛЕКТРОННІ ………………………………………………….......... | 10 |
| 3. 1. 1 Сповіщувачі пасивні оптико-електронні для об’єктів категорій А,Б,В ………………………………......... | 10 |
| 3. 1. 2 Сповіщувачі пасивні оптико-електронні для об’єктів категорій Б,В …………………………………......... | 10 |
| 3. 1. 3 Сповіщувачі пасивні оптико-електронні для об’єктів категорії В ………………………………………..... | 11 |
| 3. 2 СПОВІЩУВАЧІ АКТИВНІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ / МІКРОХВИЛЬОВІ ……………………………....... | 11 |
| 3. 2. 1 Сповіщувачі активні оптико-електронні для об’єктів категорій А,Б,В ……………………………….. ...... | 11 |
| 3. 2. 2 Сповіщувачі активні оптико-електронні для об’єктів категорій Б,В …………………………………......... | 11 |
| 3. 2. 3 Сповіщувачі активні мікрохвильові для об’єктів категорій А,Б,В ……………………………………........ | 12 |
| 3. 3 СПОВІЩУВАЧІ СКОМБІНОВАНІ …………………………………………………………………………...... | 12 |
| 3. 3. 1 Сповіщувачі cкомбіновані для об’єктів категорій А,Б,В ………………………………………………........ | 12 |
| 3. 3. 2 Сповіщувачі cкомбіновані для об’єктів категорій Б,В …………………………………………………........ | 13 |
| 3. 4 СПОВІЩУВАЧІ АКУСТИЧНІ РОЗБИТТЯ СКЛА ………………………………………………………......... | 13 |
| 3. 4. 1 Сповіщувачі акустичні розбиття скла для об’єктів категорії А,Б,В ……………………………………...... | 13 |
| 3. 5 СПОВІЩУВАЧІ МІКРОФОННІ ЗАХИСТУ ПЕРИМЕТРУ ………………………………………………....... | 14 |
| 3. 5. 1 Сповіщувачі мікрофонні захисту периметру для об’єктів категорій А,Б,В ………………………….......... | 14 |
| 3. 6 СПОВІЩУВАЧІ СЕЙСМІЧНІ ………………………………………………………………………………....... | 15 |
| 3. 6. 1 Сповіщувачі сейсмічні для об’єктів категорій А,Б,В ……………………………………………………....... | 15 |
| 3. 7 СПОВІЩУВАЧІ РУЧНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМАХ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ …......... | 15 |
| 3. 7. 1 Сповіщувачі ручні для об’єктів категорій А,Б,В…………………………………………………………....... | 15 |
| 3. 8 СПОВІЩУВАЧІ ТОЧКОВІ …………………………………………………………………………………....... | 17 |
| 3. 8. 1 Сповіщувачі точкові для об’єктів категорій А,Б,В ………………………………………………………...... | 17 |
| 4 ОПОВІЩУВАЧІ ЗВУКОВІ |  |
| 4. 1 ОПОВІЩУВАЧІ ЗВУКОВІ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КАТЕГОРІЙ А,Б,В ...................................................................... | 19 |
| 5 СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ АКТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП ........ | 19 |
| 6 ШИФРОПРИСТРОЇ (КЛАВІАТУРИ) |  |
| 6. 1 ШИФРОПРИСТРОЇ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КАТЕГОРІЇ А, Б, В .................................................................................. | 20 |
| 6. 2 ШИФРОПРИСТРОЇ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КАТЕГОРІЇ Б, В ...................................................................................... | 20 |
| 7 КОМУНІКАТОРИ, ПЛАТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ППК ДО СПС |  |
| 7. 1 КОМУНІКАТОРИ, ПЛАТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ППКОП ДО СПС ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КАТЕГОРІЇ А,Б,В ......... | 20 |
| 8 ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ І ІНШІ ПРИСТРОЇ ЖИВЛЕННЯ |  |
| 8.1 ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ І ІНШІ ПРИСТРОЇ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КАТЕГОРІЙ А, Б, В .................................................................................................................................................. | 21 |
| 9 ПРИСТРОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АУДІОІНФОРМАЦІЇ |  |
| 9. 1 РЕЄСТРАТОРИ АУДІОІНФОРМАЦІЇ ЦИФРОВІ ............................................................................................... | 21 |
| 10 ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ЗА НЕСЕННЯМ ОХОРОННО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ (ПКНС) |  |
| 10. 1 ПКНС ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КАТЕГОРІЙ А,Б,В ......................................................................................................... | 22 |
| 11 ОХОРОННІ ЦИФРОВІ ТЕЛЕ(ВІДЕО) СИСТЕМИ |  |
| 11. 1 ОХОРОННІ ЦИФРОВІ ТЕЛЕ(ВІДЕО) СИСТЕМИ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КАТЕГОРІЙ А,Б,В ............................. | 22 |
| 12 АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ДЖЕРЕЛАХ |  |
| 12.1 АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ДЖЕРЕЛАХ РЕЗЕРВНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КАТЕГОРІЙ А,Б,В ........................................................................... | 23 |
| ДОДАТОК А. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА ВИРОБНИКІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО НАВЕДЕНІ В ПЕРЕЛІКУ ......................................................................................................... | 24 |
| ДОДАТОК Б. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ ............................................................ | 27 |

ВСТУП

Для прийняття обґрунтованих рішень щодо відповідності параметрів того чи іншого виду обладнання охоронного призначення функціям, що мають бути на нього покладені, підчас недостатньо простого ознайомлення з описом його роботи.

Тільки детальний та комплексний аналіз продукції, який розпочинається із обстеження місця її виробництва, а закінчується експлуатаційними випробуваннями  зразків в реальних умовах охорони може  підтвердити, або спростувати те, що заявлено виробником, або постачальником обладнання.

Цей принцип використовується Департаментом Державної служби охорони при МВС України  в процесі формування “Переліку технічних засобів, рекомендованих для організації охорони об’єктів та діяльності підрозділів охорони” (надалі – Переліку).

Перелік розроблено  для проведення єдиної технічної політики в галузі охорони об’єктів та організації діяльності підрозділів ДСО і підприємств, що створені за участю ДСО. Даний документ містить у собі відомості про технічні засоби, що сертифіковані в Україні, пройшли серію лабораторних випробувань у Департаменті ДСО при МВС України та експлуатаційних випробувань в підрозділах ДСО, відповідають прийнятій в ДСО тактиці охорони об’єктів і мають вищий відносно середньоринкового рівень споживчих властивостей, що підтверджується фахівцями Державної служби охорони при МВС України. Наявність сертифікату відповідності в системі сертифікації УкрСЕПРО є обов’язковою, але недостатньою умовою включення технічного засобу охоронного, або іншого призначення до Переліку.

Відбір технічних засобів для включення до Переліку здійснюється на конкурсній основі, у відповідності до наказів   ДДСО  при МВС України від 18 березня  1998 р. за № 70 «Про  затвердження   основних   критеріїв  та  умов  вибору  технічних засобів  охорони для  застосування  на  об’єктах, що охороняються  підрозділами ДСО»   та від 29 грудня 1998 р. за № 343 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення випробовувань технічних   засобів  охоронної  та охоронно-пожежної   сигналізації».

Перелік включає в себе основні відомості про технічні засоби, що забезпечують можливість організації охорони об’єктів усіх категорій згідно ГСТУ 78.11.001-98 «Укріпленість об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні умови» (Додаток Б), а також основні технічні засоби забезпечення повсякденної діяльності підрозділів ДСО.

За станом функціонування технічних засобів, що включені до Переліку, проводиться постійний контроль зі сторони ДДСО при МВС України на всій території країни з метою запобігання погіршенню раніше заявлених та відповідно перевірених функціональних можливостей і технічних характеристик обладнання, а також своєчасного виявлення не сертифікованої продукції.

Зміни до Переліку готуються ДДСО при МВС України не рідше одного разу на рік у вигляді нової редакції.

Електронна версія Переліку розміщується на постійно діючій сторінці Державної служби охорони при МВС Україні в мережі Internet за адресою: http://www.dso.kiev.ua

Інформація про негативні факти функціонування рекомендованих  технічних засобів, а також зауваження, пропозиції і рекомендації, що стосуються питань формування Переліку приймаються за тел.: (044) 455-03-88, тел./факс: (044), 455-03-87, 455-03-89 або в письмовому вигляді за адресою:

01001 м. Київ-01, вул. Малопідвальна, 5, Департамент Державної служби охорони при МВС України.

1 Системи передачі сповіщень

Таблиця №1

| № п/п | Наймену-вання Для СПС вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Діапазон напруги живлення від мережі ~220 В | Напруга живлення від джерела постійного струму, В | Максимальна потужність споживання, Вт | Максимальна кількість каналів зв’язку “Об(єкт - АТС”, шт. | Максимальна кількість каналів зв’язку “АТС - ПЦО”, шт. | Постач. / виробн. | Призначення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Системи передачі сповіщень по телеф. лініям зв’язку для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | АТЛАС-2М1 ТУ 25-08. 349-79 | - | - | - | - | - | 1 / 1 | Система передавання сповіщень по зайнятим телефонним лініям зв’язку | Підтримує “ручну” тактику охорони. |
| 1.1 | ПКП-1 (ПЦН) | 176÷ 242 | 12,0 (1,2 | 18 | - | - | - | Пульт приймально-контрольний для прийому та відображення сповіщень від ретранслятора. | Встановлюється на ПЦО |
| 1.2 | УТ-2 (Ретранслятор) | 176 ÷ 242 | 12,0 (1,2 | 7 | 30 | 1 | - | Пристрій трансляції (ретранслятор) для прийому та передачі сповіщень між ПЦО та АТС по виділеним або зайнятим каналам зв’язку, між АТС та об’єктами по зайнятим телефонним лініям | - |
| 1.3 | УП-2 | - | 48 ÷ 72 | 15 | - | - | - | Пристрій перехідний для підсилювання сигналів 18кГц | - |
| 2 | ПТК ІНТЕГРАЛ ТУ У 19441675. 001-98 | - | - | - | - | - | 16 / 10 | Програмно-технічний комплекс централізованої охорони об’єктів | Підтримує «автоматизовану» і «ручну» тактику постановки (зняття) об’єктів під (з) охорону (охорони). |
| 2.1 | Мультиплексор ІНТ3.865.001 | 176÷ 242 | Не має | 60 | - | 32 | - | Мультиплексор для прийому та передачі сповіщень між ПЦО та АТС по виділеним або по зайнятим каналам зв’язку. | Забезпечує роботу по груповому каналу зв’язку (до 4-х ретрансляторів або контролерів по 1 Тел.ній лінії). |
| 2.2 | Контролери ІНТ5.435.010; ІНТ5.435.011; ІНТ5.435.012; ІНТ5.435.013; ІНТ5.435.014. | Не має | 48 ÷ 72 | 6 | - | - | - | Пристрої підключення виконавчих комплектів систем централізованого спостереження. | “Центр- КМ”; “Центр- М”; “Нева 10/10М”; “Комета-К”; “КАШТАН”; |
| 2.3 | Транслятор “Інтеграл-Т” НТ5435.060 | Не має | 48 ÷ 72 | 4 | 1 | 1 | - | Двонаправлений цифровий підсилювач сигналу з f=18 кГц | Встановлюється на проміжних АТС |
| 2.4 | Ретранслятор “Інтеграл-Р” ІНТ1.405.002 | 165÷ 242 | 43 ÷ 72 | 30 | 100 | 1 | - | Ретранслятор для прийому та передачі сповіщень між ПЦО і АТС по виділеним або зайнятим каналам зв’язку та АТС і Об’єктами по зайнятим телефонним лініям, та таким, що переключаються на ПЦО під час охорони. | Підтримує протоколи обміну “Об’єкт-АТС” СПС типу «Центр», «Нева», «АТЛАС», «Комета-К», «КАШТАН», “Інтеграл” |
| 3 | КІСЦО “ДУНАЙ” ТУ У 16305262.003-99 | - | - | - | - | - | 7 / 7 | Комплексна інтегрована система централізованої охорони об’єктів. | Підтримує “автоматизовану” та “ручну” тактику постановки / зняття об’єктів під /з охорону (охорони). |
| 3.1 | ДУНАЙ-Р | Не має | 10,5÷ 14,0 | 40 | 512 | 4 | - | Ретранслятор для прийому та передачі сповіщень між ПЦО та АТС по виділеним каналам зв’язку, між АТС та об’єктами по зайнятим телефонним лініям, та таким, що переключаються на ПЦО під час охорони. | Підтримує протоколи обміну “Об’єкт-АТС” СПС типу «Нева», «Центр», «АТЛАС», «Комета-К», «ЦИКЛОН», «SPIN», КАШТАН», «ДУНАЙ», |
| 4 | RC-12 ТУ У 14357131.014-2000 | 176 ÷ 242 | 10,5÷ 14,0 | 100 | - | 12 | 11 / 11 | Пульт централізованого спостереження для прийому та відображення сповіщень від ППК, що надходять в “автодозвонних” протоколах обміну. | В залежності від виконання, пульт може включати від 1-ї до 6-ти плат RC Card. До кожної плати підключається 2 Тел.ні лінії зв’язку. Максимальна інформаційна ємність при 6 платах RC Card складає 2500 од. |
| 5 | БЛК “АТЛАС-3В” ТУ У 19360971.006 | - | 60/ 48/ 12 | - | 10 | 10 | 1 / 1 | Ретранслятор для прийому та передачі сповіщень між ПЦО та АТС по виділеним каналам зв’язку, між АТС та об’єктами по зайнятим телефонним лініям | З лінійними блоками БЛ-3В працює в криптостійкому протоколі тільки з ППКОП “АТЛАС-3В” та “АТЛАС-6В”, або з лінійним блоком БЛ-3 в протоколі «АТЛАС-3». |
| 5.1 | Блок лінійний БЛ-3В | - | - | - | 1 | 2 | - | Лінійна плата призначена для роботи з ППКОП “АТЛАС-3В” та “АТЛАС-6В”. | Працює в протоколі «АТЛАС-3В». Контролює лінію між АТС та об’єктом. |
| 5.2 | Блок лінійний БЛ-3 | - | - | - | 1 | 1 | - | Лінійна плата, з можливістю працювати як самостійний пристрій та живленням від шлейфу ПЦО | Працює в протоколі «АТЛАС-3» (Чутливість по входу 18кГц – 30мВ). |

Продовження таблиці №1

| № п/п | Наймену-вання Для СПС вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Діапазон напруги живлення від мережі ~220 В | Напруга живлення від джерела постійного струму, В | Максимальна потужність споживання, Вт | Максимальна кількість каналів зв’язку “Об(єкт - АТС”, шт. | Максимальна кількість каналів зв’язку “АТС - ПЦО”, шт. | Постач. / виробн. | Призначення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ADEMCO AD685 | 176 ÷ 242 | 10,5÷ 14,0 | - | 1 ÷ 8 | 3 / 32 | Пульт централізованого спостереження для прийому та відображення сповіщень від ППК, що надходять в “автодозвонних” протоколах обміну. | Рекомендується підключати не більше 300 абонентів на одну Тел.ну лінію. Пульт може працювати самостійно, з принтером або з комп`ютером. |
| 7 | ОЗОН-С-32 ТУ У 13417262.002-2002 | Живлення: 60В (0,12А) від ЕАТС С-32 ; 12В (0,24А) від УАМ ЕАТС С-32; (3÷4,5)В від трьох гальваніч-них елементів. | - | 1 ÷ 16 | 18 / 18 | СПС призначена для автоматизованої та централізованої охорони об`єктів з використанням каналів зв`язку ЕАТС-ЦА системи С-32 та абонентського обладнання типу УАМ і може передавати на ПЦН 12 видів сповіщень: “Знятий”, “Взятий”, “Тривога”, “Пожежа”, “Обрив”, “КЗ”, “Саботаж”, “Аварія 0”, “Аварія 1”, “Злам контролера”, “Злам МХ64”, “Злам МХ8”. | Конструктивно СПС являє собою набір пристроїв, розміщених у самостійних корпусах, що встановлюються: Контролер – в приміщенні АТС; МХ64 – в проміжних пунктах біля УАМа; МХ8, УТ, УО, УИ – на об`єктах. В якості ПЦН для роботи з СПС використовується ПК з модемами, що працюють по виділеним лініям. |
| 7.1 | Контролер |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Блок МХ64 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Блок МХ8 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Блоки УО; УТ; УИ |  |  |  |  |  |  |

1.2 Системи передачі сповіщень радіоканальні

Таблиця №2

| № п/п | Найменування Для СПС вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Кількість радіо-ППКОП, що можуть бути підключені по одному частотному каналу, од. | Кількість типів сповіщень від радіо-ППКОП (інформативність), од. | Кількість шлейфів сигналізації (для радіо-ППКОП), од. | Тип зв’язку (односторонній – OFF-Line, двосторонній – ON-Line) | Діапазон робочих частот, МГц | Чутливість приймача, мкВ | Потужність передавача, Вт | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Системи передачі сповіщень радіоканальні для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | КРОНОС-СК | - | - | - | OFF-Line | 146 ÷ 174 | - | - | 13 / 13 | Радіосистема централізованого спостереження з передачею сповіщень від об’єктових ППКОП як по радіоканалу, так і по телеф. лінії зв’язку (релейний вихід) з можливістю використання ретрансляторів. |
| 1.1 | “Кронос-ЦП” ТУ У 25599699.005 | 400 | 25 | - | OFF-Line | 146 ÷ 174 | 0,25 ÷ 0,3 | - | 13 / 13 | Пульт централізованого спостереження – автоматизоване робоче місце оператора на базі ПЕОМ. |
| 1.2 | Пост ретрансляції | - | - | - | OFF-Line | 146 ÷ 174 | 0,25 ÷ 0,3 | 5 | 13 / 13 | - |
| 1.3 | “КРОНОС-ОП” ТУ У 25599699.007 | - | 25 | 5 | OFF-Line | 146 ÷ 174 | - | 5 | 13 / 13 | Радіоканальний ППКОП |
| 1.4 | “КРОНОС-П” ТУ У 25599699.007 | - | 26 | 10 | OFF-Line | 146 ÷ 174 | - | 5 | 13 / 13 | Радіоканальний ППКОП |
| 1.5 | “КРОНОС-ОП2” ТУ У 25599699.007 | - | 19 | 2 | OFF-Line | 146 ÷ 174 | - | 5 | 13 / 13 | Радіоканальний ППКОП |
| 1.6 | “КРОНОС-ОП4Р” ТУ У 25599699.007 | - | - | 4 | OFF-Line | 146 ÷ 174 | - | 5 | 13 / 13 | Радіоканальний ППКОП |
| 1.7 | “КРОНОС-ОП4РТ” ТУ У 25599699.007 | - | - | 4 | OFF-Line | 146 ÷ 174 | - | 5 | 13 / 13 | Радіоканальний ППКОП + Тел.ний вихід, аналогічний "КРОНОС ОП4Т" |
| 2 | “Скіф-001” ТУ У 24523145.001-2000 | - | - | - | ON-Line | 41÷ 47 | - | - | 16 / 11 | Класична система централізованого спостереження. |
| 2.1 | “СКІФ-А” – пульт автономний | 200 | 9 | - | ON-Line | 41÷ 47 | 0,5 | 5 | - | Автономний концентратор з рідинно-крісталічним дисплеєм; |
| 2.2 | “СКІФ-П” – пульт у складі автоматизованої системи | 200 | 9 | - | ON-Line | 41÷ 47 | 0,5 | 5 | - | Аавтоматизоване робоче місце оператора на базі ПК з оригінальним ПЗ |
| 2.3 | “СКІФ ” – об’єктовий ППКОП радіоканльний | - | 9 | 4 | ON-Line | 41÷ 47 | 0,5 | 5 | - | - |
| 3 | “Пульсар-001” ТУ У 20665865.001-97 | - | - | - | OFF- Line | 41÷ 47 | - | - | 6/6 | Класична система централізованого спостереження. |
| 3.1 | Центральний пульт спостереження | 70 | - | - | OFF-Line | 41÷ 47 | 0,3 | - | - | Пульт - автоматизоване робоче місце оператора на базі ПК з оригінальним програмним забезпеченням. |
| 3.2 | Об’єктовий комплект з передавальним пристроєм | - | 4 | 1 | OFF-Line | 41÷ 47 | - | 2 ÷ 4 | - | - |

1.3 Системи передачі сповіщень з використанням мереж стільникового зв’язку

Таблиця №3

| № п/п | Найменування Для СПС вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Макс. кількість ППКОП, що можуть бути підключені по всім (одному) каналам (лу) зв`язку, од. | Максимальна кількість каналів (ліній) зв`язку, од. | Тип зв`язку (GSM і інші) | Наявність дублюючого каналу (ів) “автодозвону” по кабельним мережам зв`язку | Типи протоколів обміну для Тел.них ліній зв`язку. | Моделі стільникових Тел.ів (модемів), що можуть працювати в системі. | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Системи передачі сповіщень з використанням мереж стільникового зв’язку для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | Автоматизована система передачі тривожних сповіщень „АІ-Грифон” | 4000 (250) | 1÷ 8 | GSM та кобельні Тел.ні мережі | Має | Franklin 4 / 2 Contact ID | Довільні термінали, що підтримують стандартний набір АТ-команд та про-токол GSM 07.07 (07.05) | 62/ 62 | Система призначена для організації цілодобової охорони з виводом інформації з ППК па ПЦН по GSM (основному каналу) та Тел.ному (автодозвонному додотковому каналу) зв`язку. Для підключення до пультового ПК приймач має вихід на RS-232, працюючи у власному протоколі ЦАС ОТС „АІ-Грифон” Організація обміну даними по каналу GSM виконується у криптозахищеному спеціальному протоколі, що підтримує тільки „АІ-Грифон”. |
| 1.1 | Пультове обладнання: - Приймач GSM “Грифон МС250/16” - Тел.ний приймач “Грифон ТЛ250/16” | Конфігурація пультового обладнання: Центральний процесор А/59.010 Лінійна карта каналу GSM АI49.01.02 (осн.) Лінійна карта каналу GSM АI49.01.02 (тест.) Лінійна карта Тел.ного каналу АI49.02 Каркас на 4 ÷ 14 установочних місць ПК, блок живлення, мережні термінали. |  | Пультовий ПК працює з ОС Windows 9X і вище. Пультове обладнання, окрім прийому сповіщень від ППК, виконує додатково контроль та фільтрацію вхідних дзвінків по канолу GSM та контроль працездатності цього каналу. Тел.ний приймач формує сповіщення для передачі інформації на пультовий ПК та забезпечує контроль обриву, або підключення Тел.ної лінії. |
| 1.2 | Об`єктове обладнання | Конфігурація об`єктового обладнання: Пристрій сполучення об`єктовий AI49.01 (підключається до ППК, що має вихід на Тел.ну лінію). |  | Переключення об`єктового обладнання на резервний канал відбувається автоматично при зайнятості, або несправності основного каналу. Кількість спроб зв`язку програмується. Повернення на основний канал виконується автоматично після закінчення передачі сповіщення з ППК на ПЦН |

1.4 Системи моніторингу мобільних об’єктів

Таблиця №4

| № п/п | Наймену-вання | Максимальна рекомендована кількість мобільних об’єктів, що працюють на одній частоті, од. | Максимальний час передачі / прийому сповіщення, секундах. | Конфігурація системи | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Системи моніторингу мобільних об’єктів для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | “CTNet-L” | 30÷50 | 0,5 | - | 26/ 26 | ТТХ системи р/зв’язку (дальність дії, діапазон робочих частот, чутливість приймача, потужність передавача) визначаються типом використаних р/станцій. Живлення об’єктової частини системи відбувається від блоку живлення р/станції або мережі живлення автомобіля. Система рекомендована для контролю місцезнаходження транс-портних засобів груп затримання на електронній карті місцевості з використанням службових каналів р/зв’язку (штатні р/станції). |
| 1.1 | Центральний пульт спостереження | - | - | 1)Персональний комп’ютер з програмним забезпеченням. 2)Р/станція з виходом RS232 |  |  |
| 1.2 | Об’єктовий комплект з передавальним пристроєм | - | - | 1)Р/станція. 2)Контролер пакетного радіозв`язку ТМ або ТМ+. 3)Приймач GPS. |  |  |
| 2 | “GMS-2000” | - | - | - | 23 / - | Спеціалізована мобільна система безпеки, що працює з використанням GSM – каналу (SMS - повідомлення). Живлення апаратури об`єктової частини здійснюється від бортової мережі живлення автомобіля. |
| 2.1 | Центральний пульт спостереження | - | - | 1)Персональний комп’ютер з програмним забезпеченням. 2) Стільниковий Тел.. |  |  |
| 2.2 | Об’єктовий комплект GMS-2000M1 | - | - | 1)Процесорний блок (GPS – плата, GSM – модем). 2) Стільниковий Тел.. |  |  |
| 3 | „КРОНОС-А” | Рекомендується для контролю мобільних об`єктів підрозділів ДСО | 13 / 13 | Система знаходження положения мобільних об`єктів призначена для визначення географічних координат об`єкту і інших телеметричних параметрів мобільних об`єктів, шляхом прийому сигналів системи глобального месцезнаходження GPS, видачі сигналу на пульт системи "Кронос-СК", вмикання зовнішніх виконуючих пристроїв за командою оператора з ПЦН, збереження в энергонезалежній пам`яті до 500 тис. точок маршруту, з можливістю наступного відображення маршруту на ПЦН. Забезпечується двусторонній радіозв`язок у мережі GSM900/1800 (при встановленні модуля GSM) |
| 3.1 | “Кронос-АР” | Базовий набір: УМПО (“Централь”); “Трансивер”; пристрій управління та індикації; інфрачервоний зчитувач; антенна автомобільна; антенна GPS; комплект кабелів. |  |  |
| 3.2 | “Кронос-АМ” | Базовий набір: УМПО (“Централь”); пристрій управління та індикації; інфрачервоний зчи-тувач; антенна GSM/GPS; комплект кабелів. |  |  |

1.5 Інтегровані системи безпеки

Таблиця №5

| № п/п | Найменування | Призначення обладнання та основні тактико- технічні характеристики | Постачальник / виробник | При-мітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Інтегровані системи безпеки для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | Інтегрований комплекс "КОДОС" | Забезпечує інтеграцію охоронно-пожежної сигналізації, контролю доступу, відеоспостереження систем серії "КОДОС". | 30 / 25 |  |
| 1.1 | Адресна охоронно-пожежна система "КОДОС": ППКОП "КОДОС А-20"; адресні блоки контролю шлейфів охоронної та пожежної сигналізації: “Кодос А-07”; “Кодос А-07/8”; “Кодос А-06”; “Кодос А-06/8”; адресний блок контролю ручних сповіщувачів: “Кодос-А-09”; адресні блоки управління виконавчими пристроями: “Кодос А-08”; “Кодос А-08/220”; “Кодос А-08/24”; адресна клавіатура постановки/зняття зон під/з охорони. подовжувач лінії зв’язку “УЛ-01”; ізолятор лінії “ИЗЛ-01”; модуль індикації “МИ-50”; зчитувачі карток для постановки/зняття зон під/з охорони: "RD-30" ÷ "RD-300"; "RD-офіс". мережний контролер "СК-А06. | До ППКОП “КОДОС А-20” за допомогою 2-проводної лінії зв’язку (вона ж є лінією електроживлення адресних блоків (18÷24)В) підключаються адресні блоки. Максимальна довжина лінії зв’язку без використання подовжувачів лінії -до 1600 м, з подовжувачами – до 4800 м. Адресні блоки призначені для контролю шлейфів сигналізації (або окремих стандартних сповіщувачів), управління пристроями керування (пожежогасіння, димоудалення, оповіщення, кондиціонування, тощо), постановки/зняття зон під/з охорони: А-6 – 2 шлейфи пожежної сигналізації; А-06/8 – 8 шлейфів пожежної сигналізації; А-07 – 4 шлейфи охоронної сигналізації; А-07/8 – 8 шлейфів охоронної сигналізації; А-09 – 2 входи для ручних сповіщувачів; А-08, 08/220, 08/24 – контроль 2 пристроїв керування. До ППКОП може бути підключено до 50 адресних блоків, до 200 шлейфів сигналізації, або до 100 каналів управління, 256 паролей користувачів. Енергонезалежна пам’ять 7500 подій. ППКОП обладнаний рідиннокристалічним табло та клавіатурою. За допомогою RS-485 до ППКОП може бути підключено до 8 панелей індикації стану підохоронних зон та каналів упарвління. До ППКОП, або паналей індикації можливе підключення зчитувачів карток для постановки/ зняття зон під/з охорони. ППКОП може бути підключений до персонального комп’ютера. До 1 ПК може бути підключено до 64 ППКОП. Програмне забезпечення дозволяє управляти усіма ППКОП, програмувати їх, організовувати мережу з іншими ПК і включає у себе програмні модулі для інтеграції з системами контролю доступу, відеоспостереження, та інш. Рекомендована операційна система - MS Windows 2000. |  |  |
| 1.2 | Системи контролю доступу: - контролер "КОДОС-ПРО"; * - контролер "КОДОС-ЕС"; ** - мережний контролер "СКЕ-СК" | Системи контролю доступу “КОДОС” базуються на використанні контролерів доступу серії “КОДОС”. В залежності від типу контролеру кількість користувачів змінюється від 200 до 100 000. СКД “КОДОС” працюють, як в автономному режимі з енергонезалежною пам’ятю подій та користувачів, так і під управлінням ПК, в тому числі, спільно з системами ОПС та відеоспостереженння. |  |  |
| 1.3 | Охоронна теле(відео) система "КОДОС": - плата відеозахвату "FV КОДОС"; - контролер "ЕС-701"; - контролер "ЕС-802"; | При використанні плат “FV КОДОС” є можливість підключення до 16 rольоро-вих, або ч/б в/камер на 1 ПК. Швидкість відображення по кожному каналу від 3 до 25 кадрів/сек. При використанні контроллера “ЕС-802” - до 32 в/камер та швидкості відображення від 1 кадра/сек. Архівція на ПК, передача зображення по мережам зв’язку, програмний детектор руху, синхронний запис аудіоінфор-мації. Працює локально, або спільно з системами ОПС, контролю доступу. Може бути астосована для організації пульту централізованого відеоспостереження за віддаленими об’єктами. |  |  |
| 2 | Інтегрована програмно-апаратна платформа „ISM Monitor” | „ISM Monitor” – система, що призначена для створення гнучких технічних систем безпеки об`єктів і може мати до 30 ППК ISM, з`єднаних по шині RS485 та під`єднаних до комп`ютера (ів) через конвертор RS 232/485. Програмне забезпечення Monitor ISM Director працює під Windows 95/98/NT/2000. До ППК по 4-х проводній шині у протоколі SNAPP можуть бути підключені мо-дулі розширення: доступу, додаткових шлейфів, пожежні, графічні та бездрото-вого зв`язку для сповіщувачів. ППКчерез концентратори підключається до 8 або 16 шлейфів сигналізації та має вихід напруги 12В для живлення сповіщувачів. Можливості системи: до 24 системних модулів (POD) на ППК, до 128 шлейфів охоронно-пожежної сигналізації на один ППК (3840 на систему), до 128 вихідних сигналів на один ППК (3840 на систему), враховуючи до 12 виходів пейджерного зв`язку, 16 незалежних зон охорони на один ППК (480 на систему), 60 ло-кальних незалежних зон охорони невеликих об`єктів (до 8-ми шлейфів) з повним контролем їх стану на ценитральному пульті з спеціальних мініпанелей Condominimum, 100 рівнів доступу, енергонезалежний журнал на 2048 подій, контроль доступу 32-х дверей на один ППК (960 на систему), користувачів – 5000 (64000 користувачів при використанні додаткової памяті) на кожен ППК, |  | виробництва фірми „VEREX” (Канада), постачальник „Fittich AG” (м. Київ) |

2 Прилади приймально-контрольні охоронні і охоронно-пожежні

Таблиця №6

| № п/п | Наймену-вання праладу для ППКОП вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В | Діапазон напруги живлення від джерела постійного струму, В | Макс. потужність споживання від і 220 В, (без додат-го навантаж), ВА | Діапазон робочих температур, С 0 | Кількість шлейфів сигналізації, од. | Кількість незалежних групп шлейфів сигналізації, од. | Релейний вихід , од. Комутує (струм, А/напругу, В) | Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од. | Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА | Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі 220В, Вт | Стум навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12В) | Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12В) | Опір виносного елемента, кОм | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ППКОП для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | “ІНТЕГРАЛ-О” ІНТ. 1.405.004 ТУ | 187÷ 242 | 10,5 ÷ 13,8 | 10 | +5 ÷ +50 | *8 / 16 | *8 / 16 | - | 1 | 500 | - | - | - | 2,2 | 16 / 10 | Працює в протоколах систем систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, Комета, Інтеграл. * З блоком розширення, має до 16 незалежних груп шлейфів та 16 шлейфів сигналізації |
| 2 | “ІНТЕГРАЛ-О4” ІНТ. 1.405.004 ТУ | 187÷ 242 | 10,5 ÷ 13,8 | 10 | +5 ÷ +50 | 8 | 8 | - | 1 | 500 | - | - | - | 2,2 | 16 / 10 | Працює в протоколах систем систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, Комета, Інтеграл. |
| 3 | “ОРИОН-2Т” ТУ У 19360971.004-99 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 6 | -10 ÷ +50 | 2 | 1 | 1 (0,3 / 60) | 1 | 200 | Від-сутні | 5 | 120 | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, “КАШТАН”, “ДУНАЙ”. |
| 4 | “ОРИОН-4Т” ТУ У 19360971.004-99 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 15 | -10 ÷ +50 | 4 | 1 | 1 (0,3 / 60) | 1 | 200 | Від-сутні | 10 | 350 | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, “КАШТАН”, “ДУНАЙ”. Вмонтована клавіатура |
| 5 | “ОРИОН-4Т.1” ТУ У 19360971.004-99 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 15 | -10 ÷ +50 | 4 | 1 | 1 (0,3 / 60) | 1 | 200 | Від-сутні | 10 | 350 | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, “КАШТАН”, “ДУНАЙ”. Виносна клавіатура |
| 6 | ППКОП «ОРИОН-4Т.2» ТУ У 19360971.004-99 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 15 | -10 ÷ +50 | 4 | 1 | 1 (0,3 / 60) | 1 | 200 | Від-сутні | 10 | 350 | 3,0 | 1 / 1 | Має встроєну клавіатуру і встроєний фільтр 18кГц. Додатково працює в протоколі “ІНТЕГРАЛ”. |
| 7 | “ОРИОН-8Т” ТУ У 19360971.004-99 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 20 | -10 ÷ +50 | 8 | 3 | 1 (0,3 / 60) | 1 | 200 | Від-сутні | 20 | 350 | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, “КАШТАН”, “ДУНАЙ”. |
| 8 | “ОРИОН-8Т.1” ТУ У 19360971.004-99 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 20 | -10 ÷ +50 | 8 | 3 | 1 (0,3 / 60) | 1 | 200 | Від-сутні | 20 | 350 | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, “КАШТАН”, “ДУНАЙ”. |
| 9 | “ОРИОН-12Т” ТУ У 19360971.004-99 | 187 ÷ 242 | 10 ÷ 13,2 | 20 | -10 ÷ +50 | 12 | * 12 | 1 (0,3 / 60) | 1 | 200 | Від-сутні | 10 | 350 | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, “КАШТАН”, “ДУНАЙ”. |
| 10 | “ОРИОН-12Т.1” ТУ У 19360971.004-99 | 187 ÷ 242 | 10 ÷ 13,2 | 20 | -10 ÷ +50 | 12 | * 12 | 1 (0,3 / 60) | 1 | 200 | Від-сутні | 10 | 350 | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, “КАШТАН”, “ДУНАЙ”. |
| 11 | ППКОП «ОРИОН – 8.64» Розширювачі «ОРИОН - 8С» ТУ У 19360971.008-2001 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 45 | -10 ÷ +50 | 8 ÷ 64 | 3 ÷ 9 | 1÷ 9 (0,3 / 60) | 1÷ 8 | 500 | Від-сутні | 5 | 350 | 3,0 | 1 / 1 | Має можливість розширення шлей-фів 8 ÷ 64. Дозволяє охороняти до 8-ми окремих об`єктів.Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, “КАШТАН”, “ДУНАЙ”. |
| 12 | “КРИСТАЛ-3” ААБВ.425513. 001 ТУ | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 37 | +5 ÷ +40 | 20 | 1 | 1 (0,3/ 60) | - | - | 25 / 60 | - | - | 3,0 | 1 / 1 | Концентратор малої ємності. 2 типи шлейфів: з правом та без права відключення. |
| 13 | “МАКС 4022 - М4022К” ТУ У 14357131.002-98 | 220 (+22 -33) | 10,8 ÷ 15,0 | 25 | +10 ÷ +35 | 4 | 1 | (0,03 /72) (2/24) | 1 | 300 | - | - | 300 | 2,0 | 11 / 11 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, “КАШТАН”, “ДУНАЙ”. |
| 14 | “МАКС 4422” ТУ У 14357131.002-98 | 220 (+22 -33) | 10,8 ÷ 15,0 | 25 | +10 ÷ +35 | 4 | 1 | (0,03 /72) (2/24) | 1 | 300 | - | - | 300 | 2,0 | 11 / 11 | Працює з ПТК “ІНТЕГРАЛ”. |
| 15 | “МАКС 4211” ТУ У 14357131.002-98 | 220 (+22 -33) | 10,8 ÷ 15,0 | 25 | +10 ÷ +35 | 4 | 1 | (0,03 /72) (2/24) | 1 | 300 | - | - | 300 | 2,0 | 11 / 11 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА. |
| 16 | “МАКС 4811” ТУ У 14357131.002-98 | 220 (+22 -33) | 10,8 ÷ 15,0 | 25 | +10 ÷ +35 | 4 | 1 | (0,03 /72) (2/24) | 1 | 300 | - | - | 300 | 2,0 | 11 / 11 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6. |
| 17 | “МАКС 8022 - М8022К” ТУ У 14357131.002-98 | 176 ÷ 242 | 10,8 ÷ 15,0 | 25 | +10 ÷ +35 | 8 | 1 | (0,03 /72) (2/24) | 1 | 300 | - | - | 300 | 2,0 | 11 / 11 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА, АТЛАС-3, АТЛАС-6, “КАШТАН”, “ДУНАЙ”. |
| 18 | “МАКС 8422” ТУ У 14357131.002-98 | 176 ÷ 242 | 10,8 ÷ 15,0 | 25 | +10 ÷ +35 | 8 | 1 | (0,03 /72) (2/24) | 1 | 300 | - | - | 300 | 2,0 | 11 / 11 | Працює з ПТК “ІНТЕГРАЛ”. |

Продовження таблиці №6

| № п/п | Наймену-вання праладу для ППКОП вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В | Діапазон напруги живлення від джерела постійного струму, В | Максимальна потужність спожи-вання від мережі 220 В, (без додаткового навантаження), ВА | Діапазон робочих температур, С 0 | Кількість шлейфів сигналізації, од. | Кількість незалежних групп шлейфів сигналізації, од. | Релейний вихід , од. Комутує (струм, А/напругу, В) | Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од. | Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА | Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі 220В, Вт | Стум навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12В) | Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12В) | Опір виносного елемента, кОм | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ВБД-6 ТУ У 16305262.002-98 | 176 ÷ 242 | 10,5÷ 13,8 | 24 | -20 +50 | 6 | 2 | 1 (0,1/ 110) | 1 | 200 | - | - | - | 2,7 | 7 / 7 | Працює в протоколах систем ЦЕНТР, НЕВА АТЛАС-3, КАШТАН”, “ДУНАЙ”. Варіанти виконання (00-11) |
| 20 | ЛИДЕР-16-2 ТУ У 13465479. 001-97 | 176÷ 242 | 21,0÷ 27,0 | 15 | +5 ÷ +40 | 16 | 1 | 1 (0,075/ 100) | - | 0,1 | 20 / 20 | - | - | 3,0 | 20 / 20 | Концентратор малої ємності на 16 шлейфів |
| 21 | CS 440 | 93,5 ÷ 276 | 9,0 ÷ 15 | 170 | - | 512 | 99 | 4 |  | 8000 | - | - | - | 48,7 | 19 / 47 | Захист великих об(єктів. Енергонезалежна пам`ять на 300 подій. |
| 22 | PC 4020Н | 187 ÷ 244 | 10,0÷ 14,0 | 40 | - | 128 | 8 | - | - | 2500 | - | - | - | 5,6 | 11 / 41 | Захист великих та середніх об(єктів. Енергонезалежна пам`ять на 600 подій. Комунікатор з автодозвоном на 3 номери. |
| 23 | ST-704 ТУ У 30264554.001-99 ( 4 виконання) | 187 ÷ 242 | 10,2 ÷ 14,0 | 28 | +5 ÷ +40 | 4 | 1 | ** 1 (1/ 72) | * *1 | 500 | - | - | 180 | 2,2 | 26 / 54 | ** Працюють в протоколах систем «Центр-М», АТЛАС-3, АТЛАС-6, “Каштан”, “Дунай”. Енергонезалежна пам’ять на 128 подій. |
| 24 | ST-708 ТУ У 30264554.001-99 ( 4 виконання) | 187 ÷ 242 | 10,2 ÷ 14,0 | 28 | +5 ÷ 40 | 8 | 2 | ** 1 (1 / 72) | ** 1 | 500 | - | - | 180 | 2,2 | 26 / 54 | ** Працюють в протоколах систем «Центр-М», АТЛАС-3, АТЛАС-6, “Каштан”, “Дунай”. З модулем ST-900 працюють в мережі мобіль-ного стільникового зв’язку. Енерго-незалежна пам’ять на 255 подій. |
| 25 | ST-716 ТУ У 30264554.001-99 ( 4 виконання) | 187 ÷ 242 | 10,2 ÷ 14,0 | 28 | +5 ÷ 40 | 16 | 4 | ** 1 (1 / 72) | ** 1 | 500 | - | - | 180 | 2,2 | 26 / 54 | ** Працюють в протоколах: Автономний, Центр-М, АТЛАС-3, АТЛАС-6, “Каштан”, “Дунай”. З модулем ST-900 працює в мережі мобільного стільникового зв’язку). Енергонезалежна пам’ять на 255 подій |
| 26 | ППКОП «КАСКАД-68» ТУ У 25499704.001-2000 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,8 | 20 | +5 ÷ 40 | 20/ 68 | 3 / 12 | 3 / 12 | - | 500 | - | 5 | 350 | 3,0 | 28 / 28 | В повний комплект ППКОП входить: 1блок ППКОП “Каскад-68” та 3 блоки адресного нарощування УАН. Працює в протоколах типу ЦЕНТР, НЕВА, ОЗОН. |
| 27 | “CA - 6” | 187 ÷ 242 | 10,2 ÷ 14,0 | 28 | 0 ÷ 40 | 8 | 2 | 3 (1 / 12) | Не має | 700 | - | 700 | - | 2,2 | 9 / 54 | Програмуєтья з клавіатури або ПК через RS232. Енергонезалежна па-м’ять на 255 подій. Має автодозвон і речовий синтезатор. |
| 28 | “CA - 10” | 187 ÷ 242 | 10,2 ÷ 14,0 | 38 | 0 ÷ 40 | 12/16 | 4 | 4 (2 / 72) | Не має | 1700 | - | 1700 | - | 2,2 | 9 / 54 | Програмуєтья з клавіатури або ПК через RS232. Енергонезалежна пам’ять на 255 подій. Має автодозвон і речовий синтезатор. |
| 29 | “CA - 64” | 187 ÷ 242 | 10,2 ÷ 14,0 | 50 | 0 ÷ 40 | 64 | 32 | 4 (2 / 12) +48 | Не має | 2200 | - | 2200 | - | 2,2 | 9 / 54 | Програмуєтья з клавіатури або ПК через RS232. Енергонезалежна па-м’ять на 6000 подій. Має автодозвон і 16 речових синтезаторів. |
| 30 | “EMC561 – MB100” (“EMZ561 – MB100”)* | 187 ÷ 253 | 10,5÷ 15,0 | 75 | 55 ÷ 45 | 630 | 16 | 6÷ 64 | Не має | 1000 | 100 | 0,7 | 0,7 | 12 | 5 / 42 | Програмуєтья з клавіатури або ПК через RS232. Має два типи адресних шин. *Допускається застосовувати спові-щувачі розбиття скла арт.№31113 та арт.№31218 з вказаними централями. |
| 31 | “EMC561 – MB256”* | 187 ÷ 253 | 10,5÷ 15,0 | 80 | 55 ÷ 45 | До 7050 | 250 | 10÷ 1050 | Не має | 1000 | 100 | 0,7 | 0,7 | 12 | 5 / 42 | Програмуєтья з клавіатури або ПК через RS232. Має три типи адресних шин, вмонтований принтер. *Допускається застосовувати спові-щувачі розбиття скла арт.№31113 та арт.№31218 з вказаними централями. |
| 32 | ППКОП «АТЛАС - 3В» ТУ У 19360971.002 З блоком підключення БП - 1 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 4,5 | +5 ÷ +40 | 1 | 1 | Відс. | 1 | - | - | 4 |  | 3,0 | 1 / 1 | Працює тільки з БЛК “Атлас –3В”. Постійний контроль саботажу на відрізку шлейфу Об`єкт – АТС. |

Продовження таблиці №6

| № п/п | Наймену-вання праладу для ППКОП вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В | Діапазон напруги живлення від джерела постійного струму, В | Максимальна потужність спожи-вання від мережі 220 В, (без додаткового навантаження), ВА | Діапазон робочих температур, С 0 | Кількість шлейфів сигналізації, од. | Кількість незалежних групп шлейфів сигналізації, од. | Релейний вихід , од. Комутує (струм, А/напругу, В) | Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од. | Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА | Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі 220В, Вт | Стум навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12В) | Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12В) | Опір виносного елемента, кОм | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | ППКОП «АТЛАС - 6В» ТУ У 19360971.002 З блоком підключення БП - 1 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 4,5 | +5 ÷ +40 | 2 | 1 | Відс. | 1 | - | - | 4 |  | 3,0 | 1 / 1 | Працює тільки з БЛК “Атлас –3В”. Постійний контроль саботажу на відрізку шлейфу Об`єкт – АТС. Другий шлейф ППКОП задіяний для “Тривожної кнопки”. |
| 34 | “Алай 0-4-01 (0-4-01А)” ТУ У 19127306.039-2000 | 176 ÷ 242 | 10,7 ÷ 14,3 | 12 | +5 ÷ +40 | 4 | 1 | 1 (0,1/72) | 1 (Для А) | 500 | 200 | 300 | 300 | 1,8 | 2 / 2 | Працює в протоколі систем типу ЦЕНТР-М, КОМЕТА, ОЗОН, протоколі АТЛАС-3 – для виконання 0-2-01А |
| 2.2 ППКОП для об’єктів категорій Б,В |
| 1 | “ОРИОН-2.1” ТУ У 19360971. 003-96 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 29 | +5 +40 | 1 | 1 | 1 | - | - | 25/ 60 | 5 | - | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколі систем типу ЦЕНТР-М. |
| 2 | “ОРИОН-2.1А” ТУ У 19360971. 003-96 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 29 | +5 +40 | 1 | 1 | 1 | - | - | 25/ 60 | 5 | - | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколі систем типу ЦЕНТР-М. |
| 3 | “ОРИОН-2.1B” ТУ У 19360971. 003-96 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 29 | +5 +40 | 1 | 1 | - | 1 | - | 25/ 60 | 50 | - | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколі систем АТЛАС-3. |
| 4 | “ОРИОН-2” ТУ У 19360971. 003-96 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 31 | +5 +40 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 25/ 60 | 10 | - | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколах систем АТЛАС-3, АТЛАС-6, ЦЕНТР-М. |
| 5 | “ОРИОН-2.4” ТУ У 19360971. 003-96 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 31 | +5 +40 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 25/ 60 | 40 | - | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколі систем АТЛАС-3, АТЛАС-6, ЦЕНТР-М. |
| 6 | ППКОП-10М “МРІЯ” ТУ У 00226885. 014-94 | 187 ÷ 242 | 22 ÷ 26 | 7,5 | -20 ÷ +40 | 10 | 1 | 1 (0,03/ 150) | - | - | - | 100 | 100 | 10 | 24 / 24 | Концентратор малої ємності на 10 шлейфів. |
| 7 | ІНТЕГРАЛ-М ТУ У 19441675.003-2000 | 187-242 | 10,5÷ 13,8 | 1 | +1 ÷ +40 | 2 | 1 | 1 (0,1/ 110) | 1 | 200 |  |  |  | 4,7 | 16 / 10 | Працює в протоколах систем АТЛАС-3, АТЛАС-6, систем типу ЦЕНТР-М. |
| 8 | “АТЛАС-3М” ТУ У 19360971.002 З блоком підключення БП - 1 | 187 ÷ 242 | 10,8 ÷ 13,2 | 4,5 | +5 ÷ +40 | 1 | 1 | Відс. | 1 | - | - | 4 |  | 3,0 | 1 / 1 | Працює в протоколі систем АТЛАС-3, з блоком підключення ААБВ. 4688829.002 (фільтр на 18кГц) |
| 9 | PC 560 | 187 ÷ 242 | 10,5 ÷ 14,0 | 40 | +10 ÷ +35 | 4 | 1 | 1 | - | 800 | - | - | - | 5,6 | 16 / 41 | Тел.ний комунікатор з автодозвоном на 2 номера. |
| 10 | PC 5010 варіанти виконань: РС-5010-8 / -8С РС-5010-16/-16С РС-5010-16D/ -16DC РС-5010-32 | 187 ÷ 242 | 10,5 ÷ 14,0 | 40 | +10 ÷ +35 | * 32 | 2 | - | - | 450 | - | - | - | 5,6 | 16 / 41 | Має Тел.ний комунікатор з автодозвоном на 3 номери. Енергонезалежну пам’ять подій на 128 подій. * 8 шлейфів у базового блоку. |
| 11 | “Алай 0-2-01 (0-2-01А)” ТУ У 19127306.039-2000 | 176 ÷ 242 | 10,7 ÷ 14,3 | 12 | +5 ÷ +40 | 2 | 1 | 1 (0,1/72) | 1 (Для А) | 500 | 200 | 300 | 300 | 1,8 | 2 / 2 | Працює в протоколі систем типу ЦЕНТР-М, КОМЕТА, ОЗОН, протоколі АТЛАС-3 – для виконання 0-2-01А |
| 12 | “КРОНОС-ОП4Р” ТУ У 25599699.007 | 187 ÷ 242 | - | 15 | +10 +50 | 4 | 4 | 2 (0,5/ 120) | 1 | 200 | - | - | 6 | 3,9 | 13 / 13 | Працює в протоколах систем АТЛАС-3, АТЛАС-6, ЦИКЛОН |

3 Сповіщувачі охоронні

3.1 Сповіщувачі пасивні оптико-електронні

Таблиця №7

| № п/п | Наймену-вання Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала) | Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала) | Коридор, м | Кількість змінних лінз, дзеркал | Висота установки, м | Ширина мертвої зони, м | Струм живлення, мА, при напрузі, 12 В (в режимах Норма”/“Тривога”) | Діапазон робочих темпер., Сº | Діапазон напруги живлення, В | Макс. струм, А / макс. напруга, В (для вихіду реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Сповіщувачі пасивні оптико-електронні для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | IR360MD | (16 | 360 | Не має | 1 | 2,4÷ 4,0 | Не має | 12/ 20 | 0 ÷ +50 | 10 ÷ 16 | 0,1 / 30 | 19/ 35 | Стельовий, дзеркальна оптика, мікропроцесор, “білий” фільтр. | Захист об`єму. |
| 2 | Enforser Super ТУ У 14357131.005-98 | 15 | 90 | Не має | 1 | 1,8÷ 2,5 | Не має | 15 | -10 ÷ +50 | 9,0 ÷ 16,0 | 0,05 / 100 | 11 / 11 | Лінза Френеля. Розширена функція памяті тривог для групи сповіщувачів. | Захист об`єму. |
| 3 | IS412 | 150 | - | Не має | 1 | 4 | 8 | 30/ 15 | -40 ÷ +60 | 10,5 ÷ 28 | 0,25 / 30 | 19/ 34 | Дзеркальна оптика, мікропроцесор, адаптивне декодування | Захист периметру, “Штора”. |
| 4 | IR310C / IR312C | 18/ 50 | 90/- | Не має | 2 | 1,8÷ 2,5 / 4 | Не має | 12/ 29 | -20 ÷ +55 | 10,0 ÷ 16,0 | 0,075 / 30 | 19/ 34 | Дзеркальна оптика, “білий” фільтр, мікропроцесор. | Захист об`єму / периметру з дзеркалом IRS252 |
| 5 | IR250T / IR252T | 15/ 30 | 89/- | Не має | 2 | 1,8÷ 3,0 | Не має | 14 | -20 ÷ +55 | 8,0 ÷ 16,0 | 0,075 / 30 | 19/ 34 | “Чорні” дзеркала, “білий” фільтр, антимаскінг, мікропроцесор. | Захист об`єму / периметру з дзеркалом IRS252 |
| 6 | SRP-600 | 18/ 30 | 105/- | 30 | 2 | 1,0÷ 3,6 | Не має | 9 | -20 ÷ +50 | 7,8 ÷ 16,0 | 0,1 / 28 | 22/ 39 | Лінза Френеля + дзеркало, спарений піроелемент. | Захист об`єму/ периметру. |
| 7 | DS305E | 13/ 11 /21 | 90/-/- | 21 | 5 | 2,0÷ 3,0 | Не має | 20 | -40* ÷ +50 | 9,0 ÷ 15,0 | 0,125 / 28 | 26/ 40 | Дзеркальна оптика, мікропроцесор, “контроль присутності”. | Захист об`єму/ периметру. * Темпер. зберігання. |
| 8 | DS308EA | 15 /36 /25 | 90/-/- | 36 | 3 | 2,3 | Не має | 25 | -40* ÷ +50 | 6,0 ÷ 15,0 | 0,125 / 28 | 26/ 40 | Дзеркальна оптика, мікропроцесор, “контроль присутності”. | Захист об`єму/ периметру. * Темпер. зберігання. |
| 9 | IR150AM | 15 | 110 | Не має | 1 | 2,0-3,6 | Не має | 24 | -10 ÷ +55 | 9,0 ÷ 16,0 | 0,2-30 | 26/ 50 | Лінза Френеля, мікропроцесор, антимаскінг, самотестування. | Захист об`єму. |
| 10 | IR200С | 15/ 30 | 85/- | Не має | 2 | 1,8 ( 4,0 | Не має | 6,5 / 14 | -20 ÷ +55 | 8,0 ÷ 16,0 | 0,075 / 30 | 19 / 34 | “Чорні” дзеркала: IRS164, IRS162, мікропроцеcор | Захист об`єму та периметру. |
| 11 | IR 120С | 12 / 18 | 85/- | Не має | 3 | 1,8 ( 2,6 | Не має | 6 | -20 ( +55 | 8,0 ( 16,0 | 0,1 / 30 | 19/ 34 | “Чорні” дзеркала, мікропроцеcор. | Захист об`єму та периметру з дзеркалом IRS162. |
| 3.1.2 Сповіщувачі пасивні оптико-електронні для об’єктів категорій Б,В |
| 1 | TR 540 | 12/ 15 /24 | 85/-/- | 24 | 5 | 0,9 ( 3,0 | 0,8 | 16 | -29 ( +49 | 9,0 ( 16,0 | 0,125 / 28 | 26/ 40 | Лінза Френеля. | Захист об`єму та периметру. |
| 2 | IR 110В | 12 / 18 | 85/-/- | Не має | 3 | 1,8 ( 2,6 | Не має | 8 | -20 ( +55 | 10 ( 16 | 0,1 / 30 | 19/ 34 | Дзеркальна оптика, мікропроцеcор. | Захист об`єму та периметру з дзеркалом IRS112. |
| 3 | IR 530/C/P | 15/ 20 /15 | 110/-/100 | 20 | 3 | 2,1 ( 3,6 | Не має | 10 | -20 ( +60 | 9,0 ( 16,0 | 0,2 / 30 | 26/ 50 | Лінза Френеля, автоматична термокомпенсація. | Захист об`єму та периметру. |
| 4 | PYRONIX COLT XS ТУ У 14357131.003-98 | 15/ 15 /30 | 90/ 142 /5 | 30 | 4 | 1,3 ( 2,3 | 1,7 | 36 | -10 ( +50 | 9,0 ( 16,0 | 0,05 / 100 | 11 / 11 | Лінза Френеля. | Захист об`єму та периметру. |
| 5 | SRP-100 | 18/ 22 /15 | 105/-/- | 22 | 4 | 1,5 ( 3,6 | Не має | 14 / 8 | -20 ( +60 | 7,8 ( 16,0 | 0,1 / 28 | 22/ 39 | Лінза Френеля + дзеркало. | Захист. об`єму та периметру. |
| 6 | GENIUS | 15/ 30/ 22,5 | 88/-/- | 30 | 3 | 2,1 ( 3,0 | 1,5 | 13 / 8,5 | -20 ( +60 | 9,2 ( 14,5 | 0,1 / 24 | 22/ 39 | Лінза Френеля, мікропроцеcор, не реагує на тварин, масою до 8 кГ. | Захист об`єму та периметру. |
| 7 | D&D | 16 /30 /22 | 88/-/- | 30 | 3 | 2,1 ( 3,0 | 1,2 | 31 | -30 ( +60 | 8,2 ( 16,0 | 0,1 / 24 | 22/ 39 | Лінза Френеля, мікропроцеcор, не реагує на тварин, масою до 8 кГ. | Захист об`єму та периметру. |
| 8 | Enforcer QX ТУ У 14357131. 005-98 | 15/15 /30 | 90/ 142 /5 | 30 | 4 | 1,8 ( 2,5 | Не має | 30 /15 | -10 ( +50 | 9,0 ( 16,0 | 0,05 / 100 | 11 / 11 | Лінза Френеля. | Захист об`єму та периметру. |
| 9 | Enforser DX ТУ У 14357131.005-98 | 15/15 15/30 | 90/90 120/4 | 30 | 4 | 1,8÷ 2,4 | Не має | 20 / 35 | -30 ÷ +70 | 9,0 ÷ 16,0 | 0,05 / 60 | 11 / 11 | Лінза Френеля. Розширена функція памяті тривог для групи сповіщувачів. | Захист об`єму. |
| 10 | DS 303E | 11/11 /21 | 90/-/- | 21 | 3 | 2-2,6 | Не має | 15 | -40* ( +50 | 9,0 ( 15,0 | 0,125 / 28 | 26/ 40 | Дзеркальна оптика, мікропроцеcор, захист від комах. | Захист об`єму та периметру. * Темпер. зберігання. |

Продовження таблиці №7

| № п/п | Наймену-вання Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала) | Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала) | Коридор, м | Кількість змінних лінз, дзеркал | Висота установки, м | Ширина мертвої зони, м | Струм живлення, мА, при напрузі, 12 В (в режимах Норма”/“Тривога”) | Діапазон робочих темпер., Сº | Діапазон напруги живлення, В | Макс. струм, А / макс. напруга, В (для вихіду реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | IR 360 | (8)12( (8)12 | 360 | Не має | 1 | 2,4 - 5 | Не має | 14 | -20 ( +60 | 9,0 ( 16,0 | 0,1 / 28 | 26/ 50 | Стельовий, квадратна зона дії. | Захист об`єму. |
| 12 | SureShot 6255 | 12 | 108/ 90/10 | 12 | 1 | 2,1 | 1,2 | 10 | -17 ( +50 | 7,0 ( 16,0 | 0,05 / 16 | 45/ 57 | Лінза Френеля, настінно-стельовий, 6 варіантів діаграми направленості. | Захист об`єму. |
| 13 | Atlantis | 15/18 /30 | 85/-/- | 30 | 3 | 2,3 | 1,8 | 35 | -10 ( +55 | 7,0 ( 16,0 | 0,05 / 24 | 45/ - | Лінза Френеля, ступінчата зміна діаграм направленості. | Захист об`єму та периметру. |
| 14 | MERCURY | 15/ -/- /- | 110/-/- - | 30 | 4 | 1 ( 2,2 | 0.5 | 10 / 25 | -20 ( +60 | 9,0 ( 16,0 | 0,3 / 30 | 9 / 43 | Лінза Френеля, термокомпенсація. | Захист об`єму та периметру. |
| 15 | РУХ ТУ У 31.6-19127306-057-2003 | 18/ 15/22 /30 | 88/ 6/6 7 | 30 | 4 | 2,1 | Не має | 25 / 25 | -10 ( +50 | 10,2 ( 15,0 | 0,1 / 72 | 2 / 2 | Лінза Френеля. Не реагує на засфітку автофарою до 6500 лк. | Захист об`єму та пери-метру. |
| 3.1.3 Сповіщувачі пасивні оптико-електронні для об’єктів категорії В |
| 1 | ORION | 14/ -/- /- | 110/-/- /- | 30 | 4 | 1 ( 2,2 | 1,5 | 15 / 17 | -10 ( +60 | 9,0 ( 16,0 | 0,3 / 30 | 9 / 43 | Лінза Френеля, термокомпенсація. | Захист об`єму та периметру. |
| 2 | QUEST | 14/14/30 /14 | 110/90/6 /110 | 30 | 4 | 1 ( 2,2 | 2,2 | 12 / 30 | -10 ( +60 | 8,0 ( 16,0 | 0,3 / 30 | 9 / 44 | Лінза Френеля. | Захист об`єму та периметру. |

3.2 Сповіщувачі активні оптико-електронні / мікрохвильові

Таблиця № 7

| № п/п | Найменування Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Дальність дії в приміщенні, м | Кількість променів | Чутливість, мс | Струм живл., мА, при напр., 12 В (в режимах “Норма” / “Тривога”) | Діапазон робоч. темпер., Сº | Діапазон напруги живлення, В | Максимальний струм, А / максимальна. напруга, В (для вихіду реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії | Приміт-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 Сповіщувачі активні оптико-електронні для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | IS433 (IS430)/ IS434/ IS435 | 40/ 80/ 120 | 2 | 50 ( 500 | 55/ 75/ 80 | -25 ( +55 | 10,0( 26,0 | 1/24 | 19 / 35 | Видошукач для оптичного вирівнювання променів, можливість зміни частоти імпульсів. | Захист периметру. |
| 2 | IS443 IS444 (IS440) IS445 | 50/ 100/ 200 | 4 | 50 ( 500 | 50 / 40 | -25 ( +55 | 10,5( 26,0 | 1/24 | 19 / 35 | Адаптація до зовнішніх умов, АРУ, вибір потужності випромінювання, видошукач для оптичного вирівнювання променів, можливість зміни частоти імпульсів. | Захист периметру. |
| 3 | IS 460 | 200 | 2 | - | - | -30 ( +80 | 9,0 ( 16,0 | 0,1/ 30 | 19 / 33 | Автоматична синхронізація і кодування сигналу, компенсація зовнішньої засвітки. | Захист периметру. |
| 4 | SBQ-100 | 300 | 4 | 37 ( 75 | 180 | -25 ( +55 | - | 0,5/ 30 | 45 / 48 | АРУ, цифрові фільтри обробки сигналів, двосторонні лінзи, видошукач для оптичного вирівнювання променів. | Захист периметру. |
| 5 | SBQ-150F | 450 | 4 | 37 ( 75 | 170 | -25 ( +55 | - | 0,5/ 30 | 45 / 48 | АРУ, цифрові фільтри обробки сигналів, двосторонні лінзи, видошукач для оптичного вирівнювання променів. | Захист периметру. |
| 6 | DS 424 | 78/ 39 | 2 | 35 ( 500 | 40 | -30 ( +60 | 9,8 ( 28,0 | 0,2/ 24 | 26 / 40 | Можливість регулювання чутливості. | Захист периметру. |
| 3.2.2 Сповіщувачі активні оптико-електронні для об’єктів категорій Б,В |
| 1 | SBT-25 | 75 | 2 | 50 ( 700 | 40 | -25 ( +55 | 10,5( 28,0 | 0,5/ 30 | 45 / 48 | АРУ, двосторонні лінзи, видошукач для оптичного вирівнювання променів. | Захист периметру. |
| 2 | SBT-50 | 75 | 2 | 50 ( 700 | 55 | -25 ( +55 | 10,5 ( 28,0 | 0,5/ 30 | 45 / 48 | АРУ, двосторонні лінзи, видошукач для оптичного вирівнювання променів. | Захист периметру. |
| 3 | SBT-100 | 150 | 4 | 35 ( 75 | 70 | -25 ( +55 | 10,5( 28,0 | 0,5/ 30 | 45 / 48 | АРУ, двосторонні лінзи, видошукач для оптичного вирівнювання променів. | Захист периметру. |

Продовження таблиці № 8

| № п/п | Найменування Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Дальність дії в приміщенні, м | Кількість променів | Чутливість, мс | Струм живл., мА, при напр., 12 В (в режимах “Норма” / “Тривога”) | Діапазон робоч. темпер., Сº | Діапазон напруги живлення, В | Максимальний струм, А / максимальна. напруга, В (для вихіду реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії | Приміт-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3 Сповіщувачі активні мікрохвильові для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | MX-950/2 20М | 20 | 1 | - | 25 | -10 ( +55 | 8,5 ( 16,0 | 0,05 / 24 | 45 / 48 | Антимаскінг, самотестування, регулювання дальності дії, чутливості. F випр. = 24,2 ГГц, Р випр. = 0,032мкВт/см2. | Захист периметру. |
| 2 | MX-960/2 30М | 30 | 1 | - | 25 | -10 ( +55 | 8,5 ( 16,0 | 0,05 / 24 | 45 / 48 | Антимаскінг, самотестування, регулювання дальності дії, чутливості. F випр. = 24,2 ГГц, Р випр. = 0,032мкВт/см2. | Захист периметру. |
| 3 | RACON Model 16000 Series16001 | 3 ( 243 | 1 | - | 100 | -40 ( +66 | 11,0( 15,0 | 2/28 | 45 / 53 | Рег. чутлив. “Грубо”/”Плавно”, 6 радіоканальних зон для захисту від радіозавад, фазове підстроювання частоти, F випр. = 10,525 ГГц. | Захист периметру. |

3.3 Сповіщувачі скомбіновані

Таблиця №9

| № п/п | Наймену-вання Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала) | Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала) | Коридор, м | Кількість змінних лінз, дзеркал | Висота установки, м | Ширина мертвої зони, м | Струм живлення, мА, при напрузы, 12 В (в режимах “Норма”/“Тривога”) | Діапазон робоч. темпер., Сº | Діапазон напруги живлення, В | Макс. струм, А / макс. напруга, В (для вихіду реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії (іч + мх) – оптико-електронний+ мікрохвильовий (іч + уз) – оптико-електронний+ ультрозвуковий (іч + рс) – оптико-електронний + розбиття скла. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 Сповіщувачі cкомбіновані для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | UP370C | 10 | 90 | Не має | 1 | 1,9 ( 2,8 | Не має | 20/ 15 | -20 ( +55 | 9,5 ( 16,0 | 0,07/ 30 | 19/ 34 | Спосіб об`єднання каналів “І”/ ”або”, (іч + уз). | Захист об`єму. |
| 2 | Astra12/15 (elite) | 12/ 15 | 80/ 80 | Не має | 1 | 2,2 ( 2,8 | 1 | 26 | -10 ( +55 | 9,5 ( 16,0 | 0,05/ 24 | 45/ 48 | Спосіб об`єднання каналів “І”, дзеркальна оптика, (іч + мх). | Захист об`єму. |
| 3 | DS825 | 10,7 | 90 | Не має | 1 | 2 ( 2,4 | Не має | 15/ 35 | 0 ( +50 | 9,0 ( 15,0 | 0,12/ 28 | 26/ 40 | Спосіб об`єднання каналів “І”, дзеркальна, оптика, (іч + мх). | Захист об`єму. |
| 4 | Equinox E/AM ТУ У 14357131. 007-98 | 15 | 90 | Не має | 1 | 2,4 ( 3 | Не має | 20/ 35 | -10 ( +50 | 9,0 ( 16,0 | 0,07/ 100 | 11 / 11 | Спосіб об`єднання каналів “І”, лінза Френеля, (іч + мх). | Захист об`єму. |
| 5 | SRX1100 | 18/ 30 /15 | 105/- /- | 30 | 4 | 1,5 ( 3,6 | Не має | 22/ 28 | -20 ( +60 | 8,0 ( 16,0 | 0,1/ 28 | 22/ 39 | F випр.= 10,525 ГГц, спосіб об`єднання каналів “І”/ ”або”, лінза Френеля, (іч + мх). | Захист об`єму, |
| 6 | DS835 | 15 | 90 | Не має | 1 | 2 ( 2,4 | Не має | 16 | -40 ( +50 | 9,0 ( 15,0 | 0,12/ 28 | 26/ 40 | Спосіб об`єднання каналів “І”, лінза Френеля, (іч + мх). | Захист об`єму. |
| 7 | Jupiter 27/61 | 20/ 50 | 90/- | 50 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | -10 ( +55 | 10,0( 15,0 | 0,05/ 24 | 45/ 48 | F випр.= 24,2 ГГц, спосіб об`єднання каналів “І”/”або”, дзеркальна оптика, (іч + мх). | Захист об`єму, |
| 8 | Constаllation | 15 | 85 | Не має | 1 | 2,3 | 1,8 | 40 | -10 ( +50 | 9,0 ( 16,0 | 0,05/ 24 | 45/ 48 | F випр.= 2,45 ГГц, спосіб об`єднання каналів “І”/ ”або”, лінза Френеля, (іч + мх). | Захист об`єму. |
| 9 | СОВА-2 | 12 (іч) 6 (рс) | 90 | Не має | 1 | 2,2 | Не має | 35 (А) 25 (Б) | -20 ( +50 | 10,0 ( 16,0 | - | 8 / 4 | Лінза Френеля, (іч + рс), для (рс). Процесорна обробка сигналу. Виконання А- має два незалеж-них реле на кожен канал і тамперконтакт. Викона-ння Б – одне реле і відсутній тамперконтакт. | Захист об`єму, розбиття скла. |
| 10 | СОВА-3 | Ø6 (іч) Ø6 (рс) | 360 | Не має | 1 |  | Не має | 35 (А) 25 (Б) | -20 ( +50 | 10,0 ( 16,0 | - | 8 / 4 | Стельовий. Лінза Френеля, (іч + рс), для (рс). Процесорна обробка сигналу. Виконання А- має два незалежних реле на кожен канал і тамперконтакт. Виконання Б – одне реле і відсутній тамперконтакт. | Захист об`єму, розбиття скла. |

Продовження таблиці №9

| № п/п | Наймену-вання Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала) | Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала) | Коридор, м | Кількість змінних лінз, дзеркал | Висота установки, м | Ширина мертвої зони, м | Струм живлення, мА, при напрузы, 12 В (в режимах “Норма”/“Тривога”) | Діапазон робоч. темпер., Сº | Діапазон напруги живлення, В | Макс. струм, А / макс. напруга, В (для вихіду реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії (іч + мх) – оптико-електронний+ мікрохвильовий (іч + уз) – оптико-електронний+ ультрозвуковий (іч + рс) – оптико-електронний + розбиття скла. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2 Сповіщувачі cкомбіновані для об’єктів категорій Б,В |
| 1 | ASTRA micra | 8 / 15 | 80 / 80 | Не має | 1 | 2,2 ( 2,8 | 1 | 20 | -10 ( +55 | 9,5 ( 16,0 | 0,05/ 24 | 45/ 48 | Спосіб об`єднання каналів “І, дзеркальна, оптика, (іч + мх). | Захист об`єму. |
| 2 | OMNI 5030T | ( 15 | 360 | Не має | 2 | 2,5 ( 5,1 | Не має | 40 | -10 ( +55 | 10,0 ( 15,0 | 0,1 / 30 | 26/ 38 | Стельовий, лінза Френеля + дзеркало, (іч + рс), для (рс), R= 9м. | Захист об`єму. |
| 3 | Satter Pro Plus | 12,2 | 360 | Не має | 1 | 2,4 | 1 | 30 | -17 ( +50 | 9,0 ( 16,0 | 0,05/ 16 | 45/ 57 | Спосіб об`єднання каналів “І”/ ”або”, лінза Френеля, , (іч + рс), для (рс), R= 1-4,6м. | Захист об`єму. |
| 4 | COUGAR | 16 / 30 | 110 / 30 | - | 4 | 1,6 ( 3,6 | 1,5 | 19 / 33 | -10 ( +50 | 9,0 ( 16,0 | 0,5 / 24 | 22/ 43 | Лінза Френеля, (іч + рс), для (рс), R= 10м. | Захист об`єму. |
| 5 | COUGAR BL | 16 / 30 | 110 / 30 | 30 | 4 | 1,5 ( 2,5 | 1,5 | 19 / 33 | -10 ( +50 | 9,0 ( 16,0 | 0,5 / 200 | 22/ 43 | Лінза Френеля, (іч + рс), для (рс) - R= 10м. | Захист об`єму. |
| 6 | DP 150E | 10 | 110 | Не має | 1 | 2 ( 2,4 | Не має | 30 | -10 ( +55 | 10,0 ( 15,0 | 0,12/ 30 | 26/ 50 | Лінза Френеля, (іч + мх). | Захист об`єму. |
| 7 | DS820 | 7 | 90 | Не має | 1 | 2 | - | 48 / 16 | -40 ( +49 | 9,0 ( 15,0 | 0,12/ 28 | 26/ 40 | Лінза Френеля, (іч + мх). | Захист об`єму |
| 8 | DS860 | 18 / 30 | 90 / 10 | 30 | 2 | 2,3 | Не має | 48 / 16 | -40 ( +49 | 9,0 ( 15,0 | 0,12/ 28 | 26/ 40 | Лінза Френеля, (іч + мх). | Захист об`єму |
| 9 | SRPG-1 | 18 | 105 | Не має | 1 | 2,1 | Не має | 13 / 22 | -20 ( +60 | 9,0 ( 16,0 | 0,1/ 28 | 22/ 39 | Лінза Френеля, (іч + рс), для (рс), R= 10м.(900). | Захист об`єму |

3.4 Сповіщувачі акустичні розбиття скла

Таблиця №10

| № п/п | Наймену-вання Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Радіус дії, м | Скло звичайне, товщина, мм | Скло загартоване, товщина, мм | Скло ламіноване, товщина, мм | Скло багатошарове, товщина, мм | Скло армоване, товщина, мм | Струм живл., мА, при напр., 12 В (в режимах “Норма” / “Тривога”) | Діапазон робочих температур, ºС | Діапазон напруги живлення, В | Максимальний струм, А /максимальна напруга, В (для вихіду реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії (ак) - акустичний | При-мітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 Сповіщувачі акустичні розбиття скла для об’єктів категорії А,Б,В |
| 1 | GBD-1 | 10/ 15 | 2(6 | 2(6 | - | - | - | 13 | -10 ( +55 | 8,0 ( 16,0 | 0,5 / 24 | 22 / 39 | Обробка сигналу аналогова, (ак). | Захист скла |
| 2 | Breakglass 2000 ТУ У 14357131.001-99 | 8 | 3(6 | 6 | 6 | - | 6 | 30 / 45 | -10 ( +50 | 9,0 ( 16,0 | 0,05 / 100 | 11 / 11 | Обробка сигналу цифрова, (ак). | Захист скла |
| 3 | DL 500 | 1,2 ( 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | - | 6,3 | 20 | 0 ( +50 | 10,0( 14,0 | 0,5 / 24 | 19 / 34 | Обробка сигналу аналогова, (ак). | Захист скла |
| 4 | GS 901 | 1,5 | - | - | - | - | - | 14 / 20 | -18 ( +50 | 7,0 ( 18,0 | - | 7 / 37 | Обробка сигналу цифрова, (ак). | Захист скла |
| 5 | FG 1025 | 7,6 | 2,4 ( 6,4 | 3,2 ( 6,4 | 3,2 ( 6,4 | 3,2 ( 14 | 6,4 | 25 | 0 ( +50 | 8,0 ( 14,0 | 0,12 / 25 | 26 / 38 | Обробка сигналу цифрова, (ак), пам`ять тривог, два мікрофони, самотестування | Захист скла |
| 6 | DS 1108 i | 7,6 | 3,2 ( 6,4 | - | - | - | 6,4 | 24 | -29 ( +49 | 9,0 ( 15,0 | 0,12 / 28 | 26 / 40 | Обробка сигналу цифрова, (ак), пам`ять тривог, 1 мікрофон. | Захист скла |

Продовження таблиці №10

| № п/п | Наймену-вання Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Радіус дії, м | Скло звичайне, товщина, мм | Скло загартоване, товщина, мм | Скло ламіноване, товщина, мм | Скло багатошарове, товщина, мм | Скло армоване, товщина, мм | Струм живл., мА, при напр., 12 В (в режимах “Норма” / “Тривога”) | Діапазон робочих температур, ºС | Діапазон напруги живлення, В | Максимальний струм, А /максимальна напруга, В (для вихіду реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії (ак) - акустичний | При-мітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Shatter Point 5625-W | 3 | 2,4 ( 3,0 | 3,2 ( 6,4 | - | 3,2 ( 6,4 | 6,4 | 20 | -10 ( +55 | 9,0 ( 15,0 | 0,05 / 16 | 45 / 57 | Акустичний +вібраційний + магнітний. | Захист скла |
| 8 | Shatter Pro II 5812EZ-W 5822A-W 5820A-W | 7,5 | 2,4 ( 6,4 | 3,2 ( 6,4 | - | 3,2 ( 6,4 | 6,4 | 25 | -18 ( +50 | 9,0 ( 16,0 | 0,05 / 16 | 45 / 57 | Акустичний | Захист скла |
| 9 | GBS R6LSA | 2 | 3 ( 14 | 20 | - | - | - | 0,006 / 7 | -50 ( +80 | 3,0 ( 8,0 | 0,1 / 30 | 19 / 34 | Поверхневий контактний розбиття скла. | Захист скла |
| 10 | GBS 2001LSA (RI 8D / RI 8D-RS) | 2 | 3 ( 14 | 20 | - | - | - | 0,006/ 7 | -50 ( +80 | 3,0 ( 18,0 | 0,1 / 30 | 19 / 34 | Поверхневий контактний розбиття скла. | Захист скла |
| 11 | Shock Sensors 5415-M/W | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 9,0 ( 24,0 | 0,05 / 24 | 45 / 57 | Акустичний поверхневий + магнітоконтактний. Габарити зони дії: 0,61(122(30. | Захист металевих поверхонь шаф, сейфів. |
| 12 | Shock Sensors 5402-W | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 9,0 ( 24,0 | - | 45 / 57 | Акустичний поверхневий + магнітоконтактний. Габарити зони дії: 0,61(122(30. | Захист металевих поверхонь шаф, сейфів. |
| 13 | Shock Sensors 5150-MW | 2,5 | До 6,4 | До 6,4 | - | До 6,4 | До 6,4 | - | - | - | 0,015 / 15 | 45 / 57 | Акустичний розбиття скла | Захист скла |
| 14 | GBD-2 | 10 | - | - | - | - | - | 22 / 25 | -20 ( +50 | 9,0 ( 16,0 | 0,05 / 24 | 22 / 39 | Акустичний розбиття скла | Захист скла |
| 15 | АРФА | 6 | 2,5 ÷ 8 | 3 ÷ 6 | - | 4 ÷ 7,5 | 5,5 ÷ 6 | 20 / - | +1 ( + 40 | 10,0 ( 16,0 | - | 8 / 4 | Акустичний розбиття скла, дво-канальний. Підвищена стійкість до механічних вібрацій. Самотестування, цифрова обробка сигналу. Має індикацію зниження напруги живлення і виявлення несправності. | Захист скла |
| 16 | ИОАРС “СОЛО” ТУ У 19127306.045-2000 | 8 | 2,4 ( 7,2 | 3,2 ( 6,4 | - | - | - | 13 | -10 ( +50 | 8,0 ( 16,0 | 0,5 / 24 | 2 / 2 | Обробка сигналу аналогова, одноканальна, працює з рифленим склом: (2,4-7,2)мм. | Захист скла |

3.5 Сповіщувачі мікрофонні захисту периметру

Таблиця № 11

| № п/п | Наймену-вання Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Дальність дії однієї зони, км | Кількість охоронних зон | Сумарна відстань, км | Місце прокладки | Довжина інтерфейсного кабелю, км | Глибина прокладки, см | Струм живлення, мА, при напрузі, 12/24 В (в режимах “Норма” / “Тривога”) | Діапазон робочих температур, ºС | Діапазон напруги живлення, В | Максимальний струм, А / максимальна напруга, В (для виходу реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 Сповіщувачі мікрофонні захисту периметру для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | GROUND SENTRY | 0,15 | 4 | 0,6 | Грунт | 0.9 | 15 ( 20 | 112 при 24В | - | 21,0( 30,0 | 2 / 30 | 19/ 49 | Сповіщувач з адаптацією до нав-колишніх умов, що вимагає спе-ціальної наладки після монтажу. | Захист периметру за допомогою сейсмокабелю. |
| 2 | SENTRY FLEX | 0,3 | 120 | 36 | Дах, ого-рожа | - | - | 60 при 12В | -30 ( +80 | - | 0,1 / 150 | 19 / 36 | Процесорна обробка сигналу, захист від сторонніх завад. | Захист периметру за допомогою сейсмокабелю. |
| 3 | GW-450 (GW-470) | 1,0 / 1,5 | 1 або 2 | 1 / 1,5 | Дах | 0,14 | - | 100 при 12В | -30 ( +80 | 10,2( 15,0 | 0,75 / 110 | 45/ 46 | Процесорна обробка сигналу, захист від сторонніх завад. | Захист периметру за допомогою сейсмокабелю. |

3.6 Сповіщувачі сейсмічні

Таблиця №12

| № п/п | Найменування Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Радіус дії, м | Тип матеріаліу- стін, сейфів | Види подій (вибух, удари, свердління, паління). | Вбудований тестовий генератор | Струм живл., мА, при напр., 12 В (в режимах “Норма” / “Тривога”) | Діапазон робоч. темпер., С( | Діапазон напруги живлення, В | Макс. струм, А / макс. напруга, В (для вихіду реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії | При-мітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 Сповіщувачі сейсмічні для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | GM 560 | 4 | Усе | Усе | Має окремо | 3 | -20 ( +55 | 9,0 ( 16,0 | 0,1 / 30 | 19 / 34 | Інтерактивне дист. керування при регулюванні, самотестування. | Захист поверхні |
| 2 | GM 530 | 3(6 | Усе | Усе | Має | 5 | -20 ( +60 | 7,0 ( 16,0 | 0,1 / 30 | 19 / 34 | Захищеність від фонових завад, самотестування. | Захист поверхні |
| 3 | KSM 411 | 3(4 | Усе | Усе | Має | 11 | -10 ( +60 | 9,0 ( 30,0 | - | 45 / 55 | Сейсмомікрофон з внутрішнім (PSG 42) або зовнішнім (KSG 411) генераторм тестування. | Захист поверхні |
| 4 | ES 400 (ES 300) | 1(3 | Усе | Усе | - | 12 | -20 ( +50 | 8,0 ( 15,0 | - | 19 / 33 | Вібраційний з мікропроцесорною обробкою сигналу. | Захист поверхні |
| 5 | DS 1520 | 1 ( 14 | Усе | Усе | - | 10 | -20 ( +55 | 9,0 ( 15,0 | 0,1 / 28 | 26 / 40 | Мікропроцесорна обробка сигналу. | Захист поверхні |
| 6 | VV600 | 1 ( 14 | Усе | Усе | Дистан-ційно | 24 | -20 ( +55 | 9,0 ( 15,0 | 0,1 / 30 | 7 / 37 | Три канали детектування, ступінчата настройка (5ст. по 6Дб) | Захист поверхні |
| 7 | А-03 | Складається з трьохканального аналізатора сигналів та групи паралельно підключених п’єзоелектричних сповіщувачів, сполучених по чотирьох- або шести-жильному екранованому кабелі, довжиною до 200 метрів. | 3 / 32 | Один канал програмується на кіль-кість НЧ послідовностей (відлік кількості ударів). Канали ВЧ та НЧ мають плавне регулювання чутли-вості для всієї групи сповіщувачів. | Захист поверхні |
| 7.1 | Аналізатори сигналів “SЕ-03”, “SЕ-04” | - | - | - | Не має | 60 | - | 10,0 ( 15,0 | - |  | “SЕ-03” – аналізатор аналоговий; “SЕ-04” – аналізатор цифровий, має додатковий охоронний шлейф. |  |
| 7.2 | Сповіщувачі серії (“A-03”, “A-03GR”, “A-03M”)*, (“A-03AS”, “A-03B/AS”, “A-03B/MAS”)**, | (2( 6)м2 на один спов. | Усе | Усе | Не має | - | - | - | - |  | Регулювання чутливості по всьому спектру частот передбачено окремо в кожному сповіщувачі . В залежності від серії можна підключити до одного аналізатора сповіщувачі у кількості: * (від 1до 8) або ** (від 1до 15) | Сповіщувачі не мають активних елементів і не мають електро-живлення |

3.7 Сповіщувачі  ручні для використання в системах тривожної сигналізації

Таблиця №13

| № п/п | Наймену-вання Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Габаритні розміри, мм | Матеріал корпусу | Тип вихідних контактів | Діапазон напруги живлення, В | Струм живлення, мА, при напрузі 12 В (в режимах “Норма”/ “Тривога”) | Діапазон робочих температур, ˚С | Максимальний струм, А / макси-мальна напруга, В (для виходу реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Примітки (е/к) – електроконтактний, (м/к) – магнітоконтактний, (р/к) – радіоканальний. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 Сповіщувачі ручні для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | W72612 | 55 (55 (28 | Метал | Тип С | - | - | - | 5,0 / 250 | 45 / 48 | (е/к), “Тривожна кнопка” з механічним блокуванням натиснутого стану, розблокування за допомогою ключа. |
| 2 | ART 483 | 55 (55 (28 | Метал | Тип С | - | - | - | 5,0 / 24 | 17/ 31 | (е/к), “Тривожна кнопка” з механічним блокуванням натиснутого стану, розблокування за допомогою ключа |
| 3 | ART 479 | 76 (23 (15 | Пластик | Тип С | - | - | - | 5,0 / 125 | 17/ 31 | (е/к), “Тривожна кнопка” без блокування натиснутого стану. |
| 4 | 3040, 3040CT | 45 (74 (20 | Пластик | Тип С | 7,0-15,0 | 8 / - | -18 +48 | 0,25 / 30 | 45 / 57 | (м/к), “Тривожна кнопка” з пам’яттю тривоги, з світлодіодним індикатором червоного кольору. Зняття режиму “Тривога” відбувається при відключенні живлення. |

Продовження таблиці №13

| № п/п | Наймену-вання Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Габаритні розміри, мм | Матеріал корпусу | Тип вихідних контактів | Діапазон напруги живлення, В | Струм живлення, мА, при напрузі 12 В (в режимах “Норма”/ “Тривога”) | Діапазон робочих температур, ˚С | Максимальний струм, А / макси-мальна напруга, В (для виходу реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Примітки (е/к) – електроконтактний, (м/к) – магнітоконтактний, (р/к) – радіоканальний. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3045, 3045CT | 45 (74 (20 | Пластик | Тип В | - | - | -18 +48 | 0,25 / 30 | 45 / 57 | (м/к), “Тривожна кнопка” без пам`яті тривог, без індикатора режиму “Тривога”. |
| 6 | 3050, 3050CT | 45 (74 (20 | Пластик | Тип С | 7,0-15,0 | 8 / - | -18 +48 | 0,25 / 30 | 45 / 57 | (м/к),“Тривожна кнопка” з пам’яттю тривоги. Режими: “Тривога”- світ-лодіодний індикатор червоного кольору, “Норма” – зеленого кольору. Зняття режиму “Тривога” відбувається при відключенні живлення. |
| 7 | 3055, 3055CT | 45 (74 (20 | Пластик | Тип С | 7,0-15,0 | 8 / - | -18 +48 | 0,25 / 30 | 45 / 57 | (м/к), “Тривожна кнопка” без пам`яті тривог. Режими: “Тривога” - світ-лодіодний індикатор червоного кольору, “Норма” – зеленого кольору |
| 8 | Bill trap 3555 | 86 (6 6(10 | Пластик | Тип С | - | - | - | 0,3 / 30 | 45 / 57 | (м/к), “Датчик останньої банкноти”, без пам`яті тривог, без індикаторів режимів роботи. |
| 9 9.1 | QLR 193 (приймач) | 111 (80 (29 | Пластик | Тип С | 10,5-15,0 | 20 / - | - | 1,0/ 24 | 17/ 31 | (р/к), “Тривожна кнопка” працює на F = (26-30)МГц, діє до (20-40)м в приміщенні (можливий зв`язок через одну капітальну стіну) і до 200м в зоні прямої видимості |
| 9.2 | QLT 193 (передавач) | 85(30(25 | Пластик | Тип С | - | - | - | 1,0/ 24 | 17/ 31 | Приймач – стаціонарний, передавач – портативна кнопка (брелок). Має 13122 варіантів кодів. Можливе підключення модуля розширення до 4-х каналів. |
| 10 | “Орион-РК” ТУ У 25499704.001-2000 | - | - | - | - | - | - | - | 28 / 28 | (р/к), “Тривожна кнопка” працює на F = (433-434) Мгц, діє не менше 50 м. Може використовуватись в якості шифропристрою постановки/зняття під/з охорони (див. Розд. 6.2 “Шифропристрої”). |
| 10.1 | КРП (приймач) | 70(75(40 | Пластик | Тип С | 10,0-13,8 | 50 | +5 +40 | - | 28 / 28 | Приймач – стаціонарний. Має світлову індикацію розряду батареї в брелку, що надходить по радіоканалу. |
| 10.2 | КРБ (передавач-брелок) | 65(20(40 | Пластик | - | 9,0-12,0 | - | +5 +40 | - | 28 / 28 | Передавач – портативна кнопка (брелок). Має 268 мільйонів варіантів кодів. |
| 11 | 031521 (артикул) | 300(30(35 | Метал , пластик | - | - | - | - | - | 5 / 42 | Стаціонарна механічна ножна педаль “Тривожна кнопка” з пам`яттю тривог. |
| 12 | 031550 (артикул) | ( 100 | Пластик | - | - | - | - | - | 5 / 42 | Стаціонарна механічна ручна “Тривожна кнопка” з пам`яттю тривог. |
| 13 | ИО 102 - 1 “ГНОМ” ТУ У 19127306.025-99 | ( 70 | Пластик | - | - | - | - | - | 2 / 2 | Стаціонарна механічна “Тривожна кнопка” з пам`яттю тривог. |

Примітки:1  Тип С – перекидна група контактів (три контакти СОМ, NC, NO): в стані “Норма” контакти COM, NC –   замкнуті, в стані “Тривога” -  контакти   COM, NC – розімкнуті.

2  Тип А – нормально розімкнуті контакти (два контакти).

3  Тип В -  нормально замкнуті контакти (два контакти): в стані “Норма” контакти COM, NC –   замкнуті, в стані “Тривога” -  контакти         COM, NC – розімкнуті.

3.8 Сповіщувачі  точкові

Таблиця №14

| № п/п | Найменування Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Кількість контактів | Тип контактів | Напруга пробою, більше, В | Максимальна кільк. спрацювань | Антисаботаж | Покриття контакту геркона | Діапазон робоч. темпер., ˚С | Максимальний струм, А / максимальна напр, В (для виходів реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії, спосіб встановлення (м/к)- магніто-контактний | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.1Сповіщувачі точкові для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | 960 | - | НЗ | 2400 | - | - | - | - | 0,1 /- | 27/ 32 | (м/к) | Захист вікон, дверей. |
| 2 | 3555В (сповіщувач останньої банкноти) | 3 | - | 240 | - | - | - | - | 0,1 /- | 45/ 57 | Перекидний контакт. | Встановлення в касовому апараті |
| 3 | ИО 102-9 “СОМК-1” ТУ У 19127306.001.98 | 1 | НЗ | - | 106 | Не має | - | -40 +50 | 0,1/ 72 | 2/2 | (м/к) | Захист вікон, дверей |
| 4 | ИО 102-10 “СОМК-3” ТУ У 19127306.008.95 | 1 | НЗ | - | 106 | Не має | - | -40 +50 | 0,003 /30 | 2/2 | (м/к) | Захист вікон, дверей |
| 5 | MPS-5, MPS-10, MPS-45 | 1 | НЗ НР | - | 108 | Не має | Рутеній | -40 +60 | 03/ 30 | 45/ 57 | (м/к) | Захист вікон, дверей |
| 6 | Серія: 1005 Моделі: 1002-N, 1005-N | 1 | НЗ НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), | Захист офісної техніки, шаф |
| 7 | Серія: 1015 Моделі: 1015-N, 1015W-N | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), пресування в отвори | Захист вікон, дверей |
| 8 | Серія: 1032 Моделі: 1032-N, 1032W-N | 1 | НР | - | 107 | Не має | Ро-дій | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), накладки з шурупами | Захист вікон, дверей |
| 9 | Серія: 1035 Моделі: 1035W, 1035WS-N | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), самоклейкі | Захист вікон, дверей |
| 10 | Серія: 1045 Моделі: 1042TW, 1045-N, 1045T, 1045TS-N, 1045W-N | 1 | НР | - | - | Має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), чутливі до напряму полярності магніту | Захист вікон, дверей |
| 11 | Серія: 1055 Моделі: 1055-N, 1055W-N | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), клеїти, впресовувати | Захист дюралевих вікон, дверей |
| 12 | Серія: 1058 Модель: 1058-N | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к),пресування з натягом | Захист дюралевих вікон, дверей |
| 13 | Серія: 1065 Моделі: 1065-N, 1065W-N | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к),пресування з натягом | Захист вікон, дверей |
| 14 | Серія: 1072 Моделі: 1072-N, 1072W-N | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), фланцеві з кабельним. вивідом. | Захист вікон, дверей |
| 15 | Серія: 1075 Моделі: 1075, 1075TW-N, 1075WS-N, R1075W. Серія: 1075T/65T Моделі: 1075T-N, 1075W. Серія: R1075T Моделі:R1075T-N,R1075-N | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), пресова посадка з натягом | Захист вікон, дверей |
| 16 | Серія: 1078C Моделі:1078C-N,1078C1-N, 1078CS-N, 1078CW-N. Серія: 1078T Моделі: 1078T-N, 1078TW-N, 1078CT-W | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к) | Захист сталевих дверей, товщиною 1 дюйм |
| 17 | Серія: 1082 Моделі:1082-N,1082W-N, 1082T, 1082TW | 1 | НР | - | - | Має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), чутливі до напряму полярності магніту | Захист вікон, дверей |
| 18 | Серія: 1085 Моделі:1085-N, 1085T, 1085W-N, 1085TW | 1 | НР | - | - | Має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), чутливі до напряму полярності магніту | Захист вікон, дверей |
| 19 | Серія: 1090 Модель:1090 (з підмагнічуванням) | 1 | - | - | 107 | Має | - | 0 +50 | 0,05/ 30 | 45/ 57 | (м/к), урізний, підвище-ної секретності | Захист дверей (пожежний ) |
| 20 | Серія: 1125 Моделі:1125-N,1125W-N, 1129-N, 1129W-N. Серія: 1125T Моделі:1125T-N, 1125TW-N. Серія: R1125 Моделі: R1125TW-N. Серія: R1125T Моделі:R1125T, R1125TW | 1 | НР | - |  | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), вкорочені по дов-жині, кабельний вивід, встановлення “врівень” | Захист вікон, дверей |
| 21 | Серія: 1135 Моделі: 1135T, 1135TW | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), накладні, мініатюр-ні | Захист вікон, дверей |
| 22 | Серія: 1145 Моделі: 1145-N, 1145W-N | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,25/ 100 | 45/ 57 | (м/к), мініатюрні | Для тонких рам |
| 23 | Серія: 1225 Моделі: 1225-N, 1225W, R1225-N, R1225W-N | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), з захистом від деформації | Захист вікон, дверей |

Продовження таблицш №14

| № п/п | Найменування Для сповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Кількість контактів | Тип контактів | Напруга пробою, більше, В | Максимальна кільк. спрацювань | Антисаботаж | Покриття контакту геркона | Діапазон робоч. темпер., ˚С | Максимальний струм, А / максимальна напр, В (для виходів реле “Тривога”) | Постач. / виробн. | Принцип дії, спосіб встановлення (м/к)- магніто-контактний | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Серія: 1275 Моделі: 1275-N, 1275W-N,R1275-N, 1275W | 1 | НР | - | - | Має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), чутливі до напряму полярності магніту | Захист вікон, дверей |
| 25 | Серія: 1285 Моделі:1282TW, 1285T, 1285TW | 1 | НР | - | - | Має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), чутливі до нап-ряму полярності магніту | Захист вікон, дверей |
| 26 | Серія: 2100 Моделі: 2105A-G, 2115A-G | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к) | Захист об`єкту, що переміщається |
| 27 | Серія: 2200 Моделі: 2202-A, 2202AS-L, 2202AU, 2205-A, 2205AS-L | 1 | НР | - | - | Не має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к) | Для дерев`яних і кам`яних підлог |
| 28 | Серія: 2227 Модель: 2227AL | 1 | НР/ НЗ | - | - | Не має | - | - | 0,3/ 100 | 45/ 57 | (м/к), чутливі до напряму полярності магніту | Захист вікон, дверей |
| 29 | Серія: 2500 Моделі: 2505A-L, 2207AH-L, 2515A-L | 1 | НР | - | - | Має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), чутливі до напряму полярності магніту | Захист вікон, дверей |
| 30 | Серія: 2600 Модель: 2642TW-N | 1 | НР | - | - | Має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к), чутливі до напряму полярності магніту | Захист вікон, дверей |
| 31 | Серія: 2700 Моделі: 2707-A, 2727A-L, 2747A-L, 2757A-L, 2767A-L | 3 | НР/ НЗ | - | - | Має | - | - | 0,25/ 100 | 45/ 57 | (м/к), чутливі до напряму полярності магніту | Захист сейфів |
| 32 | Серія: 2800Т Моделі: 2804T-M, 2807T-M | 3 | НР/ НЗ | - | - | Має | - | - | 0,25/ 100 | 45/ 57 | (м/к) | Захист вікон, дверей |
| 33 | Серія: 2840 Модель: 2845T-M | 2 | НЗ | - | - | Має | - | - | 0,5/ 100 | 45/ 57 | (м/к) | Захист вікон, дверей |
| 34 | Серія: 2900 Модель: 2906-A-L | 4 | - | - | 107 | Має | - | 0 +50 | 0,05/ 18 | 45/ 57 | (м/к) | Захист вікон, дверей |
| 35 | Серія: 3005 Моделі: 3002-N, 3005 | 1 | - | - | 107 | Має | - | 0 +50 | 0,05/ 18 | 45/ 57 | (м/к) | Захист вікон, дверей |
| 36 | Серія: 3008 Модель: 3008 | 1 | - | - | 107 | Має | - | 0 +50 | 0,05/ 18 | 45/ 57 | (м/к) | Захист вікон, дверей |
| 37 | Серія: 3010 Моделі: 3015, 3012 | 1 | - | - | 107 | Має | - | 0 +50 | 0,05/ 18 | 45/ 57 | (м/к) | Захист вікон, дверей |
| 38 | Серія: 3025 Модель: 3025T | 1 | - | - | 107 | Має | - | 0 +50 | 0,05/ 18 | 45/ 57 | (м/к) | Захист вікон, дверей |
| 39 | Серія: 3035 Модель: 3035 | 1 | - | - | 107 | Має | - | 0 +50 | 0,05/ 18 | 45/ 57 | (м/к) | Захист вікон, дверей |
| 40 | DS 109 (з додатковим антисаботажним контролем) | 1 | НЗ | - | 107 | Має | Рутеній | -40 +60 | 0,5/ 100 | 7 / 37 | (м/к), накладний | Захист броньо-ваних дверей |
| 41 | DS 101 (з додатковим антисаботажним контролем) | 1 | НЗ | - | 107 | Має | Рутеній | -40 +60 | 0,5/ 100 | 7 / 37 | (м/к), накладний | Захист вікон, дверей |
| 42 | DS 102-B | 2 | НР/ НЗ | - | 107 | Має | Рутеній | -40 +60 | 0,5/ 100 | 7 / 37 | (м/к), накладний | Захист вікон, дверей |
| 43 | DS 107 (з додатковим антисаботажним контролем) | 1 | НЗ | - | 107 | Має | Рутеній | -40 +60 | 0,5/ 100 | 7 / 37 | (м/к), скрите встановлення | Захист броньо-ваних дверей |
| 44 | Серія: MK200 Моделі: MK240, MK250,MK260, MK270,MK272 | 2 | НЗ | - | 2( 107 | Має | Позолота з руте-нієм | -40 +70 | 0,5/ 200 | 19 / 34 | (м/к) | Захист вікон, дверей |

4 Оповіщувачі звукові

Таблиця №15

| № п/п | Найменування Для оповіщувачів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Діапазон напруги живлення від мережі змінного струму, В | Діапазон напруги живлення від джерела постійного струму, В | Максимальна потужність споживання від мережі ~220 В, ВА | Максимальна потужність споживання від мережі постійного струму Вт | .Діапазон робочих температур, (С | Максимальний час безперервної видачі сигналу “Тривога”, год. | Рівень гучності звукового сигналу, дБ | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Оповіщувачі звукові для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | ОПО-201-1 ТУ У 19127306.010-98 | - | 10,2 ( 15,0 | - | 0,45 | -10 ( +50 | 24 | 100(5 | 2/2 | Звуковий оповіщувач для встановлення в середині приміщення. Відсутній захист від несанкціонованого доступу. |
| 2 | ОПО-201-2 ТУ У 19127306.010-98 | - | 21,0 ( 27,0 | - | 1,1 | -10 ( +50 | 24 | 100(5 | 2/2 | Звуковий оповіщувач для встановлення в середині приміщення. Відсутній захист від несанкціонованого доступу. |
| 3 | ОПО-201-3 ТУ У 19127306.010-98 | 176 ( 242 | - | 17,0 | - | -10 ( +50 | 24 | 100(5 | 2/2 | Звуковий оповіщувач для встановлення в середині приміщення. Відсутній захист від несанкціонованого доступу. |
| 4 | ОПОК - 4 - 1 ТУ У 19127306.007-98 | - | 10,2( 15,0 | - | 7,5 | -10 ( +50 | 24 | 100(5 | 2/2 | Звуковий і світловий оповіщувач. Має магнітоконтакт для захисту від несанкціонованого доступу. |
| 5 | ОПОК - 4 – 2 ТУ У 19127306.007-98 | 187 ( 242 | - | 39,0 | - | -10 ( +50 | 24 | 100(5 | 2/2 | Звуковий і світловий оповіщувач. Має магнітоконтакт для захисту від несанкціонованого доступу. |
| 5 | ОПОК-401-2 “ЦИКАДА-2” ТУ У 31.6-19127306-059-2002 |  | 10,2 - 15,0 | - | 1,35 | -10 ( +50 | 24 | 85 ( 110 | 2/2 | Звуковий і світловий оповіщувач. Відсутній захист від несанкціонованого доступу. |
| 5 | ОПОК-401-3 “ЦИКАДА-3” ТУ У 31.6-19127306-059-2002 |  | 21,0 - 27,0 | - | 2,43 | -10 ( +50 | 24 | 85 ( 110 | 2/2 | Звуковий і світловий оповіщувач. Відсутній захист від несанкціонованого доступу. |
| 5 | ОПОП “ДЖМІЛЬ” ТУ У 31.6 25499704.002-2002 | - | 9,0 - 15,0 | 39,0 | - | -10 ( +50 | 24 | 100(5 | 28 / 28 | Звуковий і світловий оповіщувач. Має магнітоконтакт для захисту від несанкціонованого доступу. |

5 Системи та засоби активного реагування на несанкціонований доступ

Таблиця №16

| № п/п | Найменування Для приладів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Діапазон напруги живлення від джерела постійного струму, В | Максимальний струм споживання (на протязі 3с.), А | Ширина імпульсу управління (не менше), с | Діапазон робочих температур, (С | Об`ем приміщення, задіяний одним піропатроном (вказано на контрольній мембрані), м3 | Тип активного реагування на несанкціонований доступ | Електричний опір елементу накалювання, Ом | Короткочасний струм, що гарантовано не визиває спрацювання пристро на протязі 5 хвилин, А | Періодичність заміни піропатрону (не рідше), місяців | Гарантійний час зберігання з моменту виготовлення (не більше), місяців | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій розпилюючий охоронний з речовиною “АЛГОГЕН” ТУ У 23160261.003-98 | 5 ( 24 | 3 | 2 | -20 ( +50 | 5 / 30 | Розпилення речовини сльозоточивої та дратівної дії | 2 ( 3 | 0,05 | 12 | 18 | 14 / 14 | Рекомендований, як засіб підсилення охорони об’єктів та організації автономної охорони віддалених об’єктів. При реагуванні розпилюється речовина сльзоточивої та дратівної дії АЛГОГЕН. Забезпечується захист об’єму до 30м3 від одного пристою. Дозволяється встановлювати декілька пристроїв при паралельному підключенні для збільшення задіяної площі. Дозвіл на використання (розпорядження КМУ № 352-р від 28.06.1997р. та № 829 від 4.08.1997р.) |

6 Шифропристрої   (клавіатури)

Таблиця №17

| № п/п | Найменування Для приладів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Діапазон напруги живлення , В | Максимальний струм споживання від 12 В, мА | Діапазон робочих температур, (С | Кількість релейних виходів, од. | Струм, що комутується контактами реле, А | Напруга, що комутується контактами реле, В | Кількість електронних виходів | Значення постійного стру-му, що комутується електронним виходом мА | Кількість цифр в коді доступу, од. | Кількість кодів споживачів, шт | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Шифропристрої для об’єктів категорії А, Б, В |
| 1 | Шифропристрій цифровий DLK640 ТУ У 14357131.009-98 | 10,5 - 14,5 | 110 | +10 - +35 | 2 | 1 | 24 | 1 | 60 | від 3 до 10 | 31 | 11 / 11 | Програмуєма клавіатура з енергонезалежною пам`яттю установок. Може використовуватися спільно з ППКОП для взяття / зняття об`єкту з охорони або в системах доступу. |
| 6.2 Шифропристрої для об’єктів категорії Б, В |
| 2 | “Оріон-РК” ТУ У 25499704.001-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 / 28 | Працює на F = (433-434)МГц, діє до (50)м в приміщенні (можливий зв`язок через одну капітальну стіну) і до 100м в зоні прямої видимості. |
| 3.1 | КРП (приймач) | 10,0 ÷ 13,8 | 50 | +5 ÷ +40 | 1 | - | - | Не має | - | - | - | 28 / 28 | Приймач – стаціонарний. Має світлову індикацію розряду батареї в брелку, що надходить по радіоканалу |
| 3.2 | КРБ (передавач-брелок) | 9,0 ÷ 12,0 | - | +5 ÷ +40 | 1 | - | - | Не має | - | - | - | 28 / 28 | Передавач – портативна кнопка (брелок). Має 268 мільйонів варіантів кодів. |

7 Комунікатори, плати підключення ППК до СПС

Таблиця №18

| № п/п | Наймену-вання Для приладів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Діапазон напруги живлення постійним струмом, В | Максимальний струм споживання від 12 В, мА | Діапазон робочих температур, (С | Кількість потенціальних входів, шт | Кількість релейних виходів, | Струм, що комутується онтактами реле, А | Значення напруги, що комуту-ється контактами реле, В | Кількість виходів на 18 кГц, | Кількість сповіщень, передаваємих на ПЦН, шт | Можливість прийому спо- віщень від ППК по авто- дозвону (прот.FRAN-KLIN) | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Комунікатори, плати підключення ППКОП до СПС для об’єктів категорії А,Б,В |
| 1 | Комунікатор DL-TO620 | 10,0 ÷ 15,0 | 120 | -10 ÷ +40 | 1 НСД | 1 | 0,1 | 72 | 1 | 55 | Має | 11 / 52 | Модуль підключення ППК до СПС типу “Каштан”, “Дунай”, “Атлас3”, “Центр”, “Нева”. Дозволяє організувати два рубежі охорони. |
| 2 | Комунікатор SPIN-KM | 8,5 ÷ 15,0 |  | 0 ÷ +40 | 4 |  |  |  |  | 103 | Має | 7 / 58 | Модуль підключення ППК до СПС типу “Каштан”, “Дунай”. Отримує сповіщення від ППК по автодозвону, або по потенціальним входам. |
| 3 | Комунікатор KM-1 | 8,5 ÷ 15,0 |  | 0 ÷ +40 | 8 |  |  |  |  | 20 | - | 45/ 45 | Модуль підключення ППК до СПС типу “Каштан”. Отримує сповіщення від ППК по потенціальним входам. |
| 4 | Комунікатор G&K-10-10 | 10,5 ÷ 15,0 | 60 | -10 ÷ +70 | 5 | - | - | - | 1 | до 86 | - | 26 / 56 | Модуль підключення централей типу RADIONICS до СПС типу «ДУНАЙ», «КАШТАН». |
| 5 | Плата підключення G(K-01 | 10,8 ÷ 13,2 |  | -15 ÷ +45 | 2+3 | 1 | 0,5 | 72 |  |  |  | 26 / 56 | Модуль підключення ППК до СПС типу “Центр”, “Атлас-3”, “Атлас- 6”. Дозволяє організувати два рубежі охорони. |
| 6 | Плата підключення G(K-02 | 10,8 ÷ 13,2 |  | -15 ÷ +45 | 2 | 1 | 0,5 | 72 |  |  |  | 26 / 56 | Модуль підключення ППК до СПС типу “Центр”, “Нева-10М”, “Озон-Д 01”. |

8 Джерела безперебійного живлення і інші пристрої живлення

Таблиця №19

| № п/п | Найменування Для приладів вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Діапазон напруги живлення від мережі ~220 В, при якому не відбувається споживання струму від акумулятора, В | Струм навантаження, номін., А | Вихідна напруга номінальна, В | Ампл. пульсацій вих. напр., мВ | Напр. на АБ, В, при якій, вкл. захист від глибок. розряду АБ | Струм спрацювання захисту від перенавантаження, А | Час роботи джерела при відсутності напруги змінного струму ~220 В , год | Діапазон робочих температур, (С | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 Джерела безперебійного живлення і інші пристрої живлення для об’єктів категорій А, Б, В |
| 1 | «PSV» ТУ У 14357131.010-98 | 220(33 | 1,5 | 10,8 ÷ 13,8 | 50 | 11,0 (0,2 | 6 | 4 | +10 ÷ +35 | 11 / 11 | Джерело безперебійного живлення. Рекомендується використовувати з батареями типу NP 7-12, SP 12-7,2. |
| 2 | БП 1215 ТУ 25-08.349-79 | +22 220 -33 | 1,2 | 10,8 ÷ 13,8 | 50 | - | 2,5 | 2 | +5 ÷ +40 | 1 / 1 | Джерело безперебійного живлення. Рекомендується використовувати з батареями типу NP 7-12. |
| 3 | BPR-12 | - | 2 | - | - | 10,7 (0,2 | - | - | +5 ÷ +50 | 21/ 21 | Пристрій захисту від глибокого розряду акумуляторних батарей. Може застосовуватись в ППКОП і джерелах безперебійного живлення. |
| 4 | «PPS-1208» ТУ У 22891034.001-2000 | 176 ÷ 253 | 0,8 | 9,5 ÷ 13,8 | 50 | 10,7 ( 0,2 | 1,0 | 5,2 | +1 ÷ +35 | 21/ 21 | Джерело безперебійного живлення. Рекомендується використовувати з батареями, які мають ємність від 7А/г до 12А/г |
| 5 | «PPS-1212» ТУ У 22891034.001-2000 | 176 ÷ 253 | 1,2 | 9,5 ÷ 13,8 | 50 | 10,7 ( 0,2 | 1,25 | 4,7 | +1 ÷ +35 | 21/ 21 | Джерело безперебійного живлення. Рекомендується використовувати з батареями, які мають ємність від 7А/г до 12А/г |
| 6 | «PPS-1215» ТУ У 22891034.001-2000 | 176 ÷ 253 | 1,5 | 9,5 ÷13,8 | 50 | 10,7 (0,2 | 1,5 | 4,7 | +1 ÷ +35 | 21/ 21 | Джерело безперебійного живлення. Рекомендується використовувати з батареями, які мають ємність від 7А/г до 12А/г |
| 7 | ИБП-12-1-3 «АЛАЙ И-3» ТУ У 19127306.034-99 | 176 ÷ 253 | 1,5 | 9,5 ÷13,8 | 50 | 10,7 ( 0,2 | 1,5 | 4,7 | +1 ÷ +35 | 2 / 2 | Джерело безперебійного живлення. Рекомендується використовувати з батареями, які мають ємність від 7А/г до 12А/г |

9 Пристрої реєстрації аудіоінформації

Таблиця №20

| № п/п | Наймену-вання Для пристроїв вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Кількість каналів | Середа функціонування | Середній об’єм необхідної дискової пам’яті для запису добової інформації без компресії на 1 канал, Мб | Постач. / виробн. | Принцип дії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 Реєстратори аудіоінформації цифрові |
| 1 | ArPhone D+ | 2 | Win 95/98, інтегрована з системами сповіщення, тощо | 86,4 | 12/12 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 2 | ArPhone SB | 2 | Win 95/98, фоновий режим | 86,4 | 12/12 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 3 | ArPhone SB Pro | 4 | Win 95/98, фоновий режим | 86,4 | 12/12 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 4 | ArPhone1.1 | 4 | MS DOS 3.0 та вище | 86,4 | 12/12 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 5 | ArPhone 2.4 | 4 | Win 95/98, фоновий режим | 86,4 | 12/12 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 6 | ArPhone 2.6 | 6 | Win 95/98, фоновий режим | 86,4 | 12/12 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 7 | ArPhone 2.8 | 8 | Win 95/98, фоновий режим | 86,4 | 12/12 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 8 | ArPhone 2.10 | 10 | Win 95/98, фоновий режим | 86,4 | 12/12 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 9 | ArPhone 2.12 | 12 | Win 95/98, фоновий режим | 86,4 | 12/12 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 10 | ArPhone 2.14 | 14 | Win 95/98, фоновий режим | 86,4 | 12/12 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 11 | ArPhone 2.16 | 16 | Win 95/98, фоновий режим | 86,4 | 12/12 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 12 | „SRS” | 16 | Windows | - | 63/63 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |
| 13 | „МПМ-12” | 16 | Windows | - | 64/64 | Архіватор аудіо інформації на основі ПЕОМ |

10 Прилади контролю за несенням охоронно-патрульної служби (ПКНС)

Таблиця №21

| № п/п | Наймену-вання Для пристроїв вітчизняного виробництва вказано № ТУ | Діапазон напруги живлення від джерела змінногоструму, В | Діапазон напруги живлення від джерела постійного струму, В | Максимальна потужність споживання від мере-жі 220 В (без додаткового навантаження), ВА | Максимальний струм споживання від джерела +12 В, А | Кількість шлейфів сигналізації (маршрутів), од. | Максимальна кількість маршрутних сповіщувачів, од. | Максимальний опір дротів шлейфу, кОм | Мінімальний опір між дротами шлейфу | Мінімальний опір між дротами шлейфу та “Землею” | Кількість тривожних виходів, од. | Тип кінцевого елементу шлейфу (для резисторів опір в кОм). | Наявність енергонезалежної пам`яті подій | Можливість автоматичної фіксації подій в реальному вимірі часу. | Можливість програмування порядку обходу маршрутних сповіщувачів | Можливість роботи приладу в режимах ПКНС, ППКОП, КМЄ. | Діапазон робочих температур ПКНС, С 0 | Діапазон робочих температур маршрутних сповіщувачів, С 0 | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 ПКНС для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | “КНС” ТУ У 13465479.005-99 | 187 ÷ 242 | 11,4 ÷ 13,8 | 8 | 0,3 | 1 | 8 | 0,15 | 20,0 | - | 1 | Діод | Не має | Не має | Не має | Не має | +5 ÷ +40 | +5 ÷ +40 | 16 / 20 | Для встановлення в приміщеннях. Вихід релейний (90 В, 30 мА). |
| 2 | ППКОМ “Маршрут” ТУ У 23916003.002-99 | 185 ÷ 260 | 10,0 ÷ 15,0 | - | 0,065 | 8 | 8 | 1,0 | 50,0 | 50,0 | 2 ПЦН +2 оповіщ. | Резистор 3 +0,1 кОм | Має | Не має | Має | Має | +5 ÷ +40 | +5 ÷ +40 | 51 / 51 | Для встановлення в приміщеннях. Виконання 01 в плас-тиковому корпусі без блоку живлення; Виконання 02 в металевому корпусі з вмонтованим безперебійним блоком живлення (~220/+12) В. |

11 Охоронні цифрові теле(відео) системи

Таблиця №22

| № п/п | Наймену-вання | Чорно-біла - Ч/б Кольорова – К | Макс. кількість об`єктів, що спостерігаються одночасно, шт. | Макс. кількість телекамер,що можна встановити на кожному об`єкті, шт. | Наявність відеореєстрації на жорсткий диск | Види мереж, що одночасно підтримує система | Макс. дальність зв`язку без ретрансляції та підсилення: Радіоканал / Провідний канал, км. | Рекомендована операційна система, що підтримує система “Відеомережа” | Швидкість виводу зображення на екран монітору, кадрів/сек | Макс. швидкість передачі інформації в мережі зв`язку, Мб/сек. | Наявність детекторів руху. | Діапазон робочих температур, С0 | Постач. / виробн. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 Охоронні цифрові теле(відео) системи для об’єктів категорій А,Б,В |
| 1 | Комплекс “ВІДЕО-МЕРЕЖА” | Ч/б та К | 1 ÷ 64 | 1 ÷ 16 (32 – з мульти-плексором) | Має | По радіо-каналу; по виділеним лініям; по внутрішнім кабельним мережам | 8/30 | W2000 | 3 ÷ 25 | 11 (по радіоканалу); 2,3 (по виділеним лініям зв`язку; 10/100 (по внутрішнім кабельним мережам) | Має | 0 ÷ +40 | 29 / 29 | Рекомендується для відеоспостереження та відеоархівації зображення на об`єктах, а також контролю несення служби на підохоронних об`єктах з розмежуванням прав доступу до управління системою. Має можливість інтеграції з системами контролю доступу та охоронно-пожежними системами. |
| 1.1 | Програмне забезпечення “Кодос-видеосеть” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 / 25 |  |
| 1.2 | відеосервер (об`єктова частина); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | пульт відеоспостере-ження за віддаленими об`єктами |  |  |  | Має |  |  | W2000 | 1 ÷ 25 |  | Має |  |  |  |

12 Акумуляторні батареї, призначені для використання в

джерелах резервного електроживлення

Таблиця №23

| № п/п | Наймену-вання | Номінальна емність (А*г) при температурі 20°C | Номинальна напруга, В | Рекомендований струм заряду у буферному режимі, А | Рекомендо-вана напруга заряду, В | Рекомендований діапазон робочих температур, С0 | Рекомендований діапазон температур при зберіганні, С0 | Габаритні розміри | Орієнтовна вага, кг | Постачальник / виробник | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20-год. разряд | 10-год. разряд | 5-год. разряд |  |  | Буферний режим | Циклічний режим |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Акумуляторні батареї, призначені для використання на об’єктах категорій А,Б,В |
| 1 | Стаціонарні акумулятори «SUNLIGHT» | - | - | - | 12 | - | 13,6÷ 13,8 | 14,5÷ 14,9 | -15÷ +45 | -10÷ +40 | - | - | 61 / 60 | Свинцево - кислотні герметизовані. Рекомендоване знач. напруги в кінці розр. при: 20- годинному розр. – 10,5В 10- годинному розр. – 10,5В, 5- годинному розр. – 10,2В |
| 1.1 | SP12-1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,95 |  | 0,21 |  |  |  |  | 97(43(58 | 0,61 |  |  |
| 1.2 | SP12-2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,85 |  | 0,21 |  |  |  |  | 178(35(67 | 0,99 |  |  |
| 1.3 | SP12-5 | 5,0 | 4,2 | 3,6 |  | 0,42 |  |  |  |  | 90(70(107 | 1,72 |  |  |
| 1.4 | SP12-7,2 | 7,2 | 6,5 | 5,6 |  | 0,65 |  |  |  |  | 151(65(101 | 2,66 |  |  |
| 1.5 | SP12-10 | 10,0 | 9,3 | 8,0 |  | 0,93 |  |  |  |  | 151(98(101 | 4,20 |  |  |
| 1.6 | SP12-12 | 12,0 | 11,2 | 9,6 |  | 1,12 |  |  |  |  | 151(98(101 | 4,20 |  |  |
| 1.7 | SP12-18 | 18,0 | 15,8 | 13,6 |  | 1,58 |  |  |  |  | 181(77(167 | 5,70 |  |  |
| 1.8 | SP12-26 | 26,0 | 22,4 | 19,2 |  | 2,24 |  |  |  |  | 175(166(125 | 9,20 |  |  |

Додаток А. Інформація про постачальників та виробників технічних засобів, що наведені в "Переліку …"

Таблиця № 24

| № п/п | Назва підприємства | Адреса, Тел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | “АДТ” НВП ТОВ | Україна, 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8. Тел.: (0432) 43-90-11; (0432) 52-30-26; тел./факс (0432) 52-30-01. URL: http://www.adt.com.ua Е-mail: adt@mail.vinica.ua |
| 2 | “АЛАЙ” ЗАТ | Україна, 03150, м. Київ-150, вул. Горького 84. Тел: (044)269- 66-56; факс: (044)268-03-62. Комерційний відділ – тел: (044)220-60-29; (044)220-76-94; (044)227-23-67; (044)268-03-62. Е-mail:info@alay.com.ua Технічний відділ – тел: (044) 416-74-01; (044) 416-74-02; (044) 416-89-27; URL: http://www.alay.com.ua Е-mail:all@alay.com.ua |
| 3 | “АРГ” ПП | Україна, 79054, м. Львів, вул. Любінська. 92, к.26-34. Тел/факс: (0322)62-64-58; (0322)62-01-79; (0322)97-05-65. URL: http:// www.arg.com.ua E-mail: info@arg.com.ua |
| 4 | “Аргус-Спектр” | Росія, 197342, м. С-Петербург, вул. Сердобольська 65. Тел. (812)103- 75-00; факс: (812)103- 75-01; Е-mail: mail@argus-spectr.ru Технічна служба – тел.(812)103-75-04; Е-mail: texserv@argus-spectr.ru URL: http:// www.argus-spectr.ru |
| 5 | "БАСИС" | Україна, 49600 м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 68/7. Тел./факс: (056) 770-12-10; (056) 770-12-11; (056) 744-08-37; (0562) 32-08-77. URL: http:// www.basys-bank.com E-mail: mail@basys-bank.com |
| 6 | “ВАГ” ТОВ | Україна, Автономна Республіка Крим, 95034, м. Сімферополь, проспект Перемоги, 4, офіс 206. Тел./факс: (0652) 51-04-40 URL: http://www.vag.crimea.edu E-mail: govor@tnu.crimea.ua |
| 7 | “ВЕНБЕСТ ЛТД” НВП | Україна, 01033, м. Київ-33, вул. Жилянська, 47. Тел.: (044) 220-06-01; (044) 220-75-68; (044) 220-64-58; (044) 220- 76-58. Тел./факс: (044) 488-55-33; (044) 531-19-20. URL: http://www.venbest.com.ua E-mail:office@venbest.com.ua |
| 8 | ДДСО при МВС України | Україна, 01001, Київ 001, м. Київ-01, вул. Малопідвальна, 5. URL: http://www.dso.kiev.ua Е-mail: ohorona@ dso.kiev.ua |
| 9 | "ДИФЕНС" | Україна, 01133 м. Київ, вул. Щорса, 31, офіс 215. Тел./факс (044) 252-92-92; (044) 269-78-37; (044)531-95-62; (044)531-14-35. URL: http://www.defence.net.ua Е-mail: defence@defence.net.ua |
| 10 | “ІНТЕГРАЛ” ПКБ | Україна, 97403, АРК, м. Євпаторія, вул. Некрасова 88а, корпус 2. Тел.: (06569) 5-69-69. Факс.: (06569) 5-88-88. URL: http://www.integral-s.com; Е-mail:ok@integral-s.com; i-s@evpatoria.com.ua; Структурний підрозділ ПКБ “ІНТЕГРАЛ” Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Межгирського спаса, 6. Тел./факс: (044)96-537-73 |
| 11 | “Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд.” ТОВ | Україна, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 1. Тел.: (044) 244-94-04; (044) 248-65-90; (044) 245-19-90; (044) 248-65-89; (044) 245 08 66; (044) 248 65 88. Факс: (044) 245 16 62. URL: http://www.itvsystems.com.ua Е-mail: sales@itvsystems.com.ua |
| 12 | “Інтел-Медіа-Сервіс” | Україна, 61022, м. Харків, вул. Трінклера, 6 кім. 54. Тел.: Керівник фірми: (0572) 14-23-16. Відділ постачання: (0572) 47-10-66. Відділ збуту – (0572) 58-80-05. Факс: (0572) 58-80-05. URL: http://www.ims.kharkiv.com Е-mail: ims@ic.kharkov.ua |
| 13 | “КРОНОС” ТОВ | Україна, 83004, м. Донецьк, вул. Університетська, 112. Тел.: (0622) 57-30-89; (062) 381-93-42; Факс: (062) 381-93-42. Е-mail: kronos@skif.net |
| 14 | Лабораторія прикладної хімії | Україна,02232, м. Київ, вул. Закревського 87г, кімната 99. Тел.: (044) 533-33-65; (044) 559-20-13; Факс: (044) 533-33-65. URL:http://www. Labchem.narod.ru |
| 15 | “ОЗОН” НВП | Україна, 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46. Тел.: (0562) 93-49-46; (0562) 93-86-93. |
| 16 | “Охорона-Комплекс” ДЗАТ | Центральний офіс: Україна, 01001, м. Київ, вул. Пушкінська, 10-Б. Тел.: (044) 483-40-06; (044) 483-72-56. Тел/факс: (44) 228-04-56; (044) 228-53-23. URL: http://www.dso.kiev.ua/Techn/Komplex/komplex.htm E-mail:compo@ocomplex.com.ua |
| 17 | “Охоронні системи” КТЦ у формі ТОВ | Україна, 01023, м. Київ, вул. Басейна, 12. Тел.: (044) 246-4353; 246-4354; 229-5871; 235-9068; 235-9069; 234-6660; 234-3889; 234-3627; 236-7074. Факс: (044) 235-9070. URL: http://www.security.com.ua Е-mail: mail@security.com.ua |
| 18 | “Південний радіозавод” ВАТ | Україна, 52208, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл., вул. Залізнодорожна, 5 Тел.: (05652) 3-26-59. Факс: 3-37-18; 2-99-84;2-80-06. E-mail:urz@dnp.ukrpack.net |
| 19 | “Промотекс Системс” | Україна, 04086, м. Київ, вул. О. Теліги, 35а. Тел./факс: (044)440-06-33; (044)440-90-06; (044)440-31-54. Е-mail: office@promotex.com.ua – основний, адміністративний відділ; sales@promotex.com.ua – відділ продаж; projects@promotex.com.ua – відділ проектів; security@promotex.com.ua – технічний відділ. URL: http://www.promotex.com.ua |

Продовження таблиці № 24

| 20 | “РАКОН” НВП | Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Краснопольська, 9. Телефони: (0562)98-34-63, (056)776-44-84. Факс: (0562) 98-34-63. Е-mail: rakon@a-teleport.com |
| --- | --- | --- |
| 21 | “Рікас-Варта” ТОВ НВП | Україна, 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 1. Тел.: (044) 459-04-79. Тел./факс: (044) 245-36-59. URL: http://www.rikas-varta.com/ua Е-mail: info@rikas-varta.com.ua |
| 22 | “Сі. Ай. Ті. Лтд.” ТОВ | Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4, офіс 111. Тел.: (044) 220-51-16, 220-80-28. Факс: (044) 227-31-27. URL: http://www.cit-guard.kiev.ua E-mail: cit@cit-guard.kiev.ua |
| 23 | СП “GPS-Ukraine” ТОВ | Україна, 03072, м. Київ, вул. Фрунзе, 105, (Стадіон “Спартак”). Тел.: (044) 494-49-99. Тел/Факс: (044) 468-69-73. E-mail:boss@benish-gps-ukraine.com. |
| 24 | “Спецавтоматика” ВАТ | Україна, 65033, м. Одеса, вул. Гастело, 52. Тел./факс: (048) 715-79-31. E-mail: specauto@te.net.ua |
| 25 | “СоюзСпецАвтомтика” АПК | Росія, 127434, м. Москва, вул. Червоностудентський проїзд, 2Б. Тел./факс: (095) 792-56-59; (095)792-50-59; (095)977-26-24; (095)977-75-97; (095)977-72-57. URL: http://www.kodos.ru Е-mail: info@kodos.ru |
| 26 | “СтілАрм” ТОВ | 03150, м. Київ, вул. Ямська, 72. Тел.: (044) 461-36-55; 249-36-52; 230-60-50. URL: http://www.steelarm.net E-mail: steelarm@texpo.kiev.ua |
| 27 | “ТАВЕКС, Лтд.” НВП | Україна, 03028, м. Київ, Проспект Науки, 41, кім.128-132. Тел.: (044) 265-61-78. Факс: (044) 265-58-71. URL: http://www.tav.kiev.ua E-mail: sav@tav.kiev.ua |
| 28 | “Тірас” ПКПФ | Україна, 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8. Тел.: (0432) 43-90-11; (0432) 52-30-26. Тел./факс (0432) 52-30-01. URL: http://www.adt.com.ua Е-mail: adt@mail.vinica.ua |
| 29 | “Фолгат ФТК” ТОВ | Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 51. Тел./факс: (044) 451-40-21; (044)246-62-92; (044)220-13-96. URL: http://www.folgat.kiev.ua E-mail: info@folgat.kiev.ua |
| 30 | "Еліт-Сервіс" група компаній | Київ, вул. М. Василенко, 7. Тел.: (044) 456-52-34; 556-51-17. http://www.elite-s.kiev.ua E-mail: elite-s@ukrpost.net |
| 31 | “3I Security International” (Італія) | Via Leopoldo Micucci, 11/b, 00173 Rome, Italy. Тел.: +39 39 06/72.34.018. Факс:+39 39 06/72-36-154 URL: http://www.3isecurity.it E-mail: treisec@tin.it; salesoffice@3isecurity.it; ufficiotecnico@3isecurity.it |
| 32 | “ADEMCO” (США) | 165 Eileen Way, Syosset NY 11791, USA. Тел.: 1-800-645-7568 516-921-6704. URL: www.ademco.com E-mail:comments@ademco.com |
| 33 | “Alarmcom, Inc” | Німеччина |
| 34 | “Alarmcom, Inc” | Швейцарія |
| 35 | “Alarmcom, Inc” | Японія |
| 36 | “Alarmcom, Inc” | Великобританія |
| 37 | “ARITECH” (Нідерланди) | Excelsiorlaan 28/30 · 1930 Zaventem · Brussels, Belgium. Тел.: +32 (0)2 725 11 20. Факс:+32 (0)2 721 40 47. URL: http://www.aritech.com Е-mail: GE Interlogix EMEA |
| 38 | «Security House Manufacturers (раніше “C&K Systems, Inc”» ) (США) | Amperestraa 41 1446TR Purmerend. Тел.: 0299-419000; Факс: 0299-419050 E-mail:intrusion@securityhouse.nl; cctv@securstyhouse.nl; fire-access@securstyhouse.nl. http://www.securityhouse.nl http://www.securityhouse.nl/service |
| 39 | “CROW Electronic Engineering ltd” | Crow Electronic Engineering, Ltd - 57 Hamlacha St. Holon 58855, Israel Crow Electronic Engineering, Inc - 2160 North Central Road Fort Lee, NJ 07024, USA. Тел:: 201-944-0005, Факс 201-944-1199 URL:www.crowelec.com; E-mail:crow@crowelec.com Технічна підтримка: support@crowelec.com Збут: sales@crowelec.com |
| 40 | “DETECTION SYSTEMS” (США) | http://www.detectionsys.com/ |
| 41 | “DSC LTD” (Канада) | Представництво у Європі: Janice Jones Sales Co-ordinator. Teл.: +44 1494 683 141. Факс: +441494 675 795. Е-mail: janicejones@tycoint.com Представництво в Україні (авторизований дистрибьютор): Україна, 29400, Ужгород, вул. Собранецька, Senk (SIM), Oлег Баран, Тел:(3122)3-63-79 |
| 42 | “Eff-eff” (Німеччина) | Bildstockstraße 20, 72458 Albstadt, Germany. Тел: +49 7431 123-0. Факс: +49 7431 123-240 URL:http:// www.effeff.de Email info@effeff.com |
| 43 | “ELECTRONICS LINE” (Ізраїль) | 58 Amal Street, Kiryat Arieh, 49130 Petach Tikvah, ISRAEL Тел.: +972 3 921 1110. Факс: +972 3 921 1128/2225 |
| 44 | “Elite security products” (Ізраїль) | Unit 7 Leviss Trading Estate, Station Road, Stechford, Birmingham, B33 9AE. Тел.: 0121 7898 111; 0121 7861 881; 0121 6030 436. Факс: 0121 7898 055 URL:http://www.elitesecurityproducts.co.uk E-mail: info@espuk.com |
| 45 | “FITTICH AG” Предст. фірми в Україні | Україна, 03037, м. Київ, вул. Гаріна, 29, офіс 2 (м. Київ 037, а/я 152). Тел./факс: (044) 275-06-25; (044)275-56-72; (044) 249- 63- 50. URL: http://www.fittich.kiev.ua; E-mail: general@fittich.kiev.ua |

Продовження таблиці № 24

| 46 | “Geoquip limited” (Великобританія) | Geoquip Limited, Kingsfield, Derby Road, Wirksworth, Matlock, Derbyshire DE4 4BG, United Kingdom. Teл: +44-1629-824891. Фaкс: +44-1629-824896 E-mail: info@geoquip.com URL: http://www.geoquip.com/ Представництво у Россії - ООО "БИС Инжиниринг". Россия, 117331, Москва, а/я 132. Тел.: (095) 132-8321, 135-8159 URL: http://geoquip.bis-eng.ru E-mail: geoquip@bis-eng.ru |
| --- | --- | --- |
| 47 | “CERBERUS AG” (Швейцарія) | Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 4, офіс 111. Тел.: (044) 220-51-16; 220-80-28. Факс: (044) 227-31-27. URL: http://www.cit-guard.kiev.ua E-mail: cit@cit-guard.kiev.ua |
| 48 | “GUARDALL” (Великобританія) | Lochend Industrial Estate, GB EH 28 8 PL Newbridge, Edinburgh. Тел.: +44-131-333 2900 Факс: +44-131-333 4919 URL: www.guardall.co.uk E-mail: sales@guardall.co.uk |
| 49 | “HESA s.p.a.” (Італія) | Головний офіс: Italy Hesa S.p.A. Via Triboniano 25, 20156, Milano, Italy. Teл:39-02-38036-1. Факс:39-02-38036-701. URL: http://www. hesa.com E-mail:ahruby@hesa.com |
| 50 | “IR-TEC INTERNATIONAL Ltd” (Тайвань) | Taiwan, Sanchung, Taipei Hsien, 3F, 14 Lane 530, Chung Cheng N. Road. Тел.: 886-2-2982 6332. Факс : 886-2-2983 3163. URL: www.irtec.com E-mail:sales@irtec.com |
| 51 | “ITV –Харків” | Україна, 61002, м. Харьків, вул. Дарвіна, 20, офіс 224. Телефони: (0572) 141-489; (0572)459-383. Факс: (0572) 141-489. URL: http://www.itv.kharkiv.com E-mail: security@ itv.kharkiv.com |
| 52 | “NESATEC Inc” (Канада) | NESATEC Inc, 155,Queen Street SUITE 200, Ottava, Ontario, K1P6L1, Canada |
| 53 | “RACON In. Corporated” (США) | Racon Incorporated, 12628 Interurban Avenue South Seattle, Washington 96168-3383 USA Тел.:(206) 241-1110. Факс: (206) 246-9306 |
| 54 | “SATEL” (Польща) | P.P.U. SATEL sp. j. ul. Schuberta 79, 80-172 Gdańsk. Тел.: (58) 320-94-00; (58)320-94-10; (58)320-94-22; 0 604-166-075; (58)320-94-23 URL: www.satel.pl Е-mail: satel@satel.pl; |
| 55 | “SECURITON AG” (Швейцарія) | 3052 Zollikofen/Bern, Alpenstrasse 20, Postfach 666. Тел.: ++41 (0) 31 910 11 22. Факс: ++41 (0) 31 910 16 16 URL: www.securiton.ch E-mail: info@securiton.ch |
| 56 | “SEMICO” (Польща) | ul. Pustowуjtуwny 5 Lublin. Тел.: (0-81) 524-08-45. Факс: (0-81) 746-69-11. E-mail: semicoinfo@semico.com.pl |
| 57 | “SENTROL” (США) | 12345 SW Leveton Drive, Tualatin, OR 97062, Tualatin, Oregon, USA. Тел.: 5036924052. Факс: 5036917566. URL:http:// www.sentrol.com |
| 58 | “SPIN spol.s.r.o.” (Словаччина) | Karpatskб 2, 811 05 Bratislava. Teл./факс: +421 2 524 99 332 http://www.isternet.sk/spin/hlava.htm E-mail: spin@spin.sk, csokat@spin.sk |
| 59 | “FITTICH AG” (Швейцарія) | Via Industria 17, Switzerland, CH-6933 Muzzano/Lugano. Тел.: 091 950 17 30; ++41 31 910 11 22. Факс: 091 960 17 40; ++41 31 911 25 32. URL: www. fittich.ch E-mail: export@securiton.ch |
| 60 | “SUNLIGHT” | Греція |
| 61 | Санлайт Україна С.Р.Л. | Україна 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 7/10-А тел.463- 57- 35 |
| 62 | ООО “Аргус-Інформ” | Україна 61057, м. Харків, вул. Ромена-Ролана,12 тел.(0572) 757-84-57 |
| 63 | “Спеціальні реєструючі системи” | Україна, м. Київ |
| 64 | “Телерадіосистеми” | Україна, м. Харків |

Централізовані поставки всього спектру обладнання по Україні забезпечує

ДЗАТ “Охорона-Комплекс”

(01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5 тел.: (044) 228-04-56, 228-53-23).

# Додаток Б. Класифікація об’єктів, що охороняються.

(виписка з ГСТУ 78.11.001-98 Укріпленість об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони)

“…5.1 Залежно від значимості, виду та концентрації матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей, що зберігаються на об'єктах та в приміщеннях, що охороняються, ці об'єкти та приміщення розподіляються на три категорії  (А, Б, В).

5.1.1 Об'єкти категорії "А":

а) об'єкти життєзабезпечення населених пунктів;

б) фабрики та центральні сховища грошових знаків та цінних паперів;

в) об'єкти Державного комітету по телебаченню та радіомовленню;

г) державні центральні статистичні управління;

ґ) сховища державних архівів;

д) особливо важливі приміщення, де зберігаються:

- кошти, незалежно від дозволеного залишку зберігання ( поштові відділення та вузли

зв'язку, виплатні каси підприємств, організацій, установ, головні об'єднані каси

торговельних підприємств, обмінні пункти валюти та ін.);

- зброя, боєприпаси (стрілецькі тири, кімнати зберігання зброї підприємств та закладів

освіти, стрілецькі стенди, магазини з реалізації мисливської і спортивної зброї,

майстерні з ремонту зброї та ін.);

- наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути (бази аптекоуправлінь, аптеки, склади мобрезерву, наукові, медичні та  інші  установи,  у практиці яких використовуються ці речовини);

- дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби з них (ювелірні заводи і майстерні,

магазини, ломбарди, бази, склади, сховища підприємств, установ та організацій, що

використовують у своїй діяльності дорогоцінні метали та каміння, пункти закупівлі

дорогоцінних металів і каміння та ін.);

- історичні та культурні цінності державного значення (музеї, картинні галереї, фондосховища музеїв, наукові бібліотеки та ін.);

- вибухові та радіоактивні речовини і матеріали;

- бази та склади зі зберіганням цінностей на суму понад 100 тисяч мінімальних зарплат;

е) інші об'єкти державного значення.

5.1.2 Об'єкти та приміщення категорії "Б" (підприємства, магазини, бази, сховища та ін.), де зберігаються:

а ) комп'ютерна техніка;

б ) малогабаритна та дефіцитна оргтехніка;

в ) відео- та аудіотехніка, що користується попитом;

г ) кіно-, фототехніка;

ґ ) хутра натуральні та штучні і вироби з них;

д ) шкіра натуральна та вироби з неї;

е ) автомобілі та запасні частини до них;

е ) промислові та продовольчі товари повсякденного попиту;

ж) технологічне та господарче обладнання;

з ) технічна та конструкторська документація;

й ) інвентар, напівфабрикати та ін.;

і ) інші цінні товари.

5.1.3 Об'єкти та приміщення категорії "В":

-особисте майно громадян (квартири, садиби громадян, гаражі, дачі, автомобільні стоянки  та ін.)…”.