Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Львівська політехніка"

Кафедра електричних машин та апаратів

Лабораторна робота №1

Дослідження синхронного автономного генератора.

Львів – 2013

МЕТА:

- вивчення форми кривої е.р.с і явища фільтрації  гармонік в ній обмоткою машини.

- дослідження впливу навантаження на форму кривої поля синхронної машини.

- експериментальне дослідження статичних характеристик  автономного синхронного  генератора.

- вивчення методів визначення окремих параметрів синхронної машини  на підставі цих  характеристик.

ПРОГРАМА РОБОТИ

- Підготовка агрегату до роботи.

  - Записати паспортні дані щитка машини.

  - Скласти робочу схему.

  - Підібрати вимірювальні прилади і комутуючу апаратуру.

  - Здійснити пробний пуск агрегату.

- Характеристики синхронного автономного генератора.

Зняти характеристику неробочого ходу, тобто

U0 = f(If) при f = fном  І = 0

Побудувати на одному графіку зняту х.н.х і нормальну х.н.х.  Провести порівняння і пояснити розбіжність. Пояснити вигляд кривої.

- Зняти й побудувати характеристику короткого замикання, тобто

Ік = f(If) при   U=0

Визначити ВКЗ та індуктивний синхронний опір по поздовжній осі Xd.

- Зняти й побудувати індуктивну навантажувальну характеристику. тобто

U = f(If) при f = fном  І = Iном cosφ = 0 (φ(0)

Визначити величину намагнічуючої сили реакції якоря (у масштабі струму збудження) та індуктивний опір розсіяння Хd.

- Зняти й побудувати зовнішні характеристик, тобто

U = f(I) при f = fном  Іf = const

при cosφ = 1,0.
при cosφ = 0 (φ>0).
при cosφ = 0 (φ˂0)

- Зняти й побудувати регулювальні характеристики, тобто

If = f(I) при f = fном  U = Uном = const

при cosφ = 1.0,
при cosφ = 0 (φ>0)

при cosφ = 0 (φ<0)

- Побудувати, користуючись діаграмою Пот'є, регулювальну характеристику, при                соsφ = 0.8 (φ>0)

- Визначити зміну напруги ∆U.

ПОЯСНЕННЯ ДО ПРОГРАМИ РОБОТИ

- Підготовка агрегату до роботи

- У дані щитка синхронної машини входять: вид і тип машини;

Рном  (Shom) – номінальна потужність, кВт, (кВА),

Ωном, nном – номінальна частота обертання, 1/с, об/хв.

Іном – номінальний лінійний струм, А;

fном – номінальна частота, Гц,

соs φном – номінальний коефіцієнт потужності;

ηном – номінальний коефіцієнт корисної дії;

ІЗ. ном – струм збудження при номінальних струмі, напрузі та коефіцієнті потужності;

режим роботи (звичайно S1 - тривалий);

схема з’єднання обмотки;

заводський номер;

назва заводу-виготовлювача.

У паспортні дані двигуна постійного струму входять:

номінальна потужність, кВт,                номінальна напруга, В;

номінальний струм, А;                         номінальна частота обертання,

номінальний коефіцієнт корисної дії;  спосіб збудження;

заводський номер;                                 назва за воду-виготовлювача. .

- В експериментальну установку входять:

- агрегат, що складається з синхронного генератора (СГ). приводного двигуна постійного струму (ДПС) і збудника (ЭСМ). На статорі СГ встановлені додаткові котушки, які дозволяють визначити криву е.р.с.;

- блок електричного навантаження (БЕН), який складається з паралельно ввімкнених регульованих активних опорів, індуктивностей і ємностей;

- блок вимірювальних приладів (БВП);

- комутуюча апаратура.

Схема дослідної установки показана на рис. 1.

- Вимірювальні прилади й пускорегулювальну апаратуру вибирають згідно з номінальними даними електричних машин з врахуванням досліджуваних режимів роботи.

- Перед складанням схеми розташовують вимірювальні прилади і обладнання на столі у відповідності до накресленої схеми.

Силові кола збирають провідниками більшого перерізу, ніж вимірювальні кола (напруги).

  - Для обмеження струмів при пуску в коло якоря машини постійного струму вмикають пусковий реостат Rпуск . Перед пуском вія повинен бути повністю введеним. Для регулювання частоти обертання встановлюють, у колі збудження регулювальний реостат Rрег, який перед пуском виводиться. По мірі розгону двигуна опір Rпуск зменшують поступово до нуля, при чому допускається величина пускового струму Іпуск = (1,3…1,5)Іном. Після цього за допомогою реостата встановлюють номінальну частоту обертання і, одночасно номінальну частоту в колі якоря СГ.

Рис.1. Робоча схема.

іХарактеристики синхронного автономного генератора.

- Зняття характеристики неробочого ходу здійснюють згідно зі стандартом.

Перша точка повинна бути не нижче 1,3 від номінальної напруги. Характеристику знімають при поступовому зменшенні струму збудження, тільки в одному напрямку. При І1=0 визначають залишкову е.р.с. генератора.

Дані експерименту заносять до табл. 2.

Таблиця 2

| f = fном = 50 Гц |
| --- |
| If | A | 11 | 8,9 | 7 | 4,9 | 3,1 | 1,6 | 1,2 | 0 |
|  | в.о. | 0,96 | 0,77 | 0,61 | 0,43 | 0,27 | 0,14 | 0,10 | 0,00 |
| Uo | В | 172 | 162 | 148 | 120 | 87 | 48 | 39 | 2,89 |
|  | в.о. | 0,75 | 0,70 | 0,64 | 0,52 | 0,38 | 0,21 | 0,17 | 0,01 |

Характеристики рекомендується будувати у відносних одиницях.

Характеристику неробочого ходу, отриману з експерименту, і нормальну характеристику викреслюють на одному графіку і порівнюють між собою. На основі порівняння зробити висновки про ступінь насичення машини порівняно з "нормальною" машиною.

Рис.2. ХНХ у відносних одиницях.

- Характеристику короткого замикання знімають, збільшуючиструм збудження від нуля. Достатньо зняти З чи 4 точки в межах 0 ≤ Ік ≤ Іном.

Підтримувати частоту обертання сталою немає потреби і ніяких поправок на відхилення частоти від номінальної робити не треба.

Дані досліду короткого замикання заносять до табл. 3.

Таблиця 3

| If | A | 1,1 | 1,4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в.о. | 0,10 | 0,12 | 0,17 |
| Ik | A | 2,3 | 3,3 | 4,4 |
|  | в.о. | 0,20 | 0,29 | 0,39 |

Рис.3. Характеристика короткого замикання.

- Для створення індуктивного навантаження використовують трифазний регульований дросель.

Характеристику знімають, починаючи від максимально можливого струму збудження. Експеримент ведуть, зменшуючи струм збудження до значення, при якому U = 0.81Uном.

Дані експерименту заносять до табл. 4.

Таблиця 4

| f=fном = 50 Гц, І = Іном = 6,5 А, |
| --- |
| If | A | 6,3 | 7 | 8 | 9,2 |
|  | в.о. | 0,55 | 0,61 | 0,70 | 0,80 |
| U | В | 95 | 106 | 123 | 133 |
|  | в.о. | 0,41 | 0,46 | 0,53 | 0,58 |

Рис.4. Навантажувальна індуктивна характеристика.

- Зовнішні характеристики рекомендуються знімати при Іf*= 1, починаючи з точки неробочого ходу Uо = Uном при І = 0 до точок, які відповідають І = 1,2Іном , всього 5 чи 6 точок для кожної характеристики. Дані експерименту заносять до табл.5 і на їх основі будують графіки.

Таблиця 5

| f=fном = 50 Гц, Іf = 10-8 А |
| --- |
| cosφ=1 | Iя | A | 0,00 | 0,92 | 1,80 | 2,60 |  |
|  |  | в.о. | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,23 |  |
|  | Uя | В | 156,00 | 154,00 | 153,00 | 148,00 |  |
|  |  | в.о. | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 |  |
| cosφ=…=(φ>0) | Iя | A | 0,00 | 2,75 | 3,50 | 4,60 | 6,00 |
|  |  | в.о. | 0,00 | 0,24 | 0,31 | 0,41 | 0,53 |
|  | Uя | В | 156,00 | 141,00 | 138,00 | 132,00 | 124,00 |
|  |  | в.о. | 0,68 | 0,61 | 0,60 | 0,57 | 0,54 |
| cosφ=…=(φ<0) | Iя | A | 0,00 | 2,10 | 3,10 | 4,50 | 7,40 |
|  |  | в.о. | 0,00 | 0,19 | 0,27 | 0,40 | 0,65 |
|  | Uя | В | 170,00 | 178,00 | 180,00 | 184,00 | 194,00 |
|  |  | в.о. | 0,74 | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,84 |

Рис.5. Зовнішня характеристика.

- Регулювальні характеристики знімають, починаючи з точки неробочого ходу              Uо = Uном і І = 0 до точок, які відповідають номінальному струмові якоря. Навантажуючи машину, тобто збільшуючи струм якоря, необхідно зміною струму збудження підтримувати напругу незмінною. Для кожної характеристики знімають 5 чи 6 точок Експериментальні дані заносять до табл. 6, і за даними цієї таблиці будують графіки.

Таблиця 6

| f=fном - 50 Гц, U = Uном = 140…160 В, |
| --- |
| cosφ=1 | I | A | 0,00 | 0,83 | 1,70 | 2,50 |  |
|  |  | в.о. | 0,00 | 0,07 | 0,15 | 0,22 |  |
|  | If | A | 6,00 | 6,50 | 6,70 | 6,80 |  |
|  |  | в.о. | 0,52 | 0,57 | 0,58 | 0,59 |  |
| cosφ=…=(φ>0) | I | A | 0,00 | 2,20 | 3,30 | 4,90 | 7,00 |
|  |  | в.о. | 0,00 | 0,19 | 0,29 | 0,43 | 0,62 |
|  | If | A | 6,00 | 7,20 | 7,30 | 8,80 | 9,80 |
|  |  | в.о. | 0,52 | 0,63 | 0,63 | 0,77 | 0,85 |
| cosφ=…=(φ<0) | I | A | 0,00 | 1,90 | 2,60 | 3,90 | 6,30 |
|  |  | в.о. | 0,00 | 0,17 | 0,23 | 0,35 | 0,56 |
|  | If | A | 8,20 | 7,00 | 6,90 | 6,00 | 5,00 |
|  |  | в.о. | 0,71 | 0,61 | 0,60 | 0,52 | 0,43 |

Рис.6. Регулювальна характеристика.