### ІНСТРУКЦІЇ

### ДО  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

# Лабораторна робота  №2

# ВИЗНАЧЕННЯ  МОМЕНТУ  ІНЕРЦІЇ

# МАЯТНИКА  МАКСВЕЛЛА

Мета роботи

Визначити експериментально і розрахувати теоретично момент інерції маятника Максвелла.

Прилади та обладнання

Маятник Максвелла, змінні кільця, штанґенциркуль, секундомір.

Опис вимірювального пристрою

## Маятник Максвелла – це маховик (1), закріплений на  валу (2) і підвішений на біфілярній підвісці (3) до  кронштейна (Рис.1).

Момент інерції маятника можна змінювати за допомогою кілець, які накладаються на маховик.

Кронштейн прикріплений до стояка; на кронштейні розміщений фотоелектричний давач і електромагніт для утримання маятника у верхньому положенні. Стояк прикріплений до основи, на якій розміщений електронний блок .

На передній панелі блоку знаходяться: секундомір (4) і клавіші   (5), (6), (7). (Рис.2)

### Виведення розрахункових формул

Маятник Максвелла, піднятий на деяку висоту h, має потенціальну енерґію mgh. Якщо  маятник з такого положення відпустити, то він, опускаючись вниз, здійснює складний поступально-обертальний (плоский) рух. Під час руху вниз потенціальна енерґія маятника зменшується і перетворюється у кінетичну енерґію поступального руху , кінетичну енерґію обертального руху  та в роботу проти сил тертя. Якщо тертям знехтувати, то згідно з законом збереження енерґії

.	          (1)

Знаючи кінцеву лінійну швидкість u точок ободу валу маятника та кінцеву кутову швидкість  можна з формули (1) визначити момент інерції маятника Максвелла.

Лінійну швидкість u точок ободу валу маятника можна визначити, знаючи  висоту h , на яку піднятий маятник, і час t опускання його з цієї висоти

;    .	         (2)

Виключивши з рівнянь (2) лінійне прискорення α, з яким опускається маятник, отримаємо:

.	  	         (3)			Лінійна швидкість u точок ободу валу маятника, його кутова швидкість  і радіус R зв’язані між собою співвідношенням

.  	                  (4)

На основі (3) і (4) одержимо:

,               (5)

де  d0 –  діаметр валу маятника.

Підставляючи значення u з (3) і  із (5) у формулу (1), отримаємо для моменту інерції маятника Максвелла:

.	                       (6)

Врахувавши, що загальна маса маятника  m = m0 + mM + mK,

де   m0 – маса валу маятника;

mM – маса маховика;

mK – маса допоміжного кільця,  одержимо:

.	              (7)			Момент інерції маятника Максвелла, як тіла правильної ґеометричної форми, можна також обчислити теоретично за формулою:

,		              (8)

де J0 – момент інерції валу маятника,

JM – момент інерції маховика,

JK – момент інерції допоміжного кільця.

Значення моментів інерції окремих складових маятника визначаються за формулами:

; ;  .  (9)

Отже:

,            (10)

де  dM – зовнішній діаметр маховика;

dK – зовнішній діаметр допоміжного кільця.

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 1.1.

### Послідовність виконання роботи

- Увімкнути пристрій в електромережу 220 В.

- Накласти на маховик маятника в допоміжне кільце .

- Рівномірно намотати з двох кінців на вал маятника нитки і зафіксувати маятник у верхньому положенні за допомогою електромагніта .

- Натиснути клавішу 7.

- Дії, зазначені в пунктах 3, 4 повторити 5 разів.

- Використавши прикріплену до стояка міліметрову лінійку, визначити висоту падіння маятника h, як відстань між крайніми нижніми точками допоміжного кільця у верхньому і нижньому положеннях маятника.

- Результати вимірювань, проведених згідно з п.7 і п.8, записати у Табл.1

- Заповнити Табл.2 (величини відповідних мас подані на кільці, валу і маховику).

- Виміряти штанґенциркулем діаметри валу, маховика і зовнішній діаметр кільця. Вимірювання здійснити по 3 рази в різних напрямах а результати записати у Табл.3.

- Перевівши результати вимірювань всіх величин в одиниці СІ, згідно з формулою (7) визначити величину  J, а за формулою (10)  розрахувати Jt.

- Результати розрахунків п.10 занести у Табл.4.

- Замінити допоміжне кільце і повторити всі вище зазначені вимірювання та розрахунки.

13.Порівняти одержані значення J і Jt і,  використавши (11), оцінити

розбіжність результатів.

.  	                          (11)

Таблиці результатів вимірювань і розрахунків

Таблиця 1

| № кільця | t1, с | t2, с | t3, с | t4, с | t5, с | tсер., с | h, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вимір | вимір | вимір | вимір | вимір | розрах. | вимір |
| 2 | вимір | вимір | вимір | вимір | вимір | розрах. | вимір |

#### Таблиця 2

| m0, кг | mM, кг | mK№1, кг | mK№2, кг |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблиця 3

| № | d0, мм | dм, мм | dK№1, мм | dK№2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вимір | вимір | вимір | вимір |
| 2 | вимір | вимір | вимір | вимір |
| 3 | вимір | вимір | вимір | вимір |
| сер. | розрах. | розрах. | розрах. | розрах. |

#### Таблиця 4

| № кільця | J, кг м2 | Jt, кг м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | розрах. | розрах. |
| 2 | розрах. | розрах. |

Контрольні запитання

- Що називається моментом інерції тіла?

- Як визначається момент інерції тіла ?

- Вивести формулу для знаходження моменту інерції суцільного диску відносно його ґеометричної осі.

- Вивести формулу для розрахунку моменту інерції маятника Максвелла на основі закону збереження механічної енерґії.

- Вивести формулу для теоретичного розрахунку моменту інерції маятника Максвелла.

Рекомендована література

- Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.

# Text boxes

Рис.1

Рис.2