Цифрове оброблення сигналів і зображень

Хома Володимир Васильович

Лабораторні в 223 за комп’ютером

- А.Б. Сегриенко, 2006, В-во «Питер» - є фрагменти кодів з MathLab.

Можна використовувати freeware Scilab, PSpice.

Зміст курсу:

- Вступ до цифрового оброблення сигналів і зображень

- Математичний апарат опису та аналізу сигналів.

- Опис аналогових систем

- Аналогові фільтри

- Опис дискретних систем

- Рекурсивні цифрові фільтри

- Нерекурсивні цифрові фільтри

- Застосування цифрових фільтрів

- Представлення та кодування цифрових зображень

- Опрацювання цифрових зображень

Лекція №1(?)

# Зміст ЦОС (цифрова обробка сигналів, DSP – Digital Signal Processing)

Інформація – це певні відомості або знання, нематеріальне. Але завжди інформація матеріалізується у вигляді певних повідомлень. Сигнал – це носії інформації, функція часу, а ЦОС полягає у одержанні її.

z(x,y) – саме зображення

z(x,y,t) - рухоме зображення, movie

Оцифровування аналогового сигналу передбачає виконання трьох операцій:

- Дискретизація в часі

- Квантування за рівнем

- Кодування(запис числового значення проквантованої вибірки у певному форматі, наприклад, бінарному)

Щоб виконати умову теореми дискретизації (теорема Котельникова-Шенона) потрібно застосувати вхідну анти-aliasing’ову фільтрацію.

## Переваги обмеження цифрового сигналу

- Стабільність цифрових пристроїв

- Повторювальність

- Можливість необмеженого довгого запам’ятовуваного зберігання цифрової інформації

- Інтегрування виконуваних функцій

- Спеціальні функції, недосяжні до деяких систем

Лекція №2

2010-09-15

- Бла

- Бла

- Потреба у синхронізації пристроїв, які співпрацюють між собою

- Ключові операції ЦОС

Цілі ЦОС:

- фільтрація сигналів

- корегування спотворень сигналу(еквалайзер)

- кодування (стиснення, шифрування, …) сигналів

- формування сигналів, зокрема тестових, несучих(DDS-синтезаторів)

- вимірювання параметрів сигналів, застосовується у цифрових вимірювальних приладів

Серед ключових операційЦОС м.б.:

- Спектральний аналіз сигналів, який зводиться до FTT (Fast Furie Transform)

- Кореляційний аналіз – пошук подібності

- Статистичний аналіз

Усі згадані види аналізу можуть реалізовуватися на основі FFT. Базовою операцією FFT є т.зв. «метелик», в основі якого лежить акумулююче множення

Сфери застосування ЦОС:

Стала тенденція здешевлення пристроїв ЦОС розширила сфери їх застосування аж до проникнення в побут

# Розділ 2. Математичний апарат опису та аналізу сигналів

## Класифікація сигналів

- Детерміновані сигнали

- Випадкові сигнали

  - шумові

  - реальні

Випадкові процеси бувають стаціонарні і нестаціонарні

В стаціонарних процесах мають сталі статистичні параметри: математичне сподівання, дисперсія та інші; нестаціонарні – цього не мають. Реальні процеси назагал є нестаціонарними.

Серед стаціонарних процесів певне місце займають ергодичні

2010-09-23

Лекція

Нормування часу

,

, , ,

, ,

# Кореляційний аналіз

# Згортка сигналів

# Подання сигналів за допомогою ортогональних функцій

Опис та аналіз сигналів у частотній області

- неперервних сигналів

- особливості дискретного перетворення Фур’є

- реалізація та використання Швидкого перетворення Фур’є

## Ефект перетікання спектру

Це обчислювальний ефект дискретного перетворення Фур’є, що зумовлює появу неіснуючих паразитних гармонік в наслідок неперіодичності самого сигналу

2010-10-20

Лекція

Різницеве рівняння:

…

Нерекурсивні системи мають нескінченний імпульсний відгук навіть при збудженні одиничних імпульсів. У не рекурсивних системах імпульсний відгук є скінченним.

Рекурсивні системи мають свої прототипи серед аналогових пристроїв, а не рекурсивні їх не мають

# Z-перетворення та його використання для опису дискретних систем

Z-transform є зручним інструментом аналізу дискретних послідовностей. Його зміст полягає в тому, що послідовності чисел x(n) ставиться у відповідність X(z), яка визначається виразом:

Вихідний сигнал . Підставимо в перетворення Лапласа:

# Передатна функція дискретних систем

Застосуємо до різницевого рівняння перетворення Z

# Білінійне перетворення

Білінійне перетворення застосовується для перетворення s площини в z площину і на основі нього аналогові системи(аналогові фільтри) спроектовані класичними методами, перетворюються до цифрового вигляду

;

2010-10-27

Лекція

проспав… на практичній продовжуємо

- Передатна функція Pф фільтра прототипу

- Перевірка властивостей прототипу, тобто його АЧХ, ФЧХ, Перехідну Характеристику (реакція фільтра на стрибок – час наростання/спаду)

Для фільтра прототипу використовується функції:

1 група

[z,p,k] =

- butterap - апроксимація за Баттер Вордом (n),

- cheb1ap, cheb2ap - Чебишева 1-2 роду (n, Rp/Rs) ,

- ellipap (n, Rp, Rs)

Пояснимо на прикладі фільтру другого порядку:

Проектування фільтру полягає у знаходження коефіцієнтів . Корені чисельника – ,  – корені знаменника.

Перетворюємо [z,p,k] в [a,b] за допомогою функції zpk2ab

[a*, b*] = zpk2ab

2 група

[a,b]=lp2xx(a*,b*, wc)

Замість xx юзаємо літери:

- lp (low-pass фільтр)

- hp (high-pass фільтр)

- bp (band-pass фільтр)

- bs (band-stop – режекторний фільтр)

- група

[n,Wn]=butter(w1,w2,Rp,Rs,’s’);

[a,b] = butter(n,Wn,’type’)

Це ми спроектували фільтр. Тепер коротко про реалізацію.

Нам просто подали цю схеми з тих міркувань, щоб ми собі просто троха нагадали з якогось там курсу схемотехніки – Операційні підсилювачі

Чітко розумійте проектування та реалізацію (на популярній схемі Салена і Кі)! Наступне що нас чекає – це все ми переконаємось і подивимось як це все справді працює майже у дійсності у такому пакеті як піспайс – вчили таке? це складова архікаду. В тім наочно переконаєтесь, що характеристика така, яку ви очікували.