Нормативи по перевірці бою і приведенню зброї до нормального бою.                              Додаток №1.

| Нормативи | 7,62 мм АКМ | 7,62 мм РПК | 5,45 мм АК-74 | 5,45 мм РПК | 7,62 мм СВД | 7,62 мм ПКМ | 9 мм ПМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лежачи з упора | лежачи з сошки | лежачи з упора | лежачи з сошки | лежачи з упора | лежачи з сошки | стоячи з руки |
| Дальність до мішені, м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 |
| Установка приціла /цілика | 3 | 3/0 | 3 | 3/0 | 3 | 3/0 | - |
| Перевищеня КТ над точкою прицілювання.см | 25 | 25 | 13 | 11 | 16/14 | 15 | 12,5 |
| Кількість пострілів. шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Відхилення СТП від КТ, см | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Габарит кучності – круг діаметром, см | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 |
| Кількість пострілів/черг | - | 8/2-3 | - | 8/2-3 | - | 10/3-4 | - |
| Відхилення СТП від КТ. см | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| Габарит кучності – круг діаметром, см | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| Зміна СТП при перемішенні мушки, см |
| на 1 мм вліво (вправо) | 26 | 18 | 26 | 18 | 16 | 15 | 19 |
| на 1 оберт по висоті | 20 | 14 | 20 | 14 | 16 | 12 | 19 |