#### Лабораторна робота  №19

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ПЕРЕВІРКА  РІВНЯННЯ  БЕРНУЛЛІ

Мета роботи

Дослідним шляхом перевірити справедливість рівняння Бернуллі.

Прилади і матеріали

Вимірювальний пристрій, мензурка, секундомір, дистильована вода.

Опис вимірювального пристрою

Вимірювальний пристрій складається з заповненого водою резервуару Р, основної трубки Т і крану  К1  для зливу води в мензурку  М.

Від ширшої (внутрішній діаметр D1) і вужчої ( внутрішній діаметр D2) частин основної трубки відходять вертикальні манометричні трубки, сполучені у верхній частині між собою. Кран  К2  служить для початкового наповнення системи водою і при виконанні лабораторної роботи не використовується.

Міліметровою лінійкою, закріпленою за манометричними трубками визначають різницю тисків h (мм.вод.ст.) у більшому і меншому перерізах трубки.

Виведення розрахункової формули

Справедливість рівняння Бернуллі перевіряють шляхом порівняння об’ємної витрати води , визначеної за різницею тисків у перерізах (на основі рівняння Бернуллі), з об’ємною витратою води, виміряною за допомогою мензурки та секундоміра.

Нехай площі поперечних перерізів трубки Т дорівнюють S1 і S2, відповідні їм швидкості  руху води ( v1  і v2  , тиски ( p1 і p2, густина води . Тоді рівняння Бернуллі для горизонтальної трубки та умова нерозривності  потоку матимуть вигляд :

p1+ =  p2;         Dv1  =  Dv2,           (1)

де D1 і D2 ( діаметри трубки.

Розв’язавши систему рівнянь (1) щодо v2, отримаємо:

v2 =.                                  (2)

Витрата води (об’єм води, який проходить через поперечний переріз за одну секунду ):

Q = S2v2=.                   (3)

Різниця тисків, визначена за допомогою манометра,

p1 ( p2 = gh,                             (4)

де ( густина води;

h  ( різниця висот стовпів води в колінах манометра.

Підставивши значення р1–р2 з виразу (4) у (3) і беручи до уваги, що D14>>D24 , отримаємо першу формулу для обчислення витрати води

Q = .                         (5)

# Об’ємна витрата води, визначена за допомогою мензурки і секундоміра:

,                           (16)

де  V( об’єм води, що витікає у мензурку з крану К1 за час t .

Порівнюючи значення витрати води Q зі значенням Q* переконуємося у справедливості рівняння Бернуллі.

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 4.1,  4.2,  4.3.

## Послідовність виконання роботи

- Відкрити кран К1, скерувавши струмінь води в мензурку М.

- Після встановлення постійних рівнів води в обох колінах манометра визначити їх різницю h .

- В момент досягнення рівнем води, що витікає у мензурку з крану К1, нижньої позначки на мензурці  ввімкнути секундомір.

- При досягненні рівнем води  верхньої позначки на мензурці  вимкнути секундомір, одночасно закривши  кран К1.

- Визначити об’єм води V в мензурці і вилити воду в резервуар Р.

6. Аналогічні виміри повторити 5 разів.

- Результати вимірювань записати у таблицю і обчислити витрати води за формулами (15) і (16).

- Визначивши середні значення величин  і Q , оцінити розбіжність одержаних результатів згідно з формулою:

.

внутрішні діаметри трубок:  D1=2,2см,  D2=1,1см

### Таблиця результатів вимірювань і розрахунків

| № | h, см | t, с | V, см3 | Q, см3/с | Q*, см3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вимір | вимір | вимір | розрах. | розрах. |
| 2 | вимір | вимір | вимір | розрах. | розрах. |
| 3 | вимір | вимір | вимір | розрах. | розрах. |
| 4 | вимір | вимір | вимір | розрах. | розрах. |
| 5 | вимір | вимір | вимір | розрах. | розрах. |
| сер. |  |  |  | розрах. | розрах. |

Контрольні запитання

- Яку рідину називають ідеальною? Що називається лінією і трубкою течії; стаціонарною течією?

- Сформулювати і довести теорему про нерозривність струменя.

- Сформулювати і вивести рівняння Бернуллі.

- Вивести розрахункові формули.

- Як розподілені тиски в рідині, що тече по горизонтальній трубі зі змінним поперечним перерізом?

6.Який фізичний зміст рівняння Бернуллі?

Рекомендована література

- Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.

# Text boxes

Рис.1