3.2.2 Проектування мультиплексора й демультиплексора

Розділ: Цифрова схемотехніка

Теоретичні відомості:

Більша частина даних у цифрових системах передається безпосередньо по дротах і провідниках друкованих плат. Звичайно виникає необхідність у багаторазовій передачі інформаційних двійкових сигналів з одного місця в інше. У деяких випадках потрібно передавати дані на більші відстані по телефонних лініях і кабелях. Якби всі дані передавалися одночасно по паралельних лініях зв'язку, загальна довжина таких кабелів була б занадто велика й вони були б занадто дорогі. Замість цього дані передаються по одній лінії в послідовній формі й групуються в паралельні дані на прийомному кінці цієї єдиної лінії зв'язку. Пристрої використовувані для послідовної посилки й прийому даних, називаються відповідно мультиплексор і демультиплексор. Паралельні дані одного із цифрових пристроїв за допомогою мультиплексора перетворяться в послідовні інформаційні сигнали, які передаються по одній лінії. На виході демультиплексора ці послідовні сигнали знову групуються в паралельні дані.

Входи мультиплексора діляться на дві групи: інформаційні й керуючі.

Мультиплексором (multіplexor) - комбінаційний пристрій, що забезпечує комутацію одного із входів на загальний вихід під керуванням сигналів на адресних входах.

Малюнок 3.2.2.1 - Схема мультиплексора

Синтез мультиплексора (див. малюнок 3.2.2.1). Кількість робочих входів Nраб=2^Nадрес.

| x0 | x1 | x2 | I | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | i0 | i0 |
| 0 | 0 | 1 | i1 | i1 |
| 0 | 1 | 0 | i2 | i2 |
| 0 | 1 | 1 | i3 | i3 |
| 1 | 0 | 0 | i4 | i4 |
| 1 | 0 | 1 | i5 | i5 |
| 1 | 1 | 0 | i6 | i6 |
| 1 | 1 | 1 | i7 | i7 |

Таблиця 3.2.2.1 - Таблиця істинності мультиплексора

y=x0^*x1^*x2^*і0 + x0^*x1^*x2*і1 + ... +  x0*x1*x2*і7

На малюнку 3.2.2.2 наведена тимчасова діаграма роботи мультиплексора.

Малюнок 3.2.2.2 - Діаграма роботи мультиплексора

Демультиплексором - комбінаційний пристрій, що забезпечує комутацію єдиного входу на один з виходів під керуванням сигналів на адресних входах (див. малюнок 3.2.2.3).

Малюнок 3.2.2.3 - Схема демультиплексора

Як уже говорилося вище демультеплексор виконує операцію зворотну мультиплексору, тобто перетворить переданий послідовний сигнал у парралельную комбінацію сигналів.

| I | x0 | x1 | x2 | y0 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i0 | 0 | 0 | 0 | i0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1 | 0 | 0 | 1 | 0 | i1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | i2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | i3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i4 | 0 | 0 | 0 |
| i5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i5 | 0 | 0 |
| i6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i6 | 0 |
| i7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i7 |

Таблиця 3.2.2.2 - Таблиця істинності демультиплексора на 3 адресних входах

Логічні рівняння демультиплексора або виходи рівні:

y0=x1^*x2^*x3^*A

y1=x1^*x2^*x3^*A

...

y7=x1*x2*x3*A

На малюнку 3.2.2.4 наведена тимчасова діаграма роботи демультепликсора

Малюнок 3.2.2.4 - Діаграма роботи демультиплексора

Завдання:

1.	Використовуючи пакет Electronіcs Workbench спроектувати схеми на основі найпростіших елементів, використовуючи для складання схеми таблицю істинності й проаналізувати роботи:

Мультиплексора;

Демультиплексора;

2.	Скласти звіт про виконання лабораторної роботи в MS Word

У звіт включити:

Схеми мультиплексора й демультиплексора;

Тимчасові діаграми роботи мультиплексора й демультиплексора;

Завдання виконуються відповідно по варіантах:

1.	Спроектувати мультиплексор на 4 входи;.

2.	Спроектувати демультиплексор на 4 входи.