НУ "Львівська політехніка"

Базовий напрям "Інформаційна безпека"

Білет N 25

1. Який код чисел (прямий, обернений чи доповняльний) забезпечує найбільш простий алгоритм роботи та структурну схему пристрою при алгебраїчному додаванні чисел з фіксованою комою?

2. Як зміниться ширина спектру амплітудно - модульваного сигналу, якщо рівень модулюючого сигналу вдвічі збільшити?

а) не зміниться;

б) збільшиться в 2 рази;

в) збільшиться в 4 рази.

3. Вкажіть неправильний запис числа мовою Паскаль:

а) 0006	б) 7,0		в) 8E0

4. На основі яких транзисторів (біполярних чи польових) можна будувати підсилювачі з високим значенням вхідного опору?

5. Дайте визначення та розкрийте зміст абревіатур ОТЗ, ТЗПІ, ДТЗС.

6. Дати визначення терміну «Гриф секретності».

7. Означення найбільшого спільного дільника.

8. До захисних фільтрів ставляться вимоги:

а) величини робочої напруги і струму фільтра повинні бути значно меншими від напруги і струму фільтрованого кола.

б) величина ослаблення небажаних сигналів у діапазоні робочих частот повинна бути меншою, ніж необхідна.

в) ослаблення корисного сигналу в смузі прозорості фільтра повинно бути незначним.

г) конструкції фільтрів повинні відповідати вимогам техніки безпеки.

9. Швидкість передачі сигналу в каналі зв'язку дорівнює 50 Бод. Визначити тривалість повідомлення Тс,  якщо використовується  двійковий код, а кількість символів дорівнює 1000.

10. Для наведеної на рисунку схеми підсилювача визначити коефіцієнт передачі за напругою і максимальне значення дрейфу вхідної напруги при зміні температури оточуючого середовища з 20оС до 50оС.

Дано: ((Uзм/(T)=20 мкВ/оС, ((Івх/(T) =10-9 А/оС,  R1 = 20 кОм,  R2 = 100 кОм.

11. Що таке державна таємниця?

12. Розкрийте принцип дії лазерного мікрофона.

13. Написати програму на мові Сі для визначення максимального елемента над допоміжною діагоналлю матриці А={аij}, де i=j=25. Ввід елементів матриці здійснити з клавіатури.

14. Пасивні методи захисту акустичної інформації від витоку через електроакустичний канал телефонного апарату.

Схвалено Методичною радою ІКТА

Протокол № 35 від 06.06.2006 р.

Заст. директора ІКТА								П. Столярчук