-----------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 1

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нейроемулятор –це .... | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 1024-х точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 Гц. | 5 |
| 3 | Апаратна реалізація мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 9 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри | 9 |
| 5 | Наведіть схему АЦП в системах відтворення компакт-дисків, поясніть функціональне призначення вузлів та принцип її роботи | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 2

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скільки ієрархічних рівнів опрацювання радіолокаційної інформації Ви знаєте? | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=16, Nw=20, F = 20Гц | 5 |
| 3 | Вікна та їх основні параметри: еквівалентна шумова полоса | 9 |
| 4 | Наведіть схему та поясніть принцип концепції опрацювання сигналів на декількох швидкостях на прикладі децимації з цілим кроком | 9 |
| 5 | Визначте і охарактеризуйте порівняльні характеристики нейроприскорювачів на базі ПОС | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 3

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть особливості первинного опрацювання радіолокаційної інформації | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=1, Nw=16, F = 20Гц | 5 |
| 3 | Опишіть структурну схему нейрообчислювача на основі ADSP2106x | 9 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри: підсилення і втрати перетворення | 9 |
| 5 | Опишіть процес обчислення скалярного добутку | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 4

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть особливості вторинного опрацювання радіолокаційної інформації | 2 |
| 2 | Охарактеризуйте елементну базу нейрокомп’ютера | 5 |
| 3 | Наведіть схему та поясніть принцип концепції опрацювання сигналів на декількох швидкостях на прикладі інтерполяції з цілим кроком | 9 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри: кореляція ділянок, що перекриваються | 9 |
| 5 | Поясніть, чому вигляд АЧХ для різних гармонік в заданому інтервалі не відрізняються між собою | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 5

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гармонійне опрацювання сигналів – це.... | 2 |
| 2 | Наведіть основні параметри радіолокаційної, які впливають на характеристики засобів обробки | 5 |
| 3 | Опишіть організацію нейроприскорювачів на базі ПЛІС | 9 |
| 4 | Наведіть схему та поясніть необхідність багатокаскадного перетворення частоти дискретизації | 9 |
| 5 | Поясніть, чому при формуванні АЧХ появляються бокові „викиди” | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 6

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які дві задачі розв’язуються при гармонійгному опрацюванні сигналів? | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 128-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 КГц. | 5 |
| 3 | Опишіть структурну схему нейрообчислювача на основі TMS320C44 | 9 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри: паразитна амплітудна модуляція спектру | 9 |
| 5 | Поясніть, яким чином залежать параметри опрацювання радіолокаційної інформації від частоти повторення імпульсів | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 7

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть області промислового використання даних при опрацюванні сигналів на декількох швидкостях | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=20, Nw=20, F = 10 КГц | 5 |
| 3 | Наведіть особливості побудови і основні параметри уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління | 9 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри: паразитна амплітудна модуляція спектру | 9 |
| 5 | Наведіть основні особливості і параметри реалізації ШПФ на нейрокомп’ютері | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 8

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Концепція опрацювання сигналів на декількох швидкостях | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 256-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 1 МГц. | 5 |
| 3 | Наведіть приклад і охарактеризуйте схему реалізації нейрообчислювача на основі ADSP2106x | 9 |
| 4 | Апаратна реалізація мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 9 |
| 5 | Як відрізняються між собою алгоритми опрацювання сигналів та зображень? | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 9

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть приклади використання ПЛІС для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=1, Nw=32, F = 20Гц | 5 |
| 3 | Наведіть і охарактеризуйте базову структура нейроприскорювача на основі ПОС | 9 |
| 4 | Наведіть формули визначення кількості каскадів і кроків децимації і поясніть їх значення | 9 |
| 5 | Поясніть роботу алгоритму обмежувача і погодженого фільтра мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 10

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нейроприскорювач –це .... | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=32, Nw=1, F = 10КГц | 5 |
| 3 | Розподілення функціонального програмного забезпечення на мережі процесорів мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 9 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри: паразитна амплітудна модуляція спектру | 9 |
| 5 | Яким чином пов’язані „Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних” і ДПФ | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 11

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скільки ієрархічних рівнів опрацювання радіолокаційної інформації Ви знаєте? | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 4-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 0,5 МГц | 5 |
| 3 | Вікна та їх основні параметри: максимальні втрати перетворення | 9 |
| 4 | Наведіть приклад і охарактеризуйте схему реалізації нейрообчислювача на основі TMS320C4x | 9 |
| 5 | Як відрізняються між собою алгоритми опрацювання сигналів та зображень? | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 12

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть приклади використання ПЛІС для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=1, Nw=1, F = 20Гц | 5 |
| 3 | Опишіть структурну схему нейрообчислювача на основі ADSP2106x | 9 |
| 4 | Наведіть функціональну схему проходження сигналу через дециматор, поясніть принцип роботи і призначення його вузлів | 9 |
| 5 | Поясніть роботу алгоритму обмежувача і погодженого фільтра мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 13

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гармонійне опрацювання сигналів – це.... | 2 |
| 2 | Як здійснюється обчислення функцій на персептроні? | 5 |
| 3 | Наведіть приклад і охарактеризуйте схему реалізації нейрокомп’ютера NEURO TURBO (фірми Fujіtsu) | 9 |
| 4 | Охарактеризуйте основні принципи побудови і організації структури ПФОС | 9 |
| 5 | Що спільного між алгоритмами опрацювання сигналів та зображень? | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 14

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ієрархічних рівнів опрацювання радіолокаційної інформації є 4?, так/ні | 2 |
| 2 | Наведіть і охарактеризуйте основні компоненти нейрокомп’ютера | 5 |
| 3 | Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС | 9 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри | 9 |
| 5 | Наведіть схему АЦП в системах відтворення компакт-дисків, поясніть функціональне призначення вузлів та принцип її роботи | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 15

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть особливості первинного опрацювання радіолокаційної інформації | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=1, Nw=128, F = 20Гц | 5 |
| 3 | Вікна та їх основні параметри: еквівалентна шумова полоса | 9 |
| 4 | Опишіть структурну схему процесора NM6403 | 9 |
| 5 | Опишіть процес обчислення скалярного добутку | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 16

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дайте визначення нейрокомп’ютера | 2 |
| 2 | Як здійснюється обчислення функцій на персептроні? | 5 |
| 3 | Наведіть схему та поясніть принцип концепції опрацювання сигналів на декількох швидкостях на прикладі децимації з цілим кроком | 9 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри: максимальні втрати перетворення | 9 |
| 5 | Поясніть, яким чином залежать параметри опрацювання радіолокаційної інформації від частоти повторення імпульсів | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 17

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть області промислового використання даних при опрацюванні сигналів на декількох швидкостях | 2 |
| 2 | Охарактеризуйте елементну базу нейрокомп’ютера | 5 |
| 3 | Наведіть приклад і охарактеризуйте схему реалізації нейрообчислювача на основі ADSP2106x | 9 |
| 4 | Апаратна реалізація мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 9 |
| 5 | Поясніть, чому вигляд АЧХ для різних гармонік в заданому інтервалі не відрізняються між собою | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 18

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть приклади використання ПЛІС для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень | 2 |
| 2 | Як виглядають сигнали „нульової” гармоніки? | 5 |
| 3 | Наведіть особливості побудови і основні параметри уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління | 9 |
| 4 | Опишіть організацію нейроприскорювачів на базі ПЛІС | 9 |
| 5 | Поясніть, чому при формуванні АЧХ появляються бокові „викиди” | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 19

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які дві задачі розв’язуються при гармонійгному опрацюванні сигналів? | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 128-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 КГц. | 5 |
| 3 | Розподілення функціонального програмного забезпечення на мережі процесорів мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 9 |
| 4 | Наведіть приклад і охарактеризуйте схему реалізації нейрообчислювача на основі TMS320C4x | 9 |
| 5 | Яким чином пов’язані „Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних” і ДПФ | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 20

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть області промислового використання даних при опрацюванні сигналів на декількох швидкостях | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=10, Nw=1, F = 5МГц | 5 |
| 3 | Наведіть функціональну схему проходження сигналу через дециматор, поясніть принцип роботи і призначення його вузлів | 9 |
| 4 | Опишіть структурну схему процесора NM6403 | 9 |
| 5 | Як відрізняються між собою алгоритми опрацювання сигналів та зображень? | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 21

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть приклади використання ПЛІС для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=32, Nw=32, F = 32Гц | 5 |
| 3 | Вікна та їх основні параметри: максимальні втрати перетворення | 9 |
| 4 | Опишіть структурну схему процесора NM6403 | 9 |
| 5 | Поясніть роботу алгоритму обмежувача і погодженого фільтра мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 22

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть особливості первинного опрацювання радіолокаційної інформації | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=32, Nw=1, F = 10КГц | 5 |
| 3 | Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС | 9 |
| 4 | Наведіть схему та поясніть необхідність багатокаскадного перетворення частоти дискретизації | 9 |
| 5 | Визначте і охарактеризуйте порівняльні характеристики нейроприскорювачів на базі ПОС | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 23

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Концепція опрацювання сигналів на декількох швидкостях | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 4-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 0,5 МГц | 5 |
| 3 | Опишіть структурну схему нейрокомп’ютера NEURO TURBO (фірми Fujіtsu) | 9 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри: паразитна амплітудна модуляція спектру | 9 |
| 5 | Яким чином пов’язані „Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних” і ДПФ | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 24

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть приклади використання ПЛІС для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=1, Nw=1, F = 20Гц | 5 |
| 3 | Наведіть і охарактеризуйте базову структура нейроприскорювача на основі ПОС | 9 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри: кореляція ділянок, що перекриваються | 9 |
| 5 | Поясніть, чому при формуванні АЧХ появляються бокові „викиди” | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 25

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гармонійне опрацювання сигналів – це.... | 2 |
| 2 | Охарактеризуйте елементну базу нейрокомп’ютера | 5 |
| 3 | Вікна та їх основні параметри: максимальні втрати перетворення | 9 |
| 4 | Наведіть формули визначення кількості каскадів і кроків децимації і поясніть їх значення | 9 |
| 5 | Поясніть, чому вигляд АЧХ для різних гармонік в заданому інтервалі не відрізняються між собою | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 26

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть особливості первинного опрацювання радіолокаційної інформації | 2 |
| 2 | Наведіть і охарактеризуйте основні компоненти нейрокомп’ютера | 5 |
| 3 | Наведіть функціональну схему проходження сигналу через інтерполятор, поясніть принцип роботи і призначення його вузлів | 9 |
| 4 | Наведіть загальну структурну схему реалізації обробки сигналів на ПЛІС, поясніть її особливості | 9 |
| 5 | Поясніть, чому при формуванні АЧХ появляються бокові „викиди” | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 27

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дайте визначення нейрокомп’ютера | 2 |
| 2 | Як здійснюється обчислення функцій на персептроні? | 5 |
| 3 | Наведіть схему та поясніть принцип концепції опрацювання сигналів на декількох швидкостях на прикладі децимації з цілим кроком | 9 |
| 4 | Наведіть структуру потокового (ковзаючого) процесора ШПФ, поясніть її особливості | 9 |
| 5 | Поясніть, яким чином залежать параметри опрацювання радіолокаційної інформації від частоти повторення імпульсів | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 28

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скільки ієрархічних рівнів опрацювання радіолокаційної інформації Ви знаєте? | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 128-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 КГц. | 5 |
| 3 | Вікна та їх основні параметри: паразитна амплітудна модуляція спектру | 9 |
| 4 | Наведіть схему та поясніть принцип концепції опрацювання сигналів на декількох швидкостях на прикладі децимації з цілим кроком | 9 |
| 5 | Наведіть основні особливості і параметри реалізації ШПФ на нейрокомп’ютері | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 29

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть особливості вторинного опрацювання радіолокаційної інформації | 2 |
| 2 | Наведіть і охарактеризуйте основні компоненти нейрокомп’ютера | 5 |
| 3 | Вікна та їх основні параметри: кореляція ділянок, що перекриваються | 9 |
| 4 | Наведіть схему та поясніть необхідність багатокаскадного перетворення частоти дискретизації | 9 |
| 5 | Яким чином пов’язані „Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних” і ДПФ | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

Білет № 30

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які дві задачі розв’язуються при гармонійгному опрацюванні сигналів? | 2 |
| 2 | Наведіть основні параметри радіолокаційної, які впливають на характеристики засобів обробки | 5 |
| 3 | Вікна та їх основні параметри | 9 |
| 4 | Наведіть приклад і охарактеризуйте схему реалізації нейрокомп’ютера NEURO TURBO (фірми Fujіtsu) | 9 |
| 5 | Наведіть схему АЦП в системах відтворення компакт-дисків, поясніть функціональне призначення вузлів та принцип її роботи | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.