3.1.2 Проведение различного рода анализов в Electronics Workbench

Раздел: Введение

Теоретическое введение:

Целью лабораторной работы освоение правил и методов проведения различного рода анализов. А также освоение и  понимание результатов проведенного анализа, и формирование выводов по работе анализируемой схемы.

Все виды анализа осуществляются с помощью элементов панели инструментов "Instruments" (см. рисунок 3.1.2.1).

Рисунок 3.1.2.1 - Панель инструментов

Приборы

Multimeter. Используйте этот прибор для измерения переменного или постоянного напряжения или тока, или сопротивления или потери децибел между двумя точками в схеме. Multimeter автоматически выставляет диапозоны, поэтому Вам не нужно самим указывать  диапазон измерений. Внутрение сопротивление и ток предустановлены к значениям приближенным к идеальным. Эти значения могут быть изменены при помощи нажатия на кнопку "Settings".

Oscilloscope. Двухканальный осциллограф отображает амплитуду и колебания электронных сигналов. Данный прибор способен отображать интенсивность одного или двух сигналов во времени или же сравнивать одну временную диаграмму с другой.

Bode plotter. Графопостроитель Боде рисует график частоты ответов схемы и он полезен для анализирования схем фильтрации. Данный прибор используется для измерения увеличения напряжения сигнала или сдвига фазы. Когда графопостроитель Боде подключен к схеме, выполняется спектральный анализ.

Logic Analyzer. Анализатор логики отображает уровни до 16 цифровых сигналов. Он используется для быстрого сбора данных о логическом состоянии и расширенного временного анализа чтобы помочь спроектировать большие системы и заботиться о разрешении возможных проблем.

Задание:

- Собрать схемы, приведенные на рисунках 3.1.2.2 и 3.1.2.3.

- Провести различного рода анализы с каждой из схем, (особое внимание необходимо уделить пониманию функций и умению настроить различные опции).

- Сформировать отчет, в который включить графики для каждого из анализов.

Рисунок 3.1.2.2 - Пример схемы

Рисунок 3.1.2.3 - Пример схемы

3.1.3 Проектирование 16-ти простейших логических схем (Or, And и т.д.)

Раздел: Аналоговая схемотехника

Теоретическое введение:

Все устройства ЭВМ состоят из элементарных логических схем. Работа этих схем основана на законах и правилах алгебры логики, которая оперирует двумя понятиями: истинности и ложности высказывания. В соответствии с такой двоичной природой высказываний условились называть их логическими двоичными переменными и обозначать 1 в случае истинности и 0 в случае ложности. Примерами логических переменных являются высказывания:

A = “Земля плоская”, В = “Автомобиль имеет двигатель”

На основании этих высказываний можно записать А = 0; В = 1, так как высказывание А – ложно, а высказывание В истинно.

Высказывания могут быть простыми и сложными: простые содержат одно законченное утверждение, сложные образуются из двух или большего числа простых высказываний, связанных между собой некоторыми логическими связями. Формализация и преобразование связей между логическими переменными осуществляется в соответствии с правилами алгебры логики называемой алгеброй Буля.

Две логические переменные А и В, принимающие значение 0 или 1, могут образовывать логические функции. В алгебре логики любые функции удобно изображать в виде таблицы соответствия всех возможный комбинаций входных логических переменных и выходной логической функции, называемой таблицей истинности.

Ниже приведен полный перечень функций двух аргументов. Функции, образованные логическими переменными, можно преобразовывать в соответствии с правилами или законами алгебры логики. При этом стремятся минимизировать логическое выражение, т.е. привести его к виду, удобным для практической реализации на логических элементах (см. таблицу 3.1.3.1).

| Функция | Название функции | Х1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F1= x1 /\ x2 | Конъюнкция – логическое умножение (И) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F2= x1 \/ x2 | Дизъюнкция – логическое сложение | 0 | 1 | 1 | 1 |
| F3= x1 → x2 | Импликация х1 в х2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| F4= х1 ← х2 | Импликация х2 в х1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| F5=x1  x2 | Запрет х2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F6=x1  x2 | Запрет х1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F7=x1 ~ x2 | Эквивалентность | 1 | 0 | 0 | 1 |
| F8=x1 x2 | Сложение по модулю 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| F9=x1/x2 | И-НЕ – Штрих Шеффера | 1 | 1 | 1 | 0 |
| F10=x1 ↓ x2 | ИЛИ-НЕ – Стрелка Пирса | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F11=x1 | Повторение х1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| F12=x2 | Повторение х2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F13=1 | Константа 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F14=0 | Константа 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15=x1^ | Инверсия х1- НЕ х1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F16=x2^ | Инверсия х2- НЕ х2 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Таблица 3.1.3.1 - Таблица Истинности

Проектирование схем в Electronics Workbench:

При проектировании схем в Electronics Workbench использовались элементы панели компонентов Logic Gates: Or, Nor, And, Nand, Xor, Xnor, Inverters, на необходимое число входов. Для имитации работы спроектированной схемы входы подключаются к генератору тактовых импульсов. Он выбирается из панели компонентов Instruments и называется Word Generator. Генератор имеет 16 выходов.

Рассмотрим пример построения (например Дизъюнкции) и оформление лабораторной работы:

Функции F2(А, В) - Дизъюнкция:

Логическое сложение двух переменных А и В есть логическая функция F2, которая истинна тогда, когда истинна одна из двух входных переменных.  F2  = A+B. Для функции логического сложения таблица истинности имеет вид:

| А | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F | 0 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 3.1.3.2 - Дизъюнкция - логическое сложение

Рисунок 3.1.3.1 - Графическая схема проектирования функции сложения

Функция F2=A+B. Графическая схема проектирования функции сложения, созданная в программе Electronics Workbench приведена на рисунке 3.1.3.1

Рисунок 3.1.3.2 - Диаграммы входных и выходных сигналов

После приведения самой схемы нарисованной и собранной в программе Electronics Workbench вы должны привести диаграммы входных и выходных сигналов (см. рисунок 3.1.3.2).

Для проверки можно сравнить диаграммы входных и выходных сигналов с таблицей истинности. Как видно на 1-ом такте А=1; B=0; F2=1. Сравним это с таблицей истинности и уведем, что Fn совпадают. При полном совпадении выходной функции на других тактах и при другом сочетании переменных можно сделать вывод, что построенная схема работает правильно. На этом описание этой функции заканчивается. Другие функции описываются и собираются аналогично.

При построении и проектировании других лабораторных работ проверка работоспособности построенной схемы выполняется также. Проверяются диаграммы входных и выходных сигналов и сравниваются по тактам с таблицей истинности.

Задание:

- Используя пакет Electronics Workbench спроектировать схемы логических функций в базисе СКНФ и СДНФ;

- Составить отчет о выполнении лабораторной работы в MS Word. В отчет включить построенные схемы и диаграммы входных и выходных сигналов каждой из выполненных схем;

- Лабораторная выполняется в соответствии с вариантами (см. таблицу 3.1.3.3).

| N варианта | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 3 |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| 6 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 7 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 9 |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| 11 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 12 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 13 |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 14 |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
| 16 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |

Таблица 3.1.3.3 - Варианты заданий

Доказательство основных тождеств булевой алгебры с помощью простейших логических схем (Or, And и т.д.)

Раздел: Аналоговая схемотехника

Теоретическое введение:

Работа заключается в доказательстве девятнадцати основных (см. таблицу 3.1.4.1) тождеств булевой алгебры с помощью пакета моделирования Electronics Workbench.

| № | Логическое выражение | Формулировка |
| --- | --- | --- |
| 1 | F1=X*0=0 | Логическое произведение любого аргумента на 0 равно 0 |
| 2 | F2=X*1=X | Логическое произведение любого аргумента на 1 равно значению аргумента |
| 3 | F3=X*X=X | Логическое произведение одних и тех же аргументов равно аргументу |
| 4 | F4=X*X^=0 | Логическое произведение аргумента с его инверсией равно 0 |
| 5 | F5=X+0=X | Логическая сумма любого аргумента с 0 равна аргументу |
| 6 | F6=X+1=1 | Логическая сумма любого аргумента с 1 равна 1 |
| 7 | F7=X+X=X | Логическая сумма аргумента с самим собой равна аргументу |
| 8 | F8=X+X^=1 | Логическая сумма аргумента с его инверсией равна 1 |
| 9 | F9=X^^=Х | Двойная инверсия аргумента дает его истинное значение |
| 10 | F10=X1*X2=X2*X1 | Переместительный закон |
| 11 | F11=X1+X2=X2+X1 | -“- |
| 12 | F12=(X1*X2)*X3=X1*(X2*X3) | Сочетательный закон |
| 13 | F13=(X1+X2)+X3=X1+(X2+X3) | -“- |
| 14 | F14=X1*(X2+X3)=X1*X2+X1*X3 | Раскрытие скобок |
| 15 | F15=X1+(X2*X3)=(X1+X2)*(X1+X3) | Исключенное третье |
| 16 | F16=X1+X1*X2=X1 | Поглощение |
| 17 | F17=X1+X1^*X2=X1+X2 | -“- |
| 18 | F18=(X1*X2)^=X1^+X2^ | 1 правило де Моргана |
| 19 | F19=(X1+X2)^=X1^*X2^ | 2 правило де Моргана |

Таблица 3.1.4.1 - Тождества для преобразования логических выражений

Для выполнения работы необходимо использовать опыт предыдущей лабораторной, в части касающейся построения технических аналогов логических уравнений. Для доказательства тождества необходимо построить схемы аналоги логических уравнений обоих частей тождества и проанализировать выходные параметры каждой схемы.

Рисунок 3.1.4.1 - Схема тождества

В качестве примера рассмотрим седьмое  тождество из таблицы 3.1.4.1. На 3.1.4.1 приведены схемы для обоих частей тождества, а на рисунке 3.1.4.2 приведена временная диаграмма входных и выходных характеристик для схемы.

Рисунок 3.1.4.2 - Диаграммы входных и выходных сигналов

Задание:

- Используя пакет Electronics Workbench спроектировать схемы соответствующие обоим частям тождества, и с помощью проведения анализа доказать тождество.

- Составить отчет о выполнении лабораторной работы в MS Word.В отчет включить построенные схемы и диаграммы входных и выходных сигналов каждой из выполненных схем;

- Лабораторная выполняется в соответствии с вариантами (см. таблицу 3.1.4.2).

| N варианта | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 2 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 3 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 10 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 11 | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 17 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 19 | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Таблица 3.1.4.2 - Варианты заданий