Лабораторна робота № 1

Аналіз обчислювальної похибки при виконанні базових операцій алгоритмів ЦОСЗ.

Обчислення математичних функцій.

Мета роботи: Дослідити шляхи виникнення обчислювальної похибки та її вплив на точність обчисленнь. Проаналізувати величину похибки при обчисленні деяких математичних функцій.

Загальні відомості.

При реалізації обчислень на ЕОМ/спеціалізованому пристрої необхідно враховувати ефекти, які викликані кінцевою розрядністю використовуваних регістрів. До таких ефектів відносяться:

а) шум аналогово-цифрового перетворення;

б) некорельований шум заокруглення;

в) похибки, які викликані квантуванням коефіцієнтів.

Враховуючи методи представлення чисел, способи квантування, які використовуються для скорочення розрядності чисел до необхідної величини, а також особливості структурної схеми обчислень, в кожному конкретному випадку можна оцінити, як перераховані ефекти впливають на результат обчислень.

Квантування в цифрових пристроях.

При квантуванні використовують два стандартних способи: відкидання і заокруглення. Розглянемо  їх особливості стосовно різних систем числення і похибки, які виникають при цьому. Припускається, що всі значення чисел по модулю менші від 1.0 (|X| < 1.0).

Відкидання. Відкидуються всі молодші розряди, що стоять після найменшого розряду, який зберігається. Тоді значення похибки для додаткового коду задовільняє нерівність:

-2 -b  ( Xвдк - X ( 0,

де b - число розрядів, що зберігаються; Xвдк - відкинуте значення X.

Для чисел, які  представлені в прямому і оберненому кодах для від’ємних значень справедлива нерівність:

0 ( Xвдк - X < 2-b ,    X < 0.

Hайважливіше,  що похибка відкидання лежить між значеннями нуля і числа, що пропорційне (2-b .

Заокруглення. При заокругленні вихідне число X заміняється найближчим до нього b-розрядним числом. Тоді похибка заокруглення задовільняє нерівність:

-2-b / 2 ( Xок - X ( 2-b / 2

для всіх трьох методів представлення чисел (додаткового, прямого і оберненого коду).

Шум аналогово-цифрового перетворення.

В залежності від методу квантування вхідної послідовності шум квантування може мати різний амплітудний розподіл.

При найменшому кроці квантування Q похибка квантування e(n) лежить в границях:

-Q/2 ( e(n) (  Q/2 - для випадку заокруглення;

0 (  e(n) (  Q   - для випадку відкидання;

а розподіл сигналу похибки є рівномірним. При цьому середнє значення похибки дорівнюватиме нулю при заокругленні і Q/2 при відкиданні, а її дисперсія в обидвох випадках дорівнюватиме Q 2/12. Як аналогію аналогово-цифрового перетворення в нашому випадку необхідно розглядати представлення вхідного (тестового) масиву чисел в заданій розрядній сітці b, тоді Q дорівнюватиме b.

Hекорельований шум заокруглення.

В цифровій обробці використовуються операції множення, додавання і зсуву. Їх виконання приводить до необхідності розширення розрядної сітки. Hаприклад, перемноження двох b-розрядних чисел приводить до 2b-розрядного результату, подальше перемноження може привести до безкінцевого збільшення розрядної сітки. Для подолання ефекту застосовують квантування результатів множення до вихідної b-розрядної сітки з заокругленням або відкиданням молодших розрядів. При цьому виникає шум заокруглення.

При додаванні в загальному випадку розширення розрядної сітки не виникає, але в деяких випадках може виникнути переповнення. Для подолання цього ефекту застосовують зсув результатів вправо і його квантування. Для квантування результатів множення і додавання застосовують заокруглення або відкидання, в залежності від вимог реалізації. Похибки, що виникають при цьому будуть мати випадковий характер.

Квантування коефіцієнтів.

Постійні коефіцієнти, які використовуються при обчисленні базових операцій алгоритмів ЦОСЗ також представляються у фіксованому розрядному просторі. Загального підходу до їх квантування нема, тому застосовується така оптимизація, щоб максимум взваженої різниці ідеальних і реальних обчисленнь був мінімальним. При цьому необхідно розглянути схему обчисленнь стосовно чутливості до розрядності коефіцієнтів. Для цього, необхідно, змінюючи спосіб квантування коефіцієнтів (відкидання, заокруглення), добитися найменшого розходження між ідеальною і розрахованою функцією.

Базові операціїі алгоритмів ЦОСЗ.

До основних базових операцій, які застосовуються в ЦОСЗ відносяться: множення, додавання і зсув. Оскільки, при виконанні цих операцій необхідно залишитися в заданій розрядній сітці розглянемо прийоми їх моделювання на мові Pascal.

Розрядна сітка: b = 8.

Множення.

x, k, y  -  8-ми розрядні слова зі знаком;

work    - 16-ти розрядне словo зі знаком;

work := k * x;		{ множення }

work := work  + $80;	{моделювання заокруглення }

y    := work shr 8;	{ квантування до 8-ми розрядів }

Додавання.

x, k, y -  8-ми розрядні слова зі знаком;

work    - 16-ти розрядне словo зі знаком;

work := k + x;		{сумування}

work := work  + 1;	{ моделювання заокруглення }

y    := work shr 1;	{ квантування до 8-ми розрядів }

Порядок виконання роботи.

1. Записати в аналітичному вигляді формулу математичної функції, що є оптимальною за складністю обчислень.

2. Розробити схему обчисленнь, блок схемуалгоритму, для режиму з фіксованою комою, враховуючи спосіб реалізації (універсальна ЕОМ, ПОС).

3. Проаналізувати можливі шляхи виникнення похибок обчислень, методи їх подолання.

4. Створити тестову послідовність для досліджуваної функції і провести розрахунок еталонного зразку в режимі з плаваючою комою.

5. Провести обчислення математичної функції в режимі з фіксованою комою в бітовому просторі 8, 16 біт.

6. Провести порівняння результатів отриманих  в п.4 і п.5 і пояснити причину їх розбіжності.

Висновки

Література

1. Е.Шрюфер. Обробка сигналів.  Цифрова обробка дискретизованих сигналів.-К.:Либідь, 1992.-296 с.

2. Л.Рабинер, Б.Гоулд. Теория и применение цифровой обработки сигналов.-М.:Мир, 1978.-848 с.

3. Попов Б.А., Теслер Г.С. Вычисление функций на ЭВМ.- К.: Наукова думка, 1984 –600 с.

4. Бондарев В.Н., Трестер Г., Чернега В.С. Цифровая обработка сигналов: методы и средства. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – Х.: Конус, 2001.- 398 с.

(варіанти завдань)

| Вар. | Функція | Формула розкладу | Додаткові дані | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1 ± x)m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.05 m = 1/4 |  |
| 2 | (1 ± x)m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0. 1 m = 1/4 |  |
| 3 | (1 ± x)m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.01 m = 1/2 |  |
| 4 | (1 ± x)m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.04 m = 1/2 |  |
| 5 | (1 ± x)m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.025 m = 1/3 |  |
| 6 | (1 ± x)m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.02 m = 1/3 |  |
| 7 | (1 ± x)m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0. 1 m = 3/2 |  |
| 8 | (1 ± x)m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.05 m = 3/2 |  |
| 9 | (1 ± x)m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.01 m = 5/2 |  |
| 10 | (1 ± x)m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.02 m = 5/2 |  |
| 11 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.02 m = 1/2 |  |
| 12 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.05 m = 1/2 |  |
| 13 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.01 m = 1/3 |  |
| 14 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.02 m = 1/4 |  |
| 15 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.05 m = 1/4 |  |
| 16 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.1 m = 1 |  |
| 17 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.025 m = 1 |  |
| 18 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.01 m = 3/2 |  |
| 19 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.02 m = 3/2 |  |
| 20 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.01 m = 2 |  |
| 21 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0. 1 m = 2 |  |
| 22 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0. 1 m = 5/2 |  |
| 23 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.05 m = 5/2 |  |
| 24 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.02 m = 3 |  |
| 25 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.05 m = 3 |  |
| 26 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.01 m = 4 |  |
| 27 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.02 m = 4 |  |
| 28 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0. 1 m = 5 |  |
| 29 | (1 ± x)- m (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0. 2 m = 5 |  |
| 30 | sin x (¦ x ¦ ( () |  | x ( ]0., (/2[ (x = 0.01 |  |
| 31 | sin x (¦ x ¦ ( () |  | x ( ]0., (/2[ (x = 0.02 |  |
| 32 | cos x (¦ x ¦ ( () |  | x ( ]0., (/2[ (x = 0.02 |  |
| 33 | cos x (¦ x ¦ ( () |  | x ( ]0., (/2[ (x = 0. 1 |  |
| 34 | ex (¦ x ¦ ( () |  | x ( ]0., 1.[ (x = 0.01 |  |
| 35 | ex (¦ x ¦ ( () |  | x ( ]0., 1.[ (x = 0.02 |  |
| 36 | ax (¦ x ¦ ( () |  | x ( ]0., 1.[ (x = 0.02 a = 3 |  |
| 37 | ax (¦ x ¦ ( () |  | x ( ]0., 1.[ (x = 0. 1 a = 3 |  |
| 38 | ln x (x > 0) |  | x ( ]0., 10.[ (x = 0.1 |  |
| 39 | ln x (x > 0) |  | x ( ]0., 10.[ (x = 0.4 |  |
| 40 | ln x (0 ( x ( 2) |  |  |  |
| 41 | ln x (0 ( x ( 2) |  |  |  |
| 42 | ln x (x > 1/2) |  |  |  |
| 43 | ln x (x > 1/2) |  |  |  |
| 44 | ln(1+x) (-1 ( x ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.02 |  |
| 45 | ln(1+x) (-1 ( x ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0. 1 |  |
| 46 | ln(1-x) (-1 ( x ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0. 1 |  |
| 47 | ln(1-x) (-1 ( x ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.05 |  |
| 48 | (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.02 |  |
| 49 | (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.025 |  |
| 50 | arcsin x (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.02 |  |
| 51 | arcsin x (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0. 1 |  |
| 52 | arccos x (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.01 |  |
| 53 | arccos x (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0. 1 |  |
| 54 | arctg x (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.01 |  |
| 55 | arctg x (¦ x ¦ ( 1) |  | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.025 |  |
| 56 | arctg x (¦ x ¦ ( 1) | «+» при x ( 1, «-» при x ( -1 | x ( ]-1., 1.[ (x = 0. 1 |  |
| 57 | arctg x (¦ x ¦ ( 1) | «+» при x ( 1, «-» при x ( -1 | x ( ]-1., 1.[ (x = 0.02 |  |
| 58 | sh x (¦ x ¦ ( () |  |  |  |
| 59 | sh x (¦ x ¦ ( () |  |  |  |
| 60 | ch x (¦ x ¦ ( () |  |  |  |
| 61 | ch x (¦ x ¦ ( () |  |  |  |
| 62 | Arsh x (¦ x ¦ ( 1) |  |  |  |
| 63 | Arsh x (¦ x ¦ ( 1) |  |  |  |
| 64 | Arch x (¦ x ¦ >1) |  |  |  |
| 65 | Arch x (¦ x ¦ >1) |  |  |  |
| 66 | Arth x (¦ x ¦ ( 1) |  |  |  |
| 67 | Arth x (¦ x ¦ ( 1) |  |  |  |
| 68 | Arth x (¦ x ¦ >1) |  |  |  |