Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Львівська політехніка”

Кафедра Фізики

Звіт

Про виконання

Лабораторної роботи № 20

Тема: Визначення коефіцієнта теплового розширення твердого тіла.

Мета роботи

Визначити середній коефіцієнт лінійного розширення твердого тіла.

Прилади і матеріали

Індикатор годинникового типу, електрична піч, термопара, мілівольтметр, металевий циліндр.

Короткі теоретичні відомості, формули:

Ми знаємо, що при нагріванні тіла розширюються. Це спричинено

тим, що атоми, йони і молекули нагріваються і зміщуються відносно

положення рівноваги. При цьому всі частинки тіла зміщуються і

тверде тіло розширюється.

Існує коефіцієнт лінійного теплового розширення  (:

Послідовність виконання роботи

- Увімкнути піч у мережу з напругою 220 В, при цьому загориться сигнальна лампочка.

- Поворотом шкали індикатора виставити велику стрілку приладу на нульову позначку.

- Нагріваючи зразок, через кожні 0,5 мВ виміряти його абсолютні видовження; дані в таблицю.

- Використовуючи таблицю градуювання термопари визначити відповідні температури і побудувати графік ΔL = f (T).

- Використовуючи формулу  визначити середнє значення α для всього діапазону зміни температури

- Визначити з графіка кутовий коефіцієнт нахилу прямої

- Визначити середнє значення α за формулою

- Порівняти результати, отримані згідно з пунктами 4,6; зробити висновки про їх точність.

Задані величини:

L=0,226м.

Фізичні величини:

(,L,T,K,t.

Основні характеристики технічних засобів:

Вимірювальний пристрій складається з прикріплених до

підставки електричної печі і мілівольтметра. У піч поміщують

досліджуваний зразок. Температуру зразка контролюють термопарою і мілівольтметром;абсолютне видовження зразка вимірюють індикатором годинникового типу.

Таблиці результатів вимірювань:

| V,мВ | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t,с( | 28 | 35 | 42 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 |
| T,K | 301 | 308 | 315 | 323 | 330 | 337 | 344 | 351 | 358 | 365 | 372 |
| ΔL,мм | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,53 |

Обчислення фізичних величин за робочою формулою:

додається у зошиті для лабораторних робіт.

Обчислення похибок:

абсолютна похибка: Δx =(xвим. – xіст.(;

Аналіз результатів та висновки:

При розрахунках середнє значення ( для всього діапазону зміни

температури майже збігається з середнім значенням (,що рахувалось за формулою: (=1/L*K.

Висновок:

За допомогою спеціального приладу я визначив середній коефіцієнт лінійного розширення твердого тіла.